江苏师范大学分析兼制备型液相色谱仪、发酵罐、高速水平冷冻离心机

谈判采购文件

（No：2013H85173）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需购置分析兼制备型液相色谱仪、发酵罐、高速水平冷冻离心机等设备。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：分析兼制备型液相色谱仪，一套

- 分析系统部分

1. 四元梯度泵系统，流速范围：0.001 - 10.000ml/min。

2. 自动进样器，进样体积：0.1 到 2000μL，120位样品瓶，并标配独立的进样针清洗管路系统。

3. 柱温箱温控范围：室温+5ºC-65(C，可容纳30cm长以内色谱柱。

- 制备系统部分

1．四元梯度泵，流速范围：0.50mL-50.00mL/min，并标配自动漏液感应系统。

2. 手动进样系统，标配5mL定量环。

3. 配柱后分流器，标配制备柱支架，可同时安装2根色谱柱。

- 检测器部分

1. 示差检测器：测量范围：1.00~1.75 RIU RIU。流通池：池体积 10μL 耐压100psi

2、二极管阵列检测器：流通池：池长10mm；死体积：(9.3μL。检测波长范围：190-800nm，光源：氘灯。

3.双通道可变波长分析型紫外检测器一套，标配2个流通池，标准分析型和可变光程制备型各一套，检测波长范围：190-700nm，光源：氘灯。

- 软件系统

一套软件可同时控制>2套色谱系统, 使分析和制备系统可分别进行数据处理，并可进行数据共享，可以进行色谱峰的积分和标定。

标段二：发酵罐，三套

1.  罐体：总体积7.5L，工作体积2.0~5.6L，圆柱型罐体，碟型罐底，厚壁硼硅酸盐玻璃,不锈钢顶盖。

2.   搅拌系统：顶搅拌，直接耦合，转速控制范围50~1200rpm  ±1rpm；双层大直径标准发酵专用搅拌桨，桨叶高度可自由调节。

3.  温度控制系统：控温范围冷却水温+5~70℃，控制精度±0.1℃。

4. 通气：需要配备双转子流量计，可同时通入空气和氧气，最大通气量2VVM以上，进气、排气过滤器可蒸汽灭菌锅灭菌的无菌膜过滤器，配备不锈钢尾气冷凝器。

5.  pH 控制：测量范围2-12pH,精度0.01。

6.  pO2 控制系统：控制范围 0-100%，精度0.1%，可与搅拌关联控制。

7.  消泡控制系统：高度可调的泡沫电极，可实现自动补充消泡剂，并可对加入消泡剂的量进行计量。

8.  补料系统：高度可调的液位电极，三个独立可自定义蠕动泵，可实现自动补充酸、碱、培养基，自动计算流量，配备相应的补料插针，应具备连续培养功能。

9.  取样：配有无菌取样器。

10. 控制（整套设备）：数字式发酵罐控制主板，信号放大器用于以下信号放大和控制：搅拌、温度、pH、DO、泡沫、液位等；利用控制柜进行发酵罐控制，可采取一控一或一控多的方式，彩色液晶显示屏可以清楚的显示各种设定数值、实际数值、级联回路等相关信息。

11．三套可组成一个（控制）系统。

12. 供气系统一个（空压机和储气罐各一），可同时对三套罐体供气。

标段三：高速水平冷冻离心机，一台

（一）基本配置要求

冷冻离心机, 含水平转子, 包括圆形吊篮和锥形离心管适配器。水平转子和吊篮各一套，每套2个中式电源插头。

（二）技术参数

- 转速在14,000rpm以上。

- 最大离心力≥ 20,800 x g 最大容量≥4x750ml。

- 水平转子时应≥ 5,000rpm；≥ 4,500 x g。

- 温度范围≤—9 °C～ +40 °C；达到最高转速时，温度能持续保持在4°C。

- 预冷待机功能：能自动待机。

- 从200 rpm开始至最高转速，以10 rpm递增，定速计时功能。

- 配备单独按键，能快速预冷转子和离心机，预冷舱体时间应小于15 分钟。

- 应配有多于10个加速和多于10个刹车档来保护敏感样本。

- 转子、转子盖子和适配器应均能高压灭菌(121°C条件下≥20分钟)。

- 可选择、储存多个程序。

- 控制：离心过程中应能改变参数值。

二、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。