江苏师范大学本科生宿舍网络设备及系统集成招标采购文件

（No：2013G44101）

第一部分   投标人须知

- 总则

      - 本招标文件仅适用于江苏师范大学组织的招标活动。

      - 凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

      - 无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

      - 本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的投标供应商，除投标供应商有特别说明外，均视为接受并遵守本招标文件。

      - 本次招标活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 招标工作程序

      - 发布招标公告；

      - 投标供应商获取招标文件；

      - 投标供应商咨询了解本项目基本情况，制作投标书；

      - 招标方接受投标书，同时收取标书费、投标保证金；

      - 开标、述标；

      - 评标定标，等额退还未中标供应商的投标保证金；

      - 中标供应商签署供货合同，执行合同。

- 对投标供应商的要求

投标供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人，注册资金不低于500万元，有较丰富的校园网建设经验（需提供相关案例）；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。中标供应商必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，招标方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 投标文件的要求

      - 投标文件的构成：

- 报价表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，报价应包括: 设备费、系统集成费（包括安装施工费、系统运行调试费、系统检测费、管理费、利润等）。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIP南京（或徐州）报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。详细的交货清单；特殊工具及备件清单；

- 相关服务：明确最快供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 投标书附件：由投标人根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据；产品制造、安装、验收的执行标准；投标人资格证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效投标文件处理并处以一定的经济处罚。

- 附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明投标人提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合招标文件规定）。

      - 投标文件的份数、签署和封装

- 投标文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 投标文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在投标书中；

- 投标文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标供应商一致的有效印章，否则视为废标；密封袋上应注明投标供应商名称、联系人及联系电话。

      - 投标文件的样式

投标人应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订投标文件；

      - 一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件恕不退还。

- 投标报价及投标范围

      - 无论是国内供应还是国外供应的货物投标价格，都应报货物递送到招标文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费等。

      - 考虑到实际使用的具体情况，评标专家组在评标时，对方案、配置可作必要调整，招标工作小组审定后可予以执行。

- 投标日期

投标人应按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行投标，逾期不予受理。

- 开标、评标、定标

      - 招标人按照本次招标采购公告中的日程安排，在规定的开标时间在指定地点召开开标会，投标人的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 评标小组只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较；

      - 评标时采用综合评标法；评委将从技术分、商务分和价格分三个方面分别评分并相加得出总分。

      - 学校监察、纪委、审计对招标全过程进行监督；

      - 招标人视开标情况，选择一家或多家作为中标单位；

      - 评标结束后，招标人将公布最终结果，并向中标单位发中标通知书；

      - 对未中标单位，招标人可不作解释。

- 投标保证金

      - 投标人在投标时，须向招标人交纳投标保证金，具体金额详见招标采购公告；

      - 投标保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 评标结果公布后，未中标的供应商所缴纳的投标保证金即时等额退还；中标供应商所缴纳的投标保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如中标供应商拒绝遵守招标文件规定、投标承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，招标人有权对中标供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标供应商提供的材料虚假或对标书所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则招标人有权取消其签约资格，没收其投标保证金，并另行评定中标者（在标书有效期内）；

      - 中标单位收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同，否则按投标人撤回投标处理；

      - 签订合同书应以招标文件和投标承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 招标方与中标供应商按合同共同进行设备验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：签订合同后支付合同总额的50%，项目完工验收合格后再支付合同总额的40%，如无质量与售后服务等方面问题，验收后半年内一次性付清余下的10%。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

江苏师范大学本科生宿舍网覆盖云龙校区学宿1~7号楼及泉山校区学宿1~31号楼在内的共计38栋本科生宿舍楼，总计6131个信息点，因学校管理需要需对本科生宿舍网现有的网络设备进行升级改造，现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的方案）。

一、主要技术参数及要求

以下1—4项要求选用同一品牌。

- 核心级三层交换机，数量1台（套）。

包含：机箱1个，可扩展插槽数≥9；引擎模块2个；2口XFP接口+24口SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M自适应电口模块2个；24口SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M自适应电口模块2个；4口XFP接口万兆线卡1个；双冗余电源。

要求选用知名品牌，与校园网现有系统充分兼容，良好支持IPV6、MPLS转发。

具体技术要求：

- 交换容量≥8Tbps，包转发速率≥7000Mpps；

- 为提高核心系统的稳定性，整机业务板插槽须为纵向竖插设计；

- 支持FCoE协议，实现LAN和FC SAN网络融合一体化部署；

- 支持IEEE 802.1Qbg标准，支持VEPA技术；

- 支持TRILL透明交换网络协议，简化大规模网络部署方式；

- 支持IEEE 802.3ba, 支持40G以太网模块，实现40G高性能线速转发，提供国家权威测试机构测试报告；

- 支持DCB增强以太网功能；

- 具备VRRP功能；

- 最大VLAN数量≥4K；

- 具备虚拟化功能，可将两台设备虚拟成一台，便于管理；

- 具备链路聚合功能和流量控制功能；

- 支持多种路由协议：RIP 1、RIP 2、OSPF、BGP 4等，具备基于流分类的策略路由功能；

- 具备DHCP Snooping功能，防止欺骗的DHCP服务器；

- 具备动态ARP检测功能，防止中间人攻击和ARP拒绝服务；

- 具备强大的基于L2、L3和L4的ACL，VLAN间的VACL；

- 具备动态或静态划分VLAN功能，支持802.1Q VLAN Trunk，可以实现同一VLAN内端口通讯的隔离；

- 支持多种网络协议：IEEE 802.1Q，802.1p，802.3x，802.1d，802.1s，802.1w，802.1x；

- 支持MPLS VPN、VPLS等VPN功能；

- 具备跨模块、跨交换机的远程流量镜像功能；

- 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON、SMON；

- 具备通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理；

- 提供信产部入网许可证。

- 汇聚级三层网络交换机，数量9台（套）。

要求选用知名品牌，在高校校园网中有广泛应用案例。具体技术要求：

- 交换容量≥192G；

- 包转发率≥50Mpps；

- 10/100/1000M自适应电口≥24个；复用千兆SFP光口≥8个；

- 支持可升级到万兆模块的扩展槽；

- 支持 IPv4 静态路由、RIP V1/V2、OSPF、OSPFv3；

- 支持标准IP ACL、扩展IP ACL、MAC扩展ACL、时间ACL；

- 支持 DHCP Snooping，防止欺骗的 DHCP 服务器；

- 支持防ARP攻击功能；

- 支持IP/Port/MAC 的绑定功能；提供广播风暴抑制功能；

- 支持 IGMP v1/v2/v3；支持线缆检测功能；

- 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON等网络管理；

- 提供有效的IPv6进网检验报告、IPv6 ready 第二阶段认证证书；

- 提供信产部入网许可证。

- 48口接入级安全网络交换机，数量164台（套）。

要求选用知名品牌，在高校校园网中有广泛应用案例。具体技术要求：

- 交换容量≥240G；

- 包转发率≥80Mpps；

- 10/100/1000M自适应电口≥48；

- 千兆SFP接口≥4个（非复用）；

- 支持IPv4/IPv6静态路由功能；

- 支持QinQ；

- 支持DHCP Relay、DHCP Snooping；

- 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN；

- 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测；

- 支持CPU保护技术，可设置发往CPU的报文类型和阈值，保证设备稳定可靠运行；

- 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；

- 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping；

- 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗；

- 支持IPv6接入功能，支持ICMP v6，IPv6的邻居发现协议ND；

- 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；

- 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突；

- 支持与学校现有的身份认证系统无缝配合，实现统一身份认证和计费；

- 采用低噪音风扇或无风扇设计，保证设备在楼道或配线间散热，提高设备使用寿命；

- 提供信产部入网许可证。

- 24口接入级安全网络交换机，数量26台（套）。

要求选用知名品牌，在高校校园网中有广泛应用案例。具体技术要求：

- 交换容量≥200G；

- 包转发率≥50Mpps；

- 10/100/1000M自适应电口≥24；

- 千兆SFP接口≥4个（非复用）；

- 支持IPv4/IPv6静态路由功能；

- 支持QinQ；

- 支持DHCP Relay、DHCP Snooping；

- 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN；

- 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测；

- 支持CPU保护技术，可设置发往CPU的报文类型和阈值，保证设备稳定可靠运行；

- 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议；

- 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping；

- 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗；

- 支持IPv6接入功能，支持ICMP v6，IPv6的邻居发现协议ND；

- 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL；

- 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突；

- 支持与学校现有的身份认证系统无缝配合，实现统一身份认证和计费；

- 采用低噪音风扇或无风扇设计，保证设备在楼道或配线间散热，提高设备使用寿命；

- 提供信产部入网许可证。

- 光纤连接配件

Mini-GBIC-LX 82个；Mini-GBIC-SX 18个；SC-LC单模光纤跳线100对（其中:10米长30对，15米长70对）。

- 网络出口引擎，数量1台（套）。

要求选用知名品牌，在高校校园网中有广泛应用案例。具体技术要求：

- 固化2个万兆SFP+接口，固化8个光电复用GE口，支持2个扩展槽；

- 包转发率≥10Mpps；

- 并发用户数≥40000；

- NAT并发会话数≥300万；

- 内存≥4G；

- 支持链路负载均衡，支持智能DNS功能；

- 日志审计满足公安部82号令要求，提供对流日志、NAT日志、URL日志记录，支持出口日志的远程web访问和检索，提供设备日志、攻击日志记录；

- 1+1个冗余电源。

- SAM认证系统升级。

学校现有2万用户SAM认证集群版，现需升级至3.5万用户SAM认证集群版。

- 工期及交货

设备到货安装日期： 2013年8月10日前；整体工程完工日期： 2013年8月25日前。所有中标设备实际交货地为江苏师范大学泉山校区信息科技大楼10楼网络中心，设备验收配置完毕后再运至泉山及云龙校区学宿楼安装调试，之间产生的费用由中标方承担。

- 信息点数据如下：

| 校区 | 楼号 | 层数 | 总房间数（信息点数） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 泉 山 校 区（含 公 寓） | 1 | 5 | 120 | 楼汇聚 | 3个单元 |
|  | 2 | 5 | 120 | 楼汇聚 | 3个单元 |
|  | 3 | 6 | 132 | 楼汇聚 | 2个单元 |
|  | 4 | 6 | 96 | 楼汇聚 | 2个单元 |
|  | 5 | 6 | 84 | 楼汇聚 | 2个单元 |
|  | 6 |  | 290 | 单元汇聚 | 3个单元 |
|  | 7 |  | 298 | 单元汇聚 | 3个单元 |
|  | 8 | 6 | 150 | 楼汇聚 | 3个单元 |
|  | 9 | 6 | 150 | 楼汇聚 | 3个单元 |
|  | 10 | 6 | 149 | 楼汇聚112 |  |
|  | 11 | 6 | 149 | 楼汇聚112 |  |
|  | 12 | 6 | 149 | 楼汇聚 |  |
|  | 13 | 6 | 149 | 楼汇聚 |  |
|  | 14 | 6 | 185 | 一组团汇聚 | 原大学生公寓14#楼 |
|  | 15 | 6 | 199 |  | 原大学生公寓15#楼 |
|  | 16 | 6 | 209 |  | 原大学生公寓16#楼 |
|  | 17 | 6 | 239 | 二组团汇聚 | 原大学生公寓4#楼 |
|  | 18 | 6 | 54 |  | 原大学生公寓5#楼 |
|  | 19 | 6 | 162 |  | 原大学生公寓6#楼 |
|  | 20 | 6 | 239 | 三组团汇聚 | 原大学生公寓1#楼 |
|  | 21 | 6 | 48 |  | 原大学生公寓2#楼 |
|  | 22 | 6 | 162 |  | 原大学生公寓3#楼 |
|  | 23 | 6 | 162 | 四组团汇聚 | 原大学生公寓10#楼 |
|  | 24 | 6 | 48 |  | 原大学生公寓11#楼 |
|  | 25 | 5 | 180 |  | 原大学生公寓12#楼 |
|  | 26 | 6 | 162 | 五组团汇聚 | 原大学生公寓7#楼 |
|  | 27 | 6 | 48 |  | 原大学生公寓8#楼 |
|  | 28 | 5 | 179 |  | 原大学生公寓9#楼 |
|  | 29 | 6 | 252 | 六组团汇聚 | 原大学生公寓17#楼 |
|  | 30 | 6 | 54 |  | 原大学生公寓18#楼 |
|  | 31 | 6 | 252 |  | 原大学生公寓19#楼 |
| 云 龙 校 区 | 1 | 6 | 96 | 单元汇聚 | 3个单元 |
|  | 2 | 6 | 72 | 单元汇聚 | 3个单元 |
|  | 3 | 6 | 72 | 单元汇聚 | 3个单元 |
|  | 4 | 4 | 71 | 楼汇聚 |  |
|  | 5 | 4 | 71 | 楼汇聚 |  |
|  | 6 | 4 | 71 | 楼汇聚 |  |
|  | 7 |  | 808 | 楼汇聚 |  |
| 合计 |  |  | 6131 |  |  |

二、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作；

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体；

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

三、供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，免费提供提供不少于3人（次）的高层次的专门培训，保证我方人员能正常使用；

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，需对我方建立系统资源库提供无偿的技术支持。并在标书中注明可选配件的价格；

3. 投标方须提供不少于3年的原厂完全免费质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；对于我方提出的系统维护要求，供应商应及时响应。