江苏师范大学运动捕捉及分析系统、全身型双能X线骨密度仪、运动心肺测试仪

谈判采购文件

（No：2013H94184）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需购置运动捕捉及分析系统、全身型双能X线骨密度仪、运动心肺测试仪等设备。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，带*为重要必须满足之要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、主要技术参数及要求

标段一：运动捕捉及分析系统，一套

1. 系统整体要求：

*1.1 无线，被动式光学原理，除室内应用外，可用于室外阳光直射条件下。

*1.2 原厂技术支持、售后服务，提供原厂驻华代表处注册证、组织机构代码证、税务登记证。

*1.3 专业步态分析软件，提供儿童及成人正常步态数据库≥20个。

*1.4 中文/英文操作及分析处理软件。

1.5 Marker标志点：无线、不发光、不发热、无辐射、不易损坏。

*1.6  3D精度：≤0.058mm；3D角度精度：≤0.05度；2D精度：0.02pixel。

*1.7 同一画面自动识别坐标信息，部分遮挡或完全遮挡可自动修正。

*1.8 系统完全实时性，包括实时散点，实时棍图，实时多刚体模型，实时骨骼模型。

1.9 可实时三维重建捕捉最大Marker标志点数≥5000个。

1.10 高度扩展性，可混合使用任意型号动作捕捉镜头，且数量无限制。

1.11 摄像机状态显示功能：有, 通过整合二极管显示面板。

1.12 连接器型：Ethernet(工业标准)及Power Lemo，并联。

1.13 同步信号：有, 无需附加设备 。

1.14 可输出多种格式数据，支持绝大多数分析处理软件。

2. 硬件要求：

2.1红外高速动作捕捉镜头  6台，要求：

*2.1.1分辨率高于或等于2352×1728像素（400万像素），全分辨率最高频度至200HZ，最高工作频率可达10000赫兹。

*2.1.2 高性能5000marker处理能力。

*2.1.3 精度：≤0.058mm。

2.2 连接器  1套，要求：

*2.2.1 混合使用各种镜头，镜头型号无限制，升级系统后应保证原有镜头可继续无障碍使用。

2.2.2 提供外部高速序列显示界面

*2.2.3 系统连接方式：并联。

*2.2.4 连接类型--Ethernet，符合工业标准。

*2.2.5 数据连接线，RJ45 标准网线，符合工业标准。

2.2.6 电源连接线，Power Lemo，符合工业标准。

*2.2.7 数据传输协议，TCP/IP，符合工业标准。

2.2.8 可最多支持摄影机数量无上限。

2.3 校正器：T型三颗反光球校正器(大小各一个) 1个；L型四颗反光球校正器1个。

2.4 反光球组：标准生特力学反光组  100个。

2.5 摄影机固定装置  6套，要求：

2.5.1 支持墙面安装或三脚架安装。

2.5.2 提供等同镜头数量的重型三角架或大力夹（二选一）。

2.5.3 提供等同镜头数量的三向云台。

2.5.4 提供等同镜头数量的数据传输线。

3. 软件要求

3.1 中文实时操作及分析处理软件  1套，要求：

3.1.1 中文/英文操作界面。

3.1.2 提供全部实时的安装、标定及采集工作环境。

3.1.3 长时间连续数据采集。可实现24小时不间断采集。

*3.1.4 自动进行marker的侦测，记录及识别。

3.1.5 实时显示每个镜头覆盖区域及图像。

3.1.6 支持动态及静态标定，并可实时显示。

3.1.7 支持三维动态显示，并可进行360度旋转调整角度，可自由缩放，缩放比例不小于100倍。

3.1.8 棍图显示。

3.1.9 实时现实捕捉数据。

3.1.10 回放捕捉数据，并可调整回放速度。

3.1.11 支持2D显示。

3.1.12 支持XYZ坐标现实。

3.1.13 调整Marker大小。

3.1.14 提供虚拟marker定位技术。

3.1.15 显示/隐藏捕捉区域。

3.1.16 显示/隐藏marker，及其运动轨迹。

3.1.17 显示/隐藏虚拟marker，及其运动轨迹。

3.1.18 多窗口现实。

*3.1.19 支持普通/高速摄像机同步拍摄。

*3.1.20 过滤非定义杂质数据。

*3.1.21 平滑功能。

3.1.22 剪断/连接marker轨迹数据。

3.1.23 复制/粘帖/剪切marker数据。

3.1.24 自动/自定义 marker名称/颜色。

3.1.25 自动/自定义 link名称/颜色/伸缩幅度（Link：marker之间连接）。

3.1.26 坐标系平移/转动变换。

3.1.27 计算/输出 位置。

3.1.28 计算/输出 速度。

3.1.29 计算/输出 加速度。

3.1.30 计算/输出/角度。

3.1.31 计算/输出距离。

3.1.32 计算/输出 标准差。

3.1.33 支持批处理功能，可一次编辑多个捕捉数据。

3.2 数据库管理软件  1套，要求：

3.2.1 对数据进行高效管理，快速加载。

3.3 报告工具软件  1套，要求：

*3.3.1 专业报告工具，报告界面及内容完全与操作软件一致，包括动作捕捉数据，测力台数据，表面肌电数据，动力学和运动学，文档视频，网页内容。

3.4 步态分析软件  1套，要求：

*3.4.1 自动划分步态周期。

3.4.2 关节曲伸、内收外展、旋内旋外数据完整报告。

3.4.3 基于身体中心/实验室坐标系统的关节运动/力图表演示。

*3.4.4 上下肢运动学的完整报告，包括：倾斜,旋转侧倾,内收外展,倾斜度等。

3.4.5 运动学报告：力，力矩，肌电分析等。

3.4.6  VRML模型自动生成。

3.4.7 所有报告数据的输出，比如速度，节奏，支撑时间等。

*3.4.8 包含棍图的运动学数据可以与测力台动力学数据和表面肌电信号图表一通输出/预览。

3.4.9 总体均值可以应用到个体的多次试验或者规范人群的群体中。

3.4.10 左右脚步态数据，细化至：脚跟，脚尖和足中。

3.4.11 可以与8块测力台和64通道的模拟信号协同工作。

*3.4.12 提供儿童及成人，共计21个正常步态数据库。

*3.4.13 单人运动数据的对比分析，及合并分析。

*3.4.14 多人运功数据的合并统计，及分类对比分析。

3.5 多刚体建模操作系统  1套，要求：

*3.5.1  多刚体建模系统能简单、直接且迅速地计算并建立出两标志点所定义的环节数据。 这些标志点可以是现实的，也可以是虚拟的，从一个关节中心到另一个关节中心。三个标志点定义了三维坐标系：原点，Y轴，XY平面。多刚体建模系统计算速度十分迅速，并且他代表了多数生物力学模型多年来所采用的计算方法。

3.5.2 所有应用都可以在专门操作软件中完成。

3.5.3 所有信息都可以保存在 .prj 文件中。

3.5.4 可以在专门操作软件中做任意的设置并且能立刻观察到结果。或者使用任意依附于专门操作软件 SDK的浏览插件，比如为Maya设计的 Talon plug-in。

3.5.5 计算速度极快 - 直接产生。

3.6 运动学及动力学解算系统  1套，要求：

3.6.1 结合多刚体模型，运动学及动力学解算系统提供了强大控制及解算功能。所有操作都可以在专门操作软件中完成。另外，系统内置有Helen Hayes模型。

*3.6.2 系统控制：模型质量编辑，定义骨骼轴，定义欧拉角，外部环境及受力控制。

3.6.3 系统解算可得到下列数据：

*3.6.3.1 模型质心，及其加速度。

3.6.3.2 每个环节的运动轨迹，线/角速度，线/角加速度及各个分量。

3.6.3.3 任意姿势时的转动惯量。

3.6.3.4 改变模型运动所需的力及力矩。

3.6.3.5 运动学及动力学数据输出。

3.7 研发工具软件  1套，要求：

*3.7.1  Sky script 脚本语言，实现用户自定义任务。

3.7.2 支持用户自有软件实时读取动作捕捉数据，并提供实例，及实例源代码。

3.7.3 开放实时SDK数据端口，并提供接口函数及应用文档。

3.7.4 软件包含实时SDK（Real-Time software development kit）实例，提供源代码。

3.7.5 实时捕捉引擎及SDK引擎，可分别运行于独立计算机上。

标段二：全身型双能X线骨密度仪，一套

（一）	设备用途：用于人体骨矿及全身肌肉脂肪含量测定及分析的临床科研工作，并用于骨质疏松的临床诊断、治疗效果观察、以及骨折危险性的预测研究。

（二）	技术规格：

1	X线源

1.1	双能X线发生方式

1.1.1	稳恒电压

*1.1.2 	K缘过滤，同时产生高低双能X线

*1.2	双能的峰值：80Kev≥高能≥70Kev； 低能≤40Kev

*1.3	扫描方式：窄角扇形， 扇形开角≤4.5o （请提供证明报告）

1.4	自动智能扫描技术

1.4.1	无需定位预扫

1.4.2	具备根据骨骼形态，自动调整扫描宽度功能

1.5	X线球管最大电流≥3mA

2	探测器系统

*2.1	CZT直接数字式半导体探测器（请提供证明报告）。

2.2	直接能量转换技术：直接将X线转换为数字信号，无需X线－可见光倍增－数字信号二次转换（请提供证明报告）。

2.3	探测器数目：≥16 个

3	扫描

3.1	适用于全身的扫描床，长度：≥260cm；宽度：≥110cm

3.2	最大有效扫描视野,长度X宽度：≥195cmX60cm

3.3	扫描时间：股骨、腰椎：≤30秒

3.3.1	全身：≤5分钟

3.4	精确激光定位灯

3.5	全配套扫描定位器（包括腰椎、髋关节、前臂）

3.6	对腰椎质控模块扫描的精度(重复性误差)：≤1.0%

3.7	对活体常规部位扫描精度

3.7.1	腰椎、股骨: ≤1.0%

3.7.2	双侧股骨：≤0.6%

4	扫描部位及临床应用功能

4.1	正位腰椎扫描、评估

4.2	单侧股骨扫描

4.3	双侧股骨自动扫描、评估，内含自动提供双侧平均骨密度值检测结果(请提供临床报告，无提供视为条件不符)。

4.4	髋关节骨结构评估（包括自动髋关节中轴长度、颈干角、皮质骨宽度，自动股骨颈最小横截面积及横贯力矩测量数据）。

4.5	自动股骨颈上部BMD测量评估(请提供临床图像和报告，无提供视为条件不符)。

4.6	自动髋关节强度指数FSI(请厂家提供临床图像和报告，无提供视为条件不符)。

4.7	前臂扫描、评估

4.8	全身BMD扫描，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量

4.9	全身肌肉/脂肪成分分析，并可进行四肢、胸部、腹部的单独区域分析测量，具备中国大陆人参考数据库。

4.10	自动WHO体重指数评估

*4.11	自动臀腹区域脂肪分析，臀腹脂肪比（请厂家提供临床影像以及身体成分测量值，无提供视为条件不符）。

5	临床应用软件包

5.1	运行环境：WINDOWS XP  Professional Chinese Version

*5.2	骨密度仪中文操作软件,非第三方汉化

*5.3	骨密度结果中文影像检测报告(请提供中文检测报告)

5.3	骨密度及标准骨密度计算软件包

5.4	NHANES  III参照数据库

5.5	中国大陆人骨密度参考数据库

*5.5.1	应为国内权威机构建立, 注明机构名称：

*5.5.2	全国多点采集，样本量≥11,000 (相关文章必须在国内外核心期刊发表，请提供出处)

5.7	与前一次扫描结果对比分析

5.8	异常骨密度区域或金属自动排除软件

5.9	屏幕上扫描部位调整（可以通过软件，在屏幕上对扫描部位做精细调整，保证测量的精确性）

5.10	体重/种族差异校正软件

5.11	T值和Z值分析软件

5.12	WHO骨折风险评估

5.13	检测质量控制系统（含质量检测程序，QA态势分析及质检模）

5.14	检测结果态势分析软件

5.15	中文多部位集成报告软件-多部位集成报告系统，将所有检测部位打印在一张报告上进行联合评估（请提供检测报告）

5.16	高级髋关节分析软件包

6	放射剂量

6.1	脊柱/股骨标准扫描剂量：≤4mR

6.2	全身扫描 剂量：≤0.04mR

6.3	操作者散射剂量：距扫描床1米处外溢剂量< 0.6 mR/hr (6 μSv/hr)

7	计算机系统

7.1	主控计算机

7.1.1	CPU类型：Intel 双核

7.1.2	内存：≥2G

7.1.3	硬盘：≥500G

7.1.4	DVD±RW驱动器

7.2	显示器：≥19寸液晶显示器

7.3	彩色激光打印机

8	校准

8.1	自动质控测试程序

8.2	自动质控趋势分析

*8.3	质控模块（含大、中、小三种骨密度及肌肉脂肪校准，适合不同人群,请提供检测报告六点校准软件界面及报告）

9	资质及售后服务

*9.1	需提供产品的SFDA证，CCC证以及FDA， CE认证（未提供者视为不符）。

9.2	厂家在中国驻有办事处负责售后服务、并有零配件保税仓库（厂家提供当地办公室地址、联系人及联系电话）。

9.3	中国大陆保税库数量：≥1个（请厂家提供保税库地址、联系人及联系电话）。

标段三：运动心肺功能测试仪，一套

（一）参数要求：

满足运动场地实地测试与实验室负荷测试的条件要求，对呼吸运动过程中气体的流量、O2的浓度、CO2的浓度及环境的温度、气压等技术参数时时进行数据采集，通过专业的分析软件，采用每次呼吸测量法来测量人体的最大摄氧量、潮气量、心搏、氧亏氧债、呼吸流量、热耗等60多项指标，对运动过程中心肺功能进行全面评估。中文操作软件；带语音反馈系统，中文语音提示，用户也可自行编辑，便于远距离命令指导；每月进行一次气体校准。

1. *主机系统为分体式结构的便携遥测仪，测试过程不影响任何机体活动。

2. *可在低氧环境下测试。

3. *测试方法：每次呼吸法。

4. *中英文操作系统，并有同步操作指导及详解，可控制负荷装置，设定负荷方案。

5. *遥测范围：不小于1000米。

6. *语音提示系统：中文，可自行编辑指令，便于远距离命令指导。

7. *流量传感器条件：数字涡流传感器；有效流量范围为0.05-20L/秒，最大流量不低于300L；分辨率≤（小于等于）7毫升；误差≤（小于等于）2%。

8. *氧传感器（O2）条件：

类型：电化学传感器（测量范围0- 35% 氧）

反应时间：100 毫秒   误差：0.1 %流量

9. 二氧化碳传感器(CO2)条件：

类型：ND 红外线（测量范围：0- 13% 二氧化碳）

反应时间：100 毫秒     误差：0.1 %流量

10. 温度传感器条件：

类型：NTC 热敏电阻（测量范围：-55 - +155 摄氏度）

误差：1 度

11. 气压传感器条件：

类型：硅半导体（测量范围：200-1050 毫帕）

误差：1.80%

12. CPU 中央处理器 ：16位，20MHz,闪存。

13. 内置数据存储器：大于等于8 M。

- *每月进行一次气体校准。

- *软件可扩展肺活量测试、心脏风险评估和营养评估测试。

- *具有医疗器械注册证和相关检测报告。

（二）配置基本要求：

测试主机（遥测）                      1台

面罩和头罩                            1套

无线接收器及其接收天线                1套

反馈用耳机                            1个

气体采样线　　　                    　1条

Polar心率表、固定绑带               　1套

中英文分析软件                        1套

仪器箱                                1个

标准校准器                            1套

二、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。