江苏师范大学网络集中控制多媒体教室及常态化录播教室建设项目谈判采购文件

（No：2014H27052）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校需对网络集中控制多媒体教室及常态化录播教室建设项目进行竞争性谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品方案）。

- 商务要求

除招标文件第一部分提到的供应商需满足的要求外，还应满足以下要求：

- 在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格、有能力提供本次项目采购货物、并能提供相应的技术及服务，且具有良好的财务状况和商业信誉，注册资金500万（含）以上。

2、投标方必须具备建设主管部门颁发的建筑智能化工程三级（含）以上资质。

3、主要设备（网络中控、高清一体化摄像机、云录播平台）如为非生产者投标必须具有生产者或其驻中国办事机构（或生产者授权的中国境内最高级别代理机构）针对本项目的授权书原件或投标人取得的产品代理证书复印件。

4、提供近三年类似成功案例。其中，网络集中控制多媒体教室成功案例（需提供有效合同复印件，原件备查，合同内容应体现合同金额及具体内容），要求：单个合同具备网络多媒体集中控制功能教室≥50套。投标现场提供真实案例现场演示。

5、所投主要产品（网络中控系统、高清常态录播系统）生产厂家注册资金1000万及以上。

6、所投主要产品（网络中控系统、高清常态录播系统）生产厂家通过ISO9001（质量管理体系）认证。所投的中控产品通过国家强制性产品认证（CCC），提供复印件，加盖原厂商公章。

7、其它

⑴投标人应根据项目需求提供完整设计方案，设计方案应能充分体现采购人的需求、思路，并且能做到简单易用、系统稳定、细节完善。并应根据设计方案制定相应的系统结构图、设备连接图等。

⑵投标人需提供完整、详细、可行的工程施工方案及验收方案。工程施工方案及验收方案应包括但不限于以下内容：施工说明、项目管理框架、施工组织部署、工程质量管理、工程进度管理、安全文明施工及成品保护措施、工程文档管理、主要施工技术方案、项目人员配置计划、进度计划（包括设备到货、安装、系统调试、培训等）、项目验收方案等。

⑶ 售后服务与培训

各投标人应提供详细的售后服务方案、服务体系、服务范围以及故障解决方案、响应时间、应急处理方案、专业技术人员保障、售后服务电话等

项目免费质保期三年。

- 项目概述

本项目对江苏师范大学贾汪校区70间多媒体教室进行统一规划、设计、实施。系统建设70间网络集中远程控制教室，5间高清常态录播教室。

建设应遵循“先进、实用、安全、可靠、经济、易扩展、易维护和高性价比”的原则，其控制、通讯接口应符合统一的互联标准及技术协议的要求。

本项目的建设，将为一线教师、多媒体教学环境管理和维护人员、教学管理和质量评价人员提供一个统一软硬件平台，全方位推动教学设备管理、教学过程管理和教学资源管理的改革，促进教学环境的改善、教学手段的革新和教学质量的提升。

系统的建设应充分利用原有教室的投影机、幕布、授课电脑及讲台等。保证原有的资源利用最大化，提高投资效益。

- 总体建设功能要求

（一）多媒体集中控制系统

本次江苏师范大学是在利用原多媒体设备的基础上建设一个集统一管理、集中控制、远程对讲的多媒体集中控制管理系统。

远程集中式管理

实现远程集中式控制多种设备，包括投影仪、幕布、教学电脑、扩声系统等多种教学设备。

便捷使用

整合校园一卡通，上课老师插入校园卡就可以打开计算机、投影仪等教学设备，拔卡后关闭所有设备（投影仪完成散热后关闭）。在控制室可远程控制设备的开关机，同时记录教师信息和课程信息，方便易用。

（二） 高清常态化录播系统

教育信息化的核心是信息技术与教育教学实践的深度融合，重点是师生对现代信息技术的应用。高清常态化录播教室融合了传统多媒体教室的建设思路，利用音视频采集技术实时录制课堂教学音频和视频，使课堂教学资源往片段化知识点资源发展，达到资源的高效利用。

常态录播具有简易录播功能：实时录制课堂教学场景和声音，生成三画面课件（老师、学生、课件），提供PPT索引，存储于指定服务器，使课堂教学资源往片段化知识点资源发展。

- 详细技术要求

# （一）多媒体集中控制系统

本次多媒体教室改造共70间教室，在原多媒体教室的基础上改造成集中管理的多媒体教室，实现多媒体教室管理、多媒体教学、PC机远程管理维护、资产管理等功能。

针对原教室能够利用的设备，如：投影机，电动幕布、功放、音箱、授课计算机等，此次项目需充分利用，保证原有的资源利用最大化。

## 1、多媒体教室管理系统

### 教师在本地实现信号切换、设备开关、幕布升降、音量调节等基本控制，也可以很方便的实现管理员在网络上的集中控制。

### 多媒体教室集中管理平台应该支持多层次树形结构，可以根据学校具体情况灵活分级、分类，并且支持对任意级别和类别的设备进行集中查看和管理。

### 通过多媒体教室集中管理平台实现所有教室状态、设备状态的远程监看和管理，并可以对设备进行远程的控制操作。

### 读卡器主要用于读取教师个人身份射频卡和学生课代表个人身份射频卡信息。要求与学校校园一卡通对接，实现刷卡开启所有教室设备（网络中控、功放、电脑、语音对讲）。

### 系统应该支持校园一卡通数据导入，实现基于白名单的开关机管理；中控可通过网络自动下载校园一卡通数据到ARM主板的大容量FLASH ROM内，支持并网后的数据及时更新，断网后也能保证系统正常的开关机。

### 为了提升管理效率，实现系统的无人值守，多媒体教学系统应设计多种形式的定时管理，包括定时系统开关机、定时课堂录像、定时安全防卫录像等，各种类型的定时管理应该可以根据具体情况设定时间、班级以及相应的管理策略，并可以支持多种定时管理同时开展。

### 系统应支持运行日志记录及统计分析管理，使多媒体教学系统纳入有序化管理。

### 内置电源管理模块：按预定顺序控制外围设备的开关，避免电涌现象发生。

### 为了保证系统安全，系统应该具有完善的用户及权限管理体系，可以实现用户名与IC卡绑定。

## 多媒体教学系统

### （1）B/S或C/S架构的VOD、AOD、COD资源点播，格式不受限制，点播要求流畅平滑，支持100点以上的并发。VOD点播要求支持所有主流格式，以统一的播放器进行点播，AOD点播要求要求具备复读、变速不变调、快速定位等语音功能。

### （2）支持DVD、VCD、闭路电视等资源的点播，并可以远程控制。

### （3）B/S架构的资源管理平台，提供上传、下载、检索、自动导入、批量导入等应用。

## 呼叫系统

### 该系统是教室与主控中心进行双向通讯的重要应用，在老师遇到设备故障或需要课堂协助的时候，通过呼叫系统可以直接与主控中心通话，要求不再布任何通讯线路，教室设备不启动的情况下正常使用。

## PC机远程管理维护

### 计算机是多媒体教室的一个重要设备，对计算机应实现全面的管理，系统应实现对计算机的远程开关机，可以远程读取教室计算机的软硬件配置信息，方便开展管理。

### 上课过程中计算机出现一些问题，老师可以申请管理员远程协助，管理员在办公室可以远程接管教室里的计算机，并且获取控制权，协助老师解决问题后释放控制权，协助老师完成课堂教学。

## 资产管理

### 系统对于计算机、投影机等重要设备进行资产管理，计算机的软硬件配置信息统计、投影机灯泡的使用统计和更换预警等，以及其他一些设备的使用、耗损信息统计，可以直接输出资产报表。

### 资产管理系统可以实现对学校的计算机软件和硬件的统计、查询，以及对软硬件资产变动的跟踪等。

## 讲台改造

### 对教室原钢结构多媒体讲台改造，要求改造不改变原讲台外观及结构，取消原讲台电子锁，通过刷校园卡就能实现多媒体设备开关机操作，简化老师上课流程。改造后的讲台上需留出笔记本电脑接口线、USB接口线、以太网线、音频接口线及电源插座等。

### 改造主要包括更换液晶显示器挡板,电脑及设备摆放区侧门加装固定装置，保护设备安全。

# （二）高清常态化录播

## 1. 要求教室终端录播相关设备与多媒体设备相对独立，录播相关设备发生故障时多媒体设备工作不受影响可正常上课，如需在计算机安装软件，不得与常用教学、杀毒软件冲突。

## 2. 教学管理中心能对所有录播教室的录播设备进行管理，实现对摄像机的上下左右摇动及变焦等远程控制。

## 具有2路视频信号（1路老师画面、1路学生画面）和1路VGA信号，与外部音频信号同步编码自动传输到录制服务器。支持组播及单播，能够通过网络实现远程直播、点播，要求播放流畅、控制方便。

## 教师视频和学生视频分辨率达到1080p（1920*1080）；视频帧率:25fps；录制码率：200K~4M可调；摄像机在24小时带电状态下能稳定工作。VGA分辨率：1980x1080及以下自适应，需与视音频同步，延时＜500ms。

## 本项目采用服务器集中录制方式，集中录制服务器要求支持7*24不间断工作，具备高度稳定性。为保证录制存储统一管理，不得采用先在教室端分散录制存储然后再上传的方式。

## 云录播平台要求：

云录播平台主要完成录播教室课件资源的集中管理，具有资源分类、搜索，资源上传、下载、资源审批、发布、资源点播、在线巡查课堂、课堂直播、资源权限等功能。

### 支持多种模式的录制直播功能，需实时生成电影模式与资源模式（三分屏），支持同时生成高、标清两种码流，采用多画面资源模式录制直播时能够任意切换主窗口的图像，支持任意切换大小与全屏。录播服务器需有热备功能，一台录制服务器出现故障后，备用服务器自动进行切换。

### 平台采用B/S架构，具有点播、直播、巡课功能。在录制过程中对选中的任一录播教室进行多画面预览，对资源模式能够通过云台，对教师视频或学生视频进行画面的调整，能够集中远程发起录制、直播、设定录制参数、录制模式。管理员通过平台能向每间教室发送文本、语音通知。

### 点播功能：录制结束之后，能够通过“在线编辑平台”实现在线编辑，可编辑索引、打点标注重点、课件剪切、课件合并等。可以对任意课程进行点播，点播可以选择观看电影模式或者三分屏模式，资源模式下可对任意画面全屏放大。

### 直播功能：有权限的用户能够通过浏览器（支持跨网段）查询直播课程列表并查看具体直播，查看教师授课、学生听课和教师课件的画面。为三分屏模式。

### 在线巡课功能：教学管理者在校园网内任意地方都能进行在线课堂巡查（不需要安装任何插件），支持4/9/16分屏预览，预览时可以选择教师或学生视频作为教室显示窗口，双击进入单个教室时，显示资源模式（即教师、学生和PPT三个画面同时显示）；再双击资源模式中的任意一路窗口，可全屏收看。并可以远程手动控制摄像机的上下、左右位移及变焦；也可以手动控制录制、跟踪系统的开启/停止。

### 系统需支持在Windows、Mac、Android及iOS操作系统的电脑、手机、平板等设备上运行，系统浏览器无需安装插件。

### 系统自动生成MP4格式（要求直接MP4格式，不可以由第三方工具转码而成），并兼容多种编辑软件进行编辑。电影模式和资源模式均可实时上传服务器。

### 常态化录播系统支持预约录制，在录制过程中能够改变录制计划时间。

### 系统实现全方位、多角度、立体化的教学评估，实现微格教学和评价打分，评价指标可管理可编辑。

### 实时录制课堂教学场景和声音，达到唇音同步，支持多种模式的录制直播功能，支持单画面电影模式以及多画面资源模式等的录制直播，采用多画面资源模式录制直播时能够任意切换主窗口的图像，在后期回放录像文件时也能够任意切换。

### 系统管理与维护要求（各投标商对下述功能可有不同命名，实现功能即可）：

#### 设备管理——提供所有教师与学生摄像机、计算机VGA能够集中管理配置；

#### 教室管理——提供所有教室的虚拟分配与管理；

#### 用户管理——提供添加、删除用户，支持与学校现有系统对接完成用户自动导入；

#### 课程管理——提供课程建立，支持与学校现有系统对接完成课程自动新建与分类；

#### 角色管理——至少具备系统管理员、教学管理者、普通教师、学生四种角色以上；

#### 权限管理——根据角色要求能与学校现有系统对接完成权限自动分配；

#### 节次管理——具备课表与课时设置，能与学校现有系统对接完成自动课表导入；

#### 公告管理——提供公告、新闻版块，管理员能自主添加内容；

#### 微格体系——具备点评、评分功能，评分标准支持自定义添加与删除；

#### 统计查询——具备平台访问量、课程访问量、课件访问量、用户登陆等信息的统计；

#### 系统检测——系统开启自动检测，能提供检测进度报表；

#### 设备还原——支持数据库、平台文件的数据备份与恢复，系统操作日志导出。

### 用户在收看课程时，可对课程进行有效的点评。能够对直播的课程进行点评，也能够对录制下来的课程进行点评。

### 任意教室既能够做主讲教室，又能够作为听课教室。各教室需能够同时收看主讲教室的授课场景（含声音）和电脑画面。

### 实现多维检索功能，具备资源在线检索功能，能够实现资源的多纬度检索，包括教师、课程名称等各种纬度。检索范围能够实现模糊检索，能够依据编目信息进行高级检索。

### 实现用户权限管理，即建立统一的用户管理平台，实现用户体系、用户组及用户信息的添加、删除和修改，实现用户的批量导入、系统对接引入、删除、修改，通过对接自动获取教师基础信息、学生基础信息及教师任教课程等信息；具有集中管理各系统用户、集中进行权限分配与授权等功能。

### 要求系统无用户数限制，需同时至少支持500并发用户的在线浏览和平台内资源点播。

### 系统具有软件安全、数据库安全相关措施。系统具有良好的安全控制性能、完善的权限分配体系，实现分级授权，实现功能授权和资源授权。

### 要求系统设计合理、低耦合，并有一定程度的冗余，要求系统能承载大基数教室的视频录制、大并发量的网上直播点播，并预留一定冗余，确保将来新增录播教室后的系统稳定性，要求系统宕机时间低于0.1%。

### 要求无论是系统专用硬件还是后台软件，均具备较强的规范性和兼容性，不因部分的损坏没有替代品而导致必需整体更换，不因某个模块的升级而被迫进行整体改造。

### 支持课件手动排序，可以根据教师实际需要调整课件排序，能够形成完整的课件体系，方便教师对课件进行管理，便于学生系统有序的进行点播学习。

## 7.在线非编管理软件要求

### 通过网络，可以进行课件的在线编辑，例如课件的剪切、合并等。

### 可以直接编辑分屏、电影模式课件，包括掐头、去尾、剪切、合并，还能编辑课件信息，如主讲人、主题、时间、地点等。

### 能够对流媒体视频文件进行编辑处理，转换成MP4文件导出，支持的文件格式有FLV、MP4、WMV、ASF。

### 对分屏课件的音视频流和屏幕流进行同步编辑，编辑后可以任意码流导出，并可将其转为电影模式课件。

### 支持对课件进行再压缩，便于在网上发布，使课件收看更流畅。

### 提供类似于传统非线性编辑软件的操作界面，所有操作在时间线上完成。

- 系统配置清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、多媒体集中控制（70间） |
| 1 | 网络中控主机 | ★1、采用ARM9处理体系结构，嵌入式CPU+DSP的协作运算体系，内置Linux嵌入式操作系统和应用程序。 ★2、实现对中控端口、基本控制命令、组合控制命令、状态、模式等自主定义。 3、强大的扩展接口，实现多设备多功能管理。具备4×2路VGA、Audio矩阵切换模块；模拟音视频2×1路距阵切换模块，支持4路VGA、2路音视频输入，2路VGA同步输出或1路视频输出。具备3路独立可编程红外发射接口，1路可控投影机，另2路控制DVD或录像机等模拟设备；具备4路I/O端口，可连接安防模块；4路串口，1路控制投影机，1路接中控控制面板，1路接读卡器，1路接Console口。1路音频线性输出，接有源音箱或功放机。内置一路Φ6.35话筒输入，带卡拉OK混响功能；具备4口百兆交换机，1入3出，内含TCP/IP网络控制模块，直接连到校园网，具备网络远程控制功能；具备2路直流（+12V）电源输出控制，可外接电磁锁与ID卡开启多媒体讲台。具备2个高速USB端。 ★提供中控3C认证证书,中控软件著作权证书 | 70 | 台 |  |
| 2 | 中控控制面板 | 控制面板：轻触型，面板上每个功能键均可定义，一键上下课、可控制音量大小，以及控制外围设备电源管理和信号切换。 | 70 | 个 |  |
| 3 | 语音对讲设备 | 教室与主控中心进行双向通讯，通过呼叫系统可以直接与主控中心通话，要求不再布任何通讯线路，教室设备不启动的情况下正常使用。 | 71 | 套 | 含管理中心1套 |
| 4 | 读卡器 | 读取教师个人身份射频卡和学生课代表个人身份射频卡信息。用于学校校园一卡通的非接触式IC卡打开设备，可实现有卡时通过验证后中控供电，无卡时中控不供电。 | 70 | 个 |  |
| 5 | 8口交换机 |  | 70 | 台 |  |
| 6 | 讲台改造 | 根据实际需求改造 | 70 |  |  |
| 7 | 教室内布线及辅材 | 满足设备部署需要的各类线材、管材和辅材，各投标单位自行计算。 | 1 | 批 |  |
| 二、高清常态化录播教室（5间高清） |
| 1 | 高清一体化摄像机 | 1、200万像素 1/2.8英寸CMOS传感器； 2、支持视频格式：1080p/60，1080p/30，1080i/60，720p/60，720p/30，1080p/50，1080p/25，1080i/50，720p/50，720p/25 3、高清、标清视频可同时输出； 4、支持22倍光学，20倍数字； 5、支持HD-SDI高清视频输出； 6、支持双路H.264视频编码输出，同时支持一路高清（1080P30/720P60）和一路标清视频编码（D1/30FPS）； 7、支持1 路音频输入和1 路音频输出 8、一体化设计，精密蜗杆转动，定位精确，运行平稳，重复定位精度可达±0.01度； 9、控制协议：VISCA并支持菊花链 / PELCO-P / PELCO-D 10、焦距：f=4.3 mm -94.6mm 11、光圈：F1.6 – F4.3 12、视场角：65.1° - 3.2° 13、聚焦系统：自动，手动，PTZ触发、一键触发 14、最低照度：0.4Lux (彩色)，0.03Lux (黑白) 15、快门速度：1/ 50-1/16,000秒 16、增益：自动/手动 17、白平衡：自动，室内，室外，手动 18、曝光控制：自动，手动，快门优先，光圈优先，智能 | 5 | 台 |  |
| 2 | VGA信号采集系统 | 分辨率：1980x1080及以下自适应，需与视音频同步，延时＜500ms;采用动态矢量算法，通过驱动底层采集数据信号，分辨率无限制; 滚动屏幕画面时无拖尾现象，最终生成的课件教师计算机屏幕部分能够达到高清，无失真现象;自动生成文字索引：能够根据教师所用的PPT讲稿，自动生成章节索引. | 5 | 套 |  |
| 3 | 学生摄像机 | 1. 有效像素 130万传感器类型 1/3 Sony Progressive Scan CCD 高性能进口逐行扫描机芯。 2. 可通过IE浏览器观看图像并实现控制 3. 18倍光学变焦，12倍数码变焦，最低照度：1.8Lux/F1.6(彩色) 0.02Lux/F (黑白) 4. 采用H.264视频压缩算法的SOC处理芯片和平台，性能可靠稳定 5. 一体化集成设计，结构紧凑，内部设置数据断电不丢失 6. 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，在任何速度下操作平滑无抖动 7. 集成市面上通用的一体机自适应，多协议。 8. 128个预置位，可编程线扫。波特率可选，RS485控制，有三条自动记忆模 式 9. 高速云台，可360度高速连续旋转，转速：水平：0.1º～300º /S、垂直：0.1º～150º/S | 5 | 台 |  |
| 4 | 教室内布线及辅材 | 满足设备部署需要的各类线材、管材和辅材，各投标单位自行计算。 | 1 | 批 |  |
| 三、管理中心 |
| 1 | 教学信息化专业平台软件 | 完成对所有多媒体教室设备的远程集中管理，具有远程管理维护、资产管理统计、呼叫管理、IC卡的管理等功能。 提供软件著作权证书 | 1 | 套 |  |
| 2 | 云录播平台 | 1、通过网络远程实时同步采集教室内的图像、声音、计算机屏幕内容，同步生成课件。 2、课件文件格式为mp4格式，支持三分屏课件样式。 3、课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在28.8Kbps – 4Mbps之间任意调整。 4、课件模版为FLASH格式，支持FLASH格式的自适应课件模版，即自动判断电影模式、二分屏课件、三分屏课件，决定课件模版样式。 5、生成的课件通过浏览器即可播放，无须安装任何插件。支持多种浏览器，如：IE、Safari、谷歌、火狐等。 6、播放课件时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 7、自动生成文字索引：能够根据教师所用的PPT讲稿，自动生成章节索引，实现视频播放的快速跳转和查找。 8、提供课件上传功能，可手动上传和自动上传，能够轻松的将课件上传到Web平台服务器上，为老师、学生点播课件提供方便。 9、支持 SCORM1.2 国际标准，能够通过SCORM官方测试工具测试。 10、整个系统可以在Windows，Mac，Android等平台下运行，支持PC终端、Andriod移动设备、iOS（ipad、iphone）移动设备收看直播。无需安装客户端软件，通过浏览器即可收看直播，延时不超过1秒。 11、支持单画面电影模式和多画面模式的直播。多画面直播时，视频和屏幕窗口可互换，且每个窗口都能全屏观看，还可调整窗口的大小和位置。 12、进行直播时，如果网络发生网络故障，故障排除后会自动重连。 13、支持视频监控功能，通过网络同步监听与监看所有教室内教师授课声音、图像及电脑屏幕画面，根据不同教室，显示多路音视频和屏幕画面，延时不超过1秒。 14、支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的云台进行调节。可以控制所有教室内摄像机的转动和焦距变化，从多方位监控教室的视频图像。 15、在线巡课功能：教学管理者在校园网内任意地方都能进行在线课堂巡查（不需要安装任何插件），支持4/9/16分屏预览，预览时可以选择教师或学生视频作为教室显示窗口，双击进入单个教室时，显示资源模式（即教师、学生和PPT三个画面同时显示）；再双击资源模式中的任意一路窗口，可全屏收看。并可以远程手动控制摄像机的上下、左右位移及变焦；也可以手动控制录制、跟踪系统的开启/停止 16、支持在线课表查询、修改功能，在课表里设置课程信息后，到设定时间自动开始录制，无需人工操作。 17、具有资源共享，用户管理、权限设置、资源分类等功能。 18、支持多级课件管理方式，精品课件（所有人观看）、发布课件（指定人观看）、未发布课件（发布者观看）。 19、提供浏览器管理客户端，按管理权限的授权，通过浏览器可进行设备配置、系统管理、用户与权限管理、文件点播、更名、删除、下载、归档等管理，管理权限灵活。 20、资源种类丰富，资源管理可按课程、资源分类、分级管理，方便用户管理大批量课程与资源。 21、支持新闻发布、资源下载、热门课程推荐、智能搜索等功能，支持数据库扩展。 22、多级平台管理结构，支持多级课件管理、发布方式。 23、Flash视频点播方式，无需安装其它播件，即可点播课件，支持微格点评方式，可实时点评，互评，文字交流、实时打分。 24、通过网络，教师可以随时随地的远程管理课程与查看培训效果，学员也可随时随地自主学习。 25、支持语音消息、文字消息的实时发送，使教室终端能及时接收控制室端的指令，便于双方沟通。 26、具有中华人民共和国国家版权局颁发的《云录播系统》、《云录播管理系统》计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 在线非编管理软件 | 1、可以直接编辑单画面，三分屏课件 2、能够直接对流媒体视频文件进行编辑处理。支持asf、mp4流媒体视频文件格式。 3、可对屏幕流进行独立编辑处理，能精准定位到屏幕图像的每一帧，能修改屏幕流错别字。 4、能够对音视频流和屏幕流进行同步编辑。 5、能够添加片头、片尾、增强课件感染力。 6、支持字幕功能，图像、声音和字幕有机结合，保持同步输出。 7、支持添加修改课件信息，便于课件管理同时保护课件的版权信息。 8、对录制好的课件进行编辑，包括创建、修改、删除索引，掐头、去尾、去掉中间录坏画面、分割成多个段落课件等功能。 9、编辑电影模式课件具备转场特效功能，提供11种特效，3种自定义特效，支持3D特效，支持自定义特效，轻松实现资源模式到电影模式的转换。 10、可以对课件进行再压缩，调整分辨率、码流，方便课件在网上发布，使学生收看更流畅。 11、提供类似于传统非线性编辑软件的操作界面，所有操作都在时间线上完成。 12、支持100级操作撤消、前进功能，灵活的课件编辑 13、多语言实时切换，支持中文简体、中文繁体、英文等 14、支持转换质量的选择，“速度优先”，“均衡”，“质量优先” 15、支持SCROM1.2标准 16、具有《非线性编辑系统》计算机软件著作权登记证书 | 1 | 套 |  |
| 4 | 集中录制管理软件 | 1、支持前端连接多种设备，包括网络编码器、RTSP网络流媒体协议摄像机 2、支持单台服务器最多200个点的同时直播 3、录制的课件音视频同步，课件观看正常 4、直播音视频同步，视频观看流畅 5、课件音频采用AAC编码，视频采用H.264编码，视频采集带宽范围在28.8Kbps – 2Mbps之间任意调整 6、无论是局域网还是广域网，都可以实现高清直播 7、支持远程云台控制，通过浏览器，可以在任何地点对教室的云台进行调节。可以控制所有教室内摄像机的转动和焦距变化，从多方位监控教室的视频图像 | 1 | 套 |  |
| 5 | 管理服务器 | 不低于1颗E5-2609 V2 四核CPU；8G DDR3 1600MHZ内存；支持RAID0/1/10/5；2块硬盘，每块容量不低于300G，4个千兆网口，机架式，需含机架安装导轨。 | 1 | 台 | 甲供 |
| 6 | 存储服务器 | 不低于1颗E5-2609 V2 四核CPU；8G DDR3 1600MHZ内存；支持RAID0/1/10/5；配置不低于15T容量硬盘，4个千兆网口，机架式，需含机架安装导轨。 | 1 | 台 | 甲供 |
| 7 | 管理计算机 | I5/4G/1T/DVDRW/HD7450 1G独立显卡/DOS/19WLCD | 2 | 台 | 甲供 |
| 8 | 服务器机柜 | 800*600*2000 | 1 | 台 |  |
| 9 | 管理中心线材、辅材 | 满足设备部署需要的各类线材、管材和辅材，各投标单位自行计算。 | 1 | 批 |  |

六、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

七、系统方案配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的设备设计原理不完全相同，各厂商可视自己设备的具体情况，必须提供满足购买方正常使用设备的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致设备检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。