江苏师范大学贾汪校区无线校园网络设备及系统集成谈判采购文件

（No：2013H97188）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 付款方式：签订合同后支付不超过合同总额的20%，项目完工验收合格后再支付至合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面的问题，验收后半年内一次性付清余下的5%。

第二部分    招标项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因信息化建设发展的需要，我校拟对“贾汪校区无线校园网络设备及系统集成项目”进行竞争性谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

# 项目概况

本项目为江苏师范大学贾汪校区打造一个高速、安全、便捷、绿色的校园无线网络。方便师生在校园有无线的地方，随时、随地、随需的接入校园网进行办公、学习和生活，为数字化校园提供便捷的网络通道。新建无线校园网络需与现有有线校园网络实现统一管理、统一认证，尽可能简化网络结构，提高网络访问速度与效率。

本项目贾汪校区无线覆盖范围：办公楼、教学楼、图书馆、教工和学生宿舍等楼宇，以及其他校园室内、外公共区域。

学校已经委托专业公司对贾汪校区的详细情况进行了地勘，完成了初步的方案设计，形成了“贾汪校区无线校园网建设方案建议书”（以下简称“建议书”）。建议书中的覆盖方式、位置选择、设备选型等作为重要参考，但并非绝对依据。投标方可以根据情况进行修改、细化、完善。

# 无线网校园组网技术规范

1.组网原则：无线校园网主要采用802.11n 技术建设无线网络，需要根据学校不同的应用场景来选择相应的无线方案进行部署。在覆盖区域内可以便利地实现用户漫游服务。

2.组网模式：无线校园网采用无线控制器AC+瘦AP的架构，所有无线AP无需任何配置而统一由无线控制器AC进行管理和控制。

3.计费认证：无线网络与有线网络采用同一套账号系统统一认证和计费。无线网使用Web认证方式，并可平滑迁移到进行无线无感知认证。

4.无线覆盖规范：

（1）室内密集覆盖区域：主要针对图书馆、会议室、报告厅、礼堂等重点地点。AP 宜采用吸顶安装，优先考虑的因素是用户数然后才是信号质量。

（2）室内普通覆盖区域：主要针对部分办公室、实验楼、教学楼、室内空旷区域等。AP 宜采用吸顶安装，

（3）密集型房间覆盖区域：主要针对校区内的宿舍、部分办公室及实验楼等，中间有走廊两边有房间、无窗、铁门结构等室内区域，宜采用智分模式，或者墙面式部署。

（4）室外公共覆盖区域：主要针对室外活动场所如操场、建筑物间等室外空旷区域。这种情况宜采用室外型AP，根据不同的室外环境和覆盖需求，配合相应的外接天线，带来饱满的信号覆盖体验，保障信号在室内和户外的传输。

# 设备和工程的主要技术要求

本项目所有采购设备要求选用知名品牌并为同一品牌，能与校园网现有系统充分兼容。列表中的数量主要依据“建议书”，投标方可能需要根据详细设计进行调整，但请按此要求的规格和数量报价，并另附相应的设备增减的报价清单。

（一）设备要求

| 序号 | 产品名称 | 性能参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1．核心交换机 |
| 1．1 | 核心交换机 | 机箱1个，可扩展插槽数≥6；双冗余电源； 引擎模块2个（可以冗余，提供USB管理接口,配合多业务卡使用）； 自适应电口EC线卡 3块： 2个XFP接口+24个SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M； 24个10/100/1000M自适应电口+12个复用SFP千兆通用接口EC线卡 交换容量≥1.28Tbps，包转发速率≥953Mpps； 最大VLAN数量≥4K； 支持多种路由协议：RIP 1、RIP 2、OSPF、BGP 4等，具备基于流分类的策略路由功能； 支持多种网络协议：IEEE 802.1Q，802.1p，802.3x，802.1d，802.1s，802.1w，802.1x； 支持MPLS VPN、VPLS等VPN功能； 具备跨模块、跨交换机的远程流量镜像功能； 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON、SMON； 具备通过命令行、Web、图形化配置软件等方式进行配置和管理； 支持IPv6，为保证设备IPv6的可用性，所投设备必须为CNGI项目的入围品牌； 获得信产部入网许可证。 | 1 | 台 |
| 1．2 | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 40 | 个 |
| 1．3 | 10GBASE-SR-XFP | 万兆光纤LC接口模块（62.5/125μm：33米；50/125μm：66米；模态带宽为2000MHz•km时传输300米），适用于XFP接口 | 2 | 个 |
| 2．无线设备 |
| 2．1 | 无线控制器 | 8个千兆SFP接口和8个复用的10/100/1000M自适应电口和2个复用的万兆SFP+接口； License支持不少于640个AP；最大可管理AP数目≥1024； 最大VLAN数量≥4K； 802.11性能≥20Gbps; 支持本地认证； 支持802.11，802.11b，802.11a，802.11g，802.11d，802.11h，802.11w，802.11k，802.11r，802.11i，802.11e，802.11n等802.11局域网协议； 支持CAPWAP协议； 支持Ipv4、Ipv6的802.1x和web认证； 支持多SSID； 具备SNMPv2、SNMPv1、RMON； | 1 | 台 |
| 2．2 | 室内无线AP | 支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，支持胖瘦模式切换；； 1个10/100/1000Base-T以太网上联端口（支持PoE供电）； 双射频卡设计，单射频卡最大提供300Mbps接入速率，整机最大提供600Mbps接入速率； SSID数≥32个；每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性； 支持X-speed技术； 支持无感知认证； 支持静态IP地址；支持通过DHCP获取IP地址； 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； 支持802.1x和web认证； 支持SNMP v1/v2C/v3。 | 120 | 台 |
| 2．3 | 智分无线AP | 支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作； 1个10/100/1000Base-T以太网上联端口（支持PoE供电）； SSID数≥32个；每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性； 支持内置功率分配技术； 支持跨AP快速切换； 支持静态IP地址；支持通过DHCP获取IP地址； 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； 射频接口≥8个； 支持802.1x和web认证； 支持SNMP v1/v2C/v3。 | 170 | 台 |
| 2．4 | 智分AP安装底座 | 能够有效地储藏多余长度的射频线缆，外观美观大方，使用亚克力材质，印刷学校的指定的彩色标识。 | 170 | 个 |
| 2．5 | 智分专用5米射频线缆 | RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度5米 | 150 | 根 |
| 2．6 | 智分专用10米射频线缆 | RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度10米 | 340 | 根 |
| 2．7 | 智分专用15米射频线缆 | RP-SMA型公口转母口，每米衰减0.38dBi，长度15米 | 450 | 根 |
| 2．8 | 智分专用室内美化天线 | 背面内置1个RP-SMA母口，同时支持2.4GHz和5.8GHz，全向5dBi，开关面板形状，壁挂安装（1分8部署专用） | 930 | 个 |
| 2．9 | 墙面式无线AP | 支持802.11b/g/n，支持胖瘦模式切换； 标准86面板盒尺寸，内置天线； 1个10/100Base-T以太网口+ 1个RJ11口； 整机最大接入速率150Mbps； SSID数≥8个；每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性； 支持静态IP地址；支持通过DHCP获取IP地址； 支持PoE以太网供电（802.3af标准）； 支持802.1x和web认证； 支持SNMP v1/v2C/v3。 | 260 | 台 |
| 2．10 | 室外无线AP | 支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，支持胖瘦模式切换；； 1个10/100/1000Base-T以太网上联端口（支持PoE供电），1个SFP端口（复用）； SSID数≥16个；每个SSID可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN属性； 支持跨AP快速切换； 支持静态IP地址；支持通过DHCP获取IP地址； 支持白名单、静态黑名单、动态黑名单； 支持802.1x和web认证； 支持SNMP v1/v2C/v3。 | 21 | 台 |
| 2．11 | 2.4GHz室外定向天线套件 | 2.4GHz MIMO 室外定向天线套件（包含14dBi板状天线1套、2.4GHz避雷器2个、1米N-N馈线2根、防水材料2套、3m接地线2根） | 19 | 套 |
| 2．12 | 5.8GHz室外定向天线套件 | 5.8GHz MIMO 室外定向天线套件（包含11dBi板状天线1套、5.8GHz避雷器2个、1米N-N馈线2根、防水材料2套、3m接地线2根） | 19 | 套 |
| 3．PoE供电设备 |
| 3．1 | 单端口以太网供电适配器 | 千兆端口、支持802.3at，适用于802.11n AP的供电 | 19 | 个 |
| 3．2 | 24口交换机（PoE供电端口≥24） | 交换容量≥256G； 包转发率≥50Mpps； 10/100/1000M自适应电口（支持PoE远程供电）≥24； 千兆SFP接口≥4个； 支持IPv4/IPv6静态路由功能； 支持QinQ； 支持DHCP Relay、DHCP Snooping； 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN； 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测； 支持CPU保护技术，可设置发往CPU的报文类型和阈值，保证设备稳定可靠运行； 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议； 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping； 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗； 支持IPv6接入功能，支持ICMP v6，IPv6的邻居发现协议ND； 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突； 支持与学校现有的身份认证系统无缝配合，实现统一身份认证和计费； 采用低噪音风扇或无风扇设计，保证设备在楼道或配线间散热，提高设备使用寿命； 提供信产部入网许可证。 | 17 | 台 |
| 3．3 | 24口交换机（PoE供电端口≥12） | 交换容量≥256G； 包转发率≥50Mpps； 10/100/1000M自适应电口≥24（支持PoE远程供电口≥12）； 千兆SFP接口≥4个； 支持IPv4/IPv6静态路由功能； 支持QinQ； 支持DHCP Relay、DHCP Snooping； 支持4K 802.1Q VLAN，支持Private VLAN； 支持环路检测、单向链路检测、双向链路检测； 支持CPU保护技术，可设置发往CPU的报文类型和阈值，保证设备稳定可靠运行； 支持STP/RSTP/MSTP生成树协议； 支持IGMP Snooping v1/v2/v3 、MLD Snooping； 支持动态/静态分配IP环境下防ARP欺骗； 支持IPv6接入功能，支持ICMP v6，IPv6的邻居发现协议ND； 支持基于源MAC、目的MAC、源IP、目的IP、TCP/UDP端口号、协议类型、VLAN等ACL； 同一端口可同时开启IEEE 802.1X认证模式和WEB认证模式，且不存在功能冲突； 支持与学校现有的身份认证系统无缝配合，实现统一身份认证和计费； 采用低噪音风扇或无风扇设计，保证设备在楼道或配线间散热，提高设备使用寿命； 提供信产部入网许可证。 | 68 | 台 |
| 3．4 | Mini-GBIC-LX | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm） | 20 | 个 |
| 3．5 | Mini-GBIC-SX | Mini-GBIC-SX mini GBIC转换模块 | 120 | 个 |
| 3．6 | 多模光纤跳线 | LC-LC | 120 | 对 |
| 3．7 | 单模光纤跳线 | SC-LC | 80 | 对 |
| 4．无线网络身份准入门户系统 |
| 4．1 | 无线网络身份准入门户系统 | License可支持10000 Web用户授权，并可根据需要扩充； 支持高可用集群技术； 支持基于web方式的认证、计费和接入控制； 支持用户登陆后自动弹出定义页面； 支持web方式的短消息下发功能，满足校园网管理信息专递的需要； 支持攻击检测和攻击日志记录功能，确保系统的安全和可追溯； 支持清晰的系统监控，实时了解当前的请求处理数、请求发送数、失败请求数等信息； 支持服务器管理的安全控制，可自定义登陆服务器的IP地址范围； 支持详细的日志功能，确保系统和应用的可追溯性。 | 1 | 套 |
| 5．无线管理系统 |
| 5．1 | 无线管理系统 | 系统支持License可管理1000个设备节点授权许可，并可根据需要扩充； 系统支持对设备配置信息进行备份及实现设备配置恢复； 系统提供对设备型号、软件版本的统计信息； 系统提供设备软件批量上传下载功能； 支持二、三层网络拓扑发现能力，并通过拓扑图进行自动的布局呈现； 允许用户按照自己的需要对设备进行自定义视图呈现； 提供准确的按名称、IP、MAC、接口别名等定位查询功能； 可以在二层拓扑图链路上显示双向的流量、带宽信息； 可在拓扑上察看在线用户信息，包括用户名、IP地址、MAC地址等信息； 支持定期对网络响应状态进行检查； 接收设备发出的事件信息，进行分析呈现。 支持邮件、短信方式通知用户重要的告警信息； 提供网络设备的真实面板，察看设备最为真实的信息； 支持向导式的设备配置管理； 提供设备的路由表、ARP表、接口表、MAC地址转发表等详细信息查询； 内嵌设备Telnet配置入口和设备Web配置入口，提供用户多种方式管理设备； 支持对无线网络中的无线控制器和无线接入点等设备与有线网络设备进行一体化集中管理。 | 1 | 套 |

（二）工程要求

1．投标方根据“建议书”和学校的设计要求，在12月6日前自行到贾汪校区进行现场勘查，根据情况和自身理解等做进一步的方案详细设计和优化，根据现场实际情况对标书中设备数量以及未列项（主要是涉及工程的部分），补充所需设备、配件、线缆等，形成点位分布列表，确保系统的完整性和可用性。

2．布线主材要求

铜缆布线产品（包括CAT6双绞线、信息模块、信息面板、配线架、RJ45水晶头等）品牌选择范围：美国西蒙、美国康普、英国迅高。

光缆品牌选择武汉长飞或更优的品牌。光纤耦合器、尾纤、跳线、光交等选择国产优质品牌。

线缆的可用寿命不低于15年，提供不少于3年的免费保修。

3．工程质量要求和工程测试

严格按照国家有关布线标准和工程规范进行工程组织和工程施工。所有主材施工前应交由校方查验确认后使用。

工程布线结束后应由校方认可的第三方对双绞线和光纤永久链路进行认证测试，并提交标准的认证测试报告，测试费用按每条（芯）15元由中标方支付。未达标的须进行整改和重新测试，并由中标方按每条（芯）20元支付相应费用。

无线网络工程覆盖和通信质量测试由校方委托认可的第三方进行，并提供详细的测试报告和优化建议，费用按5万元计由中标方支付。

工程地勘和初步设计时发生的各项费用均计入设计费，按3万元计由中标方支付。

# 投标方投标要求

1．投标方投标的方案中，可根据学校的要求，结合自己产品、技术的特点、优势等，按照需求中AP数量合理分配AP安装位置并保证能在信号强度上达到要求。

2．投标方投标所列的产品清单中，必须注明该产品的性能、配置、参数等具体技术指标。

3．投标方投标的方案中，必须提供整体拓扑图、AP点位图、线路铺设施工图；准确描述清楚各个点位所安装设备的型号等。

4．在设计目标无线覆盖区域内95%以上位置，WLAN覆盖接收信号大于等于-75dbm，用户终端无线网卡接收到的信噪比（S/N）大于20dB。不得采用增加扩展天线方式来增大覆盖范围。

5. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。除非特别声明，工程实施中若因投标方考虑不周或计算错误而致的主辅材料增加，相应费用由投标方负责。如果测算的线缆长度超过实际需要，工程费用也不核减，但剩余的材料归校方所有。

6. 各参加竞标厂商视各自方案的具体情况，必须提供满足购买方正常使用的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

# 供货及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常。免费提供不少于3人（次）的针对无线管理、规划、设计方面高层次的专门培训，保证我方人员能正常使用。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全，需对我方建立网络管理和服务的系统资源库提供无偿的技术支持。请在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供不少于3年的原厂完全免费质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用；对于我方提出的系统维护要求，供应商应及时响应。

4．工期要求：全部工程应在2014年2月底前完成。其中涉及教学、办公等的区域应在本学期内完成，涉及学生宿舍的区域应在寒假内完成。