江苏师范大学体育馆灯光照明系统、LED电子显示屏改造工程谈判采购文件

（No：2013G58161）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括方案设计、设备及材料费、运保费、税费、装卸费、安装调试费、施工费、检测及验收费等。本工程为交钥匙工程。

谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

江苏师范大学体育场馆2004年投入使用，目前比赛场地的灯光照明系统和室内LED电子显示屏已经不能满足正式比赛要求，需进行改造。现将采购需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（采购文件提供的参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品方案）。

一、技术参数及要求

标段一：灯光照明系统改造工程

（一）体育馆主场馆比赛场地照明系统改造（原有灯52个（组））。各报价人应在充分了解现场的基础上，提供最优改造方案。改造范围需包括，但不局限于以下内容：

1、在不改变现有马道的基础上，对主场馆比赛场地照明系统进行改造施工（安装灯具时，应充分考虑马道的结构和重量负荷）；投标时应提供改造设计及施工方案、详细规范的系统图、布线图、安装图、相关计算书等技术文件。

2、设备的供货；设备及部件检查、检验及测试；设备及部件的包装、保护、运输及现场仓储；设备及部件的安装；设备及部件的电气连接和检查；完成接线测试；设备与系统的调试；

3、总体调试，缺陷整改；

4、系统的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

5、检测、验收；售后服务。

（二）执行标准及要求：

1、执行标准

灯光工程施工应符合灯光工程施工规范及相关中华人民共和国行业标准要求。

  - 技术要求

2.1比赛馆场地照明技术要求：

- 水平照度(场地地面)：1500Lx；

- 垂直照度(主摄像机方向)：1000Lx；

- 水平照度均匀度：U1=Emin／Emax>0.5  U2=Emin／Eave>0.6；

- 垂直照度均匀度：U1=Emin／Emax>0.4  U2=Emin／Eave>0.5；

- 光源色温：6000K>Tk>4000K ；

- 显色指数：Ra≥90；

- 眩光限制质量等级：眩光指数≤40；

- 光源使用寿命：>6000小时。

2.2照明系统的整体技术方案

投标人根据现有条件及要求编制切合实际、先进可行的照明系统的改造方案，满足篮球、排球、体操、羽毛球、乒乓球、手球等项目TV转播国、国际比赛要求，及日常的教学和训练需求。设计完整、先进、合理、可靠和实用。

2.3设备选型

设备选型科学、配置合理，造价合理，且在国内或国外体育场馆有广泛的应用。

- 灯具：比赛灯具采用与光源相配套的进口或合资的名牌灯具，具体要求如下：

A、高压铸铝灯具外壳；

B、进口高纯阳极或镀膜铝板制作的反射器；

C、能方便地更换灯泡；

D、防护等级能达到IP65；

E、有两种以上的配光曲线可供选择。

- 光源：比赛光源根据经济实用，质量可靠的基本原则建议采用进口或合资名优品牌的1000W金属卤化物灯泡，显色指数Ra≥90。

灯具灯源建议采用飞利普、GE、索恩或欧司朗灯具或相当于同技术标准产品的知名品牌产品。投标人需提供制造商厂家授权书，验收时提供原厂家产地证明。若为进口灯具材料，进场前必须提供进口报关单等有关证明。

改造过程中如需要电线、电缆，需采用相应国家所规定的技术标准产品，单独报价。

2.4 安装调试及实施服务要求

（1）根据工程进度要求，委派有经验的资深专业工程师驻在现场进行技术支持并负责协调解决包括安装调试、设备集成、工程施工等过程中发生的问题；

（2）完成所有设备相互间的兼容性测试与系统调试；

（3）通过国家相关权威检测部门检测，并出具合格证书。

标段二：LED电子显示屏改造工程

本标段改造内容为体育馆室内多色电子显示屏，包含原有显示屏的拆除、新购显示屏及安装调试，具体规格、数量如下：

| 产品名称 | 规格型号及要求 | 单位 | 数量 | 进场时间要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多色电子 显示屏 | 室内全彩P6及以上 表贴三合一， 现显示屏尺寸：外径：7.55米（长）*4.35米（高） 物理点间距：6mm及以上 物理密度：不低于27777点/m2 发光点颜色： 1R1G1B 控制方式：恒流控制 扫描方式: 1/8扫描 单元板分辨率：32点*16点 单元板尺寸：0.192m(宽)×0.096m(高) 零星雨同步控制系统 | 套 | 1 | 合同约定 | 可视距离要求80米 |
| 体育比赛用软件 | 满足国内和国际比赛要求 | 套 | 1 |  |  |
| 移屏 | 原有彩屏 | 2 |  |  |  |

其他要求：

1．考虑到原显示屏尺寸规模，所采购显示器规模方案应考虑达到最佳黄金分割比例。

2．体育比赛用软件适用各种馆（场）比赛计分，计时程序。

3．能达到实况转播要求、播放音视频。

4．现有两个电子彩屏的拆装、挪移。

二、对供应商的要求

- 要有相关资质和业绩（提供证明材料），提供的设备须有经销商代理授权。

- 项目涉及的所有施工必须由具有国家认定的相应资质（提供证明材料）。

- 保证施工安全，注意保护已有的设施，保持馆内卫生。

- 确保施工、货物质量和工期。

三、报价清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌、型号规格及生产厂家 | 数量（套） | 单价（元） | 总价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

备注

1、投标报价为固定总价报价，是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格体现，为交钥匙工程报价。其应包括设计费、设备及材料费、施工费、措施费、材料试化验费、管理费、检测费、利润、税金、风险费、政策性文件规定费用、维保费用等所有费用。报价以人民币计算。

2、各投标人应根据招标人提供图纸、技术资料，以及本工程实际情况和自身的综合实力，自由竞报投标报价。有建议品牌的应按照招标人的建议品牌（或相当于同技术标准产品）进行报价，未建议品牌的，投标人应根据招标技术要求和实际情况，合理选择质量可靠、性能先进的设备材料，但所选设备材料必须取得招标人认可。

3、所有在投标文件中没有显示出来，但在技术要求中所提及的设备、材料，必须全部包括在本承包合同内，由中标人供应和安装调试。没有明确说明，但在整体设备安装时，不能缺少的一切附属配件，亦应包括在本承包合同内，由中标人供应和安装。上述费用视为已经包含在投标报价中，招标人不再单独支付。

四、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

五、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各供应商投报的产品及方案不完全相同，可视自己产品方案的具体情况，必须提供满足购买方正常使用的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。