江苏师范大学旋转流变仪、流延成型机、脉理观测仪、卧式激光干涉仪、立式激光平面干涉仪谈判采购文件

（No：2014H30056）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对旋转流变仪、流延成型机、脉理观测仪、卧式激光干涉仪、立式激光平面干涉仪进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

- 主要技术参数及要求

标段一：旋转流变仪，一台

- . 工作条件：

电源：交流220V, 50-60Hz；

工作环境温度：15℃-35℃；

工作环境湿度：10–80%  无冷凝；

连续工作时间：连续操作。

- . 技术要求：

稳定性：最高扭矩连续工作1h以上，无信号漂移；

扭矩控制：直接样品扭矩控制，无惯量影响；

轴承：内置法向力传感器的多孔碳空气轴承或磁悬浮轴承

控温设备具有智能自动识别功能；

角位移分辨率：12nrad；

扭矩分辨率：0.1nNm；

最小扭矩：3nNm；

最大扭矩：200mNm；

最小角速度：10-8rad/s；

最大转速：314rad/s；

法向力范围：±0.01 ～ ±50N；

法向力分辨率：0.001N；

主机具有彩色液晶显示屏，可实时显示样品温度、法向力、间隙数值、仪器状态等信息；

稳态测试：粘度、剪切应力、流动曲线、粘度曲线、粘温曲线、触变性、滞后环面积、屈服应力等；

动态测试：可以测试储能模量G’、损耗模量G”、复数模量G、损耗角正切Tanδ等，通过恒温固化或变温固化测试可自动分析计算软化点、溶胶-凝胶转变点、固化点等参数；

瞬态测试：蠕变、应力松弛等，可计算蠕变柔量、松弛模量等；

半导体锥平板温控系统，温度范围：-40-200℃；

测量夹具：直径50-60mm、25-35mm平行板测量夹具一套，直径25-35mm、锥角2°锥板测量夹具一套 ；

半导体同轴圆筒温控系统，温度范围：-30-200℃；

测量夹具：直径17毫米同轴圆筒测量系统一套, 4叶桨式转子一套,进口二级空气过滤系统（确保空气轴承用空气洁净）一套。

标段二：流延成型机，一台

1.工作条件：

工作环境温度：15℃-35℃；

工作环境湿度：10 – 80%  无冷凝；

连续工作时间：连续操作。

2. 技术要求：

2.1性能参数

涂工宽度 ：150mm固定；

载带宽度： 199mm；

干燥方式 ：下部为加热器对载带平台进行接触式加热，上部为热风逆向平行对流加热（全排气），可以进行间歇式流延干燥,即流延前通过投入浆料量，控制使已流延湿带在干燥区域内放置干燥。

载带移动速度 0.1～0.8m/分  或是在干燥区域内停止。

2.2 设备规格

（1）卷出装置

规格： 一轴固定中心卷出方式；

最大卷径： 300mm；

纸管内径：3in（76mm）；

卷出轴：轴Taper式固定；

制动器：手动式制动。

（2）涂布装置

涂布形式 ：刮刀装置；

刮刀宽度 ：150mm固定；

毛坯可成形厚度 ：30um～1.5mm；

刮刀调节范围： 0～3mm 千分表1/100mm刻度；

刮刀台，中间刮刀，不锈钢前刮刀；

玻璃垫板 ：109.5x199.5x8t；

数字式千分表 4台；

导引辊：φ60x300 表面镀铬  1支。

（3）干燥部

干燥方式：

底部为加热器对载带平台进行接触式加热；平台材质：铝板，10tx250Wx1000 2片；     平台加热器 ：硅橡胶加热器200V 500Wx2；上部为热风逆向平行对流加热（全排气）；

采用热风发生装置

HEPA Filter规格 ：

HEPA Filter附属加热装置  HHF-5T04G-75V6；风量 6.6m3/min； Heater 5kW；

过滤捕捉效率 0.3um/atD.O.P/99.97%up  。

炉体支持架台:

钢材钢板制  熔接式结构  下部附属调整水平用的螺丝调整脚。

（4）卷取装置

形式 ：一轴固定中心卷出方式;

卷取轴：内径3in（76mm）;

最大卷径：300mm;

纸管：内径3in（76mm）;

导引辊：φ60x300 表面镀铬  1支;

Edge位置调整：手动导引辊调整。

（5）驱动装置

驱动马达 减速马达 0.1kW；

速度调整 Inverter调整；

回转数 ～1.8 rpm；

载带速度 ～0.43 m/分。

（6）电气操作控制盘

控制盘：组装在炉架台；

温度控制：

炉床下部加热器温度控制 前/后 2点；上部热风器温度控制 1点；热风发生装置温度控制 1点；上部热风器和风发生装置互相有安全内联锁的操作。

标段三：脉理观测仪，一台

- 工作条件：

工作环境温度：15℃-35℃；

工作环境湿度：10 – 80%无冷凝；

连续工作时间：连续操作。

- 技术要求：

观测有效径：φ48mm；本体大小355mm×205mm×250mm；光源：卤素灯20W或者氙灯75W；使用环境：摄氏10～35度, 湿度20～80％； 探测头：CCD相机。脉理观测仪使用必备附件：配备相机控制电脑；可选刀口以观测彩色脉理观察。

标段四：卧式激光干涉仪，一台

- 工作条件：

环境：20-25℃；

实验室温度：22±2℃，湿度≤60%；

连续工作时间：连续操作。

- 技术要求：

| 测量方式 | 菲索干涉原理 |
| --- | --- |
| 口径 | 60mm |
| 倍率 | 1-5倍 |
| 激光源 | LED泵浦激光器，λ=1064nm |
| 光学质量 | λ/20（平面系统，95%口径，P-V） |
| 电源 | AC 220V 50HZ |
| 标准配件 | 普通显示器 |
| 干涉图放大 | 1～5×，无级变倍 |
| 输出 | 标准视频信号，可为图像采集卡直接接收 |
| 采样分辨率 附带气浮光学平台 | 512×512 |

标段五：立式激光平面干涉仪，一台

- 工作条件：

环境：20-25℃；

实验室温度：22±2℃，湿度≤60%；

连续工作时间：连续操作。

2.技术要求：

| 最大测量口径 | Φ150mm |
| --- | --- |
| 测量方式 | 菲索干涉原理 |
| 显示方式 | CCD显示 |
| 标准参照镜面形精度 | p-v：λ/20 |
| 光源 | 氦氖激光器 |
| 波长 | 632.8nm |
| 监视器 | 9" |
| 电源 | 210~230V 40~60Hz |
| 最佳工作温度 | 20°C～25°C |
| 尺寸 | 450×400×800mm |
| 重量 | 约80Kg |

附带气浮光学平台

三、 安装、调试及售后

1 . 安装调试

1.1设备安装场地测试：合同签字生效后，由卖方提供详细的安装要求和建议，并负责对买方安装场地进行必要的测试（包括磁场和振动测试），并在必要时提出实验室整改建议。

1.2设备安装：设备到货后，根据买方的时间安排，卖方在1周内开始调试安装，直到设备验收完成，完成时间应当在2-3周之内。

1.3.设备验收：按照合同技术细节所规定的条款进行验收。

1.4.操作培训：仪器安装调试合格后，由卖方工程师负责安排现场培训；仪器正常使用一年内，卖方免费提供两次深入的应用培训或讲习班；卖方终身提供免费的应用咨询及技术帮助。

2. 售后服务

2.1卖方提供至少1年免费保修服务，保修期从安装验收合格算起，保修期内的维修、零部件、交通、食宿等均为免费。

2.2保修期内，凡属非使用不当出现的故障由卖方负责免费解决，如有零件损坏，应免费用全新件更换，并应对该件再提供一年的质保期。

2.3投标商应设有固定的并正常运转的维修点，能为业主提供良好的技术服务。卖方承诺对买方的服务申请在24小时内给予响应，正常情况下工程师必须在三个工作日内到达服务现场。

2.4在不涉及仪器硬件升级或维修的条件下, 卖方必须对电镜软件提供终身免费升级服务。

2.5卖方对保修期外的维修和零部件更换提供优惠价格（可列清单）。

2.6在安装和培训完成之后，针对用户的问题，供方有义务免费通过现场、电话、邮件等方式，免费、及时的解答用户疑问。

3 .  交货时间地点

交货期：合同签订起3个月，交货地点：江苏省徐州市铜山区上海路101号江苏师范大学物电学院7号楼内。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。