江苏师范大学贾汪校区礼堂、大学生活动中心、学术报告厅舞台音响灯光设备谈判

采购文件

（No：2013H51115）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；

      - 付款方式：验收合格后支付合同总额的20%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校现对贾汪校区礼堂、大学生活动中心、学术报告厅舞台音响灯光设备及安装项目进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品方案）。

一、项目概况及总体要求

1. 本舞台音响灯光系统能够满足贾汪校区文化宣传的需要，可举办大型会议、学术报告、中小型文艺汇演。

2．根据贾汪校区地理位置的特点，要求音响系统能够便携使用，可在室外举办大型活动。

3．随着科技的发展3D技术以广范运用到了各个领域，本系统采用3D显示系统使学术报告三维立体设计得到充分的表现。可外接多媒体电脑，演示文字、数据、图象及报表等多种媒体信息。通过多媒体投影机，投影各种会议主题标语、欢迎词，大型学术报告、校区影视宣传教育（如军训教育）等。

4．通过专业的音响系统，可胜任高标准的学术性研讨会对高质量声音的要求。

5．在舞台空间里的机械安置设备众多，安全的要求十分突出，各类机械的启停顺序必须可靠无误，要做到无事故率发生，要精心设计机械的安全性、可靠性。

6. 舞台灯光系统要先进、实用、安全，设计要符合业主管理的要求。灯光系统应节能环保，采用LED光源。

7. 售后服务保障：灯光音响系统的产品保质期一年、设备出现故障响应时间2小时之内、设备故障修复时间不超过8小时。

二、安装及售后服务要求

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3. 投标方须提供原厂质保，并注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护并在标书中标明上门维修的费用。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、具体参数要求

详见下表。

（一） 礼堂需更新设备清单：

礼堂音频系统

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频主音箱 | 1、原装进口15" 2路有源扬声器系统 2、 内置D类功放。 3、 内置信号处理:dbx数字信号处理技术. 4. 额定功率1500 W. | 4 | 只 |
| 2 | 超低音箱 | 1、原装进口18" 有源低音反射扬声器系统 2、 内置功内置D类功放。 3、 内置信号处理:dbx数字信号处理技术. 4、 额定功率600 W | 2 | 台 |
| 3 | 返听音箱 | 1、原装进口. 2、最大输出功率(被动模式) :200W 3、灵敏度(1W/1m): 99 dB SPL 4、最大SPL(连续的/峰值): 122 dB continuous,129 dB peak | 2 | 只 |
| 4 | 返听功率放大器 | 1、 内置数字处理器 2、额定功率275W×2。 | 1 | 台 |
| 5 | 调音台 | 1、超宽动态的前置放大器带极性转换开关，高通滤波和20db衰减。 2、 选择开关或火线输入模拟信号通道，为所有的麦克风通道提供虚拟声检查和记录。 3、 每个带独立的幻想电源的话筒输入，包括立体声通道。 4、 立体声通道具有特别的话筒前置放大器带独立的左右增益控制。 5、 模拟和Fire Wire直接输出带前/后均衡器的开关。 6、矩阵带立体声分配交换和路由到Fire Wire的功能。 | 1 | 台 |
| 6 | 效果器 | 1、24bit，48kHz/44.1kHz取样率 2、LCD显示 3、立体声模式时≥99个工厂程序/99个用户设置程序 4、双立体声模式时≥99个工厂程序/99个用户设置程序；≥25个工厂程序，≥25个用户环绕声程序。 | 1 | 台 |
| 7 | 均衡器 | 1、 可切换的±6dB 或±12dB 提升/衰减范围，前面板旁通开关，监视输出电平的LED 梯级显示。 2、 大于 108dB 的信号动态范围，每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器，±12dB 输入增益调节范围，XLR 和 TRS 输入/输出连接器，10Hz-50kHz 的频率响应。 | 1 | 台 |
| 8 | 手持无线话筒 | 1、话筒指标：运载频率范围：650到 863 MHz；音频带宽：35到20KHz总谐波失真： <0.7%；信号噪声比： 120dB（A）；多通道数最大运作量：>24个预置； 2、主机指标：运载频率范围：650到 863 MHz；音频带宽：35到20KHz；总谐波失真：<0.3%；信号噪声比：120dB（A）；音频输出。。 | 4 | 套 |
| 9 | 头戴式麦克风 |  | 4 | 套 |
| 10 | DVD播放机 | DVD播放 | 1 | 台 |
| 11 | 16A高级电源时序器/调节器 | 1、最大输出电流：16A。 2、上电时序，后面板插排隔离设计，包含插座，LED诊断灯、前面板可伸缩灯，后面板BNC连接鹅颈灯。 3、具有串联多级保护、极高电压关断、线性滤波技术。 | 1 | 台 |
| 13 | 3D蓝光DVD机 | 1、 内置了无线技术，可以无线播放任何网络片源和蓝光网络片源,支持2000G硬盘高清读取技术。 2、 支持高清音频解码格式：Dolby True HD、DTS-HD MA。 | 1 | 台 |
| 14 | 高清播放器 | 1、 内置硬盘,光盘,外置USB硬盘/U,局域网服务器。 2、 视频接口：HDMI接口,色差分量端子,AV端子 ； 音频接口≥2声道混合输出,同轴光纤数字音频。 | 1 | 台 |
| 14 | 高清投影机 | 1、流明色彩亮度≥6000流明，可投射大画面 。 2、高分辨率WUXGA，呈现高清晰的图像 。 3、内置几何校正功能和多屏幕拼接系统，可大屏幕拼接投影 。 4、新型液晶板设计，被动3D 投影光利用率高 。 5、高画质，水晶高清技术、插帧技术 。 6、安装简便，选配多款镜头，可360 度灵活安装。 | 2 | 台 |
| 15 | 电动金属幕 | 16：9框架；播放3d功能。 | 1 | 套 |
| 16 | 机柜 | 1米机柜 | 1 | 台 |
| 17 | 话筒支架 | 1、 高度:1000-1760mm 。 2、 横杆长度:530-910mm 。 3、 底座:铝合金 | 4 | 支 |
| 18 | 音箱线 | 2*250芯 |  |  |
| 29 | 电源线 | RVV3*2.5平方 |  |  |
| 20 | 音频线 | RVVSP2*0.5平方 |  |  |
| 21 | 接插件 | 各种优质接头插件 |  |  |
| 22 | 安装辅材 | 电源排插、膨胀螺丝、线标套管、扎线带、热缩管等. |  |  |
| 23 | 安装调试 |  |  |  |

礼堂灯光系统

| 序号 | 名称 | 主要参数、指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED夜景灯(天排） | 1、60W-160W 2、16红/16绿/16蓝 3、由红,绿,蓝组成混合颜色变化投射照明灯。 | 10 | 只 |
| 2 | LED夜景灯（地排） | 1、60W-160W 2、16红/16绿/16蓝 3、由红,绿,蓝组成混合颜色变化投射照明灯。 | 10 | 只 |
| 3 | 120颗帕灯（面光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz, 2、 额定功率约:400W 3、 LED 红:30 蓝:30绿:30 4、 环境温度:-20℃至40℃ 5、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 | 8 | 只 |
| 4 | 120颗帕灯（顶光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、 额定功率:约400W 3、 LED 红:30 蓝:30绿:30 白:30/. 4、 环境温度:-20℃至40℃ 5、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 | 9 | 只 |
| 5 | 120颗帕灯（顶光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、 额定功率约400W 3、红:30 蓝:30绿:30 白:30/.环境温度:-20℃至40℃ 4、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 。 5、 环境温度:-20℃至40℃ | 9 | 只 |
| 6 | 120颗帕灯（顶光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、 额定功率:约400W 3、 LED 红:30 蓝:30绿:30 白:30/. 4、 环境温度:-20℃至40℃ 5、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 | 9 | 只 |
| 7 | 120颗帕灯（侧光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、 额定功率:约400W 3、 光源:120颗大功率 4、 LED 红:30 蓝:30绿:30 白:30/. 5、 环境温度:-20℃至40℃ 6、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 | 8 | 只 |
| 8 | 120颗帕灯（耳光） | 1、 额定电压:AC90-240V 50-60Hz 2、 额定功率约:400W 3、 LED 红:30 蓝:30绿:30 白:30/. 4、 环境温度:-20℃至40℃ 5、 控制信号:声控功能、512信号、主从自走 | 8 | 只 |
| 9 | 4*55三基色（顶光） | 1、 色温：3200K-6500K 2、 功率：220W 3、 颜色：黑色（带灯泡） | 10 | 台 |
| 10 | 电脑追光灯 | 1、 额定电压：220V AC 50Hz 2、 额定功率：4200W（200V） 3、 颜色：4种颜色+白光，可变速流水效果 4、 色温： 3200K或6000K 5、 光圈：低噪音连续可调光圈 6、 色温：正常5600K， 7、 遮光/频闪：双刀式遮光片，遮光，频闪 8、 1-7次/秒、过热保护，手动调焦 | 1 | 台 |
| 11 | 大泡泡机 | 摇控，吹泡高度约10米，覆盖面约600立方米 | 2 | 台 |
| 12 | 3000瓦烟机 | 遥控，512信号，定时，定量，喷射距离约15米 | 2 | 台 |
| 13 | 烟油 | 5升 | 1 | 桶 |
| 14 | 泡泡油 | 5升 | 1 | 桶 |
| 15 | 信号放大器 | 一进8出 | 2 | 台 |
| 16 | 电脑灯控台 | 1、512通道，光隔离DMX输出端口。 2、控制32台16通道电脑灯。 LCD显示。 3、通道推杆。 4、走灯程序，。 5、可同时对32台电脑灯进行提灯操作。 7、走灯程序音乐触发。 关机数据保存。 | 1 | 台 |
| 17 | 灯钩，保险绳 |  | 110 | 套 |
| 18 | 安装调试 |  |  |  |

二、大学生活动中心设备清单：一套扩音设备、一套灯光设备、便携式多功能组合音响系统、舞台简易灯光

音响系统

| 序号 | 名称 | 主要参数、指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主音箱 | 原装进口15" 2路有源扬声器系统 内置D类功放。 内置信号处理:dbx数字信号处理技术. 额定功率1000 W ( 2 x 500 ). | 2 | 只 |
| 2 | 返听音箱 | 1、原装进口 2、最大输出功率(被动模式):200W RMS 3、灵敏度(1W/1m): 99 dB SPL | 2 | 只 |
| 3 | 返听功放 | 1、原装进口。 2、内置数字处理器。 3、8Ω立体声功率275W×2。4Ω立体声功率 500W×2 | 2 | 只 |
| 4 | 调音台 | 用比例点亮LED方法监视多点信号通道的工作情况（话筒前和话筒后、EQ后和推子后） 、专业的+48V幻象电源 为外部信号提供专业的插入点 8路单声道输入和2个立体声输入 2路辅助发送 每个输入端，有一个旋转增益控制器，调节输入信号增益。 | 1 | 只 |
| 5 | 会议话筒 | 1、电容单指向性 2、频率响应：30Hz-20KHz 3、灵敏度：-45dB 4、动态范围：109dB、1KHz | 4 | 只 |
| 6 | 无线手持话筒 | 1、 话筒指标：运载频率范围：650到863 MHz；音频带宽：35到20KHz总谐波失真： <0.7%；信号噪声比： 120dB（A）；多通道数最大运作量：>24个预置； 2、主机指标：运载频率范围：650到863 MHz；音频带宽：35到20KHz；总谐波失真：<0.3%；信号噪声比：120dB（A）；。 | 2 | 只 |
| 7 | 均衡器 | 可切换的±6dB 或±12dB 提升/衰减范围，前面板旁通开关，监视输出电平的LED 梯级显示。 大于 108dB 的信号动态范围，每倍频程 12dB，40Hz 低端截止滤波器，±12dB 输入增益调节范围，XLR 和 TRS 输入/输出连接器，10Hz-50kHz 的频率响应。 | 1 | 台 |
| 8 | 话筒支架 | 1、 高度:1000-1760mm 。 2、 横杆长度:530-910mm 。 3、 底座:铝合金。 | 2 | 只 |
| 9 | 点歌机系统 | 硬盘≥2T，19寸点歌触摸屏 | 1 | 台 |
| 10 | 便携式多功能组合音响系统 | 1、内建AB类放大器驱动的高效率中高音号角式喇叭及D类超高效率数位放大器驱动的高灵敏度低音喇叭，主动式喇叭系统； 2、伸缩拖拉把柄及滑轮设计较好。 3、具有脚架底座可以装置在三脚架上固定使用，隐藏式麦克风收纳盒，收藏容易使用方便。 4、可同时使用有线、无线麦克风、CD及MP3等音源混合扩音，装配两频道最先进的ACT自动选讯接收模组，避免接收断音，抗干扰，使用距离远。 5、隐藏式天线设计。 6、具有内建电池电量指示灯，可以明确指示电池剩余电量及充电状况。 7、可以扩充一台被动式喇叭，或装配无线中继发射器，可以传输到任意数量的主动式喇叭系统，扩充广播范围。 8、输出功率 约180W. 频率响应50Hz~18KHz .。 | 1 | 台 |
| 11 | 时序器 | 同时在单相（220V）与三相（380V）电压两种状态下工作，两个接口，分别是输入与输出电流接口，便于串联更多台在一起共用。 在大电流下工作稳定，可以显示出工作时所处的电压状态的显示屏。 | 1 | 台 |
| 12 | 机柜 | 1.2M | 1 | 台 |

灯光系统

| 序号 | 名称 | 主要参数、指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | LED 4*55 三基色 | 色温：3200K-6500K 功率≥220W 颜色：黑色（带灯泡） | 24 | 台 |

三、学术报告厅设备清单：

| 序号 | 名称 | 主要参数、指标 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影院主音箱高音部分 | 频率响应(±3dB) 40 Hz- 19 KHz. 灵敏度 LOW：99 dB ；HI：110 Db. 额定阻抗 LOW：8Ω；HI：8Ω。 额定功率（外置分频） LOW≥400W ；HI≥ 80W。低音单元 15寸低音。高音单元 1.75寸高音。 覆盖角度 H90°×V90°。最大声压级 LOW：125 dB ；HI：129 dB | 3 | 只 |
| 2 | 影院主音箱低音部分 |  | 3 | 只 |
| 3 | 次低音音箱 | 频率响应(±3dB) 22Hz-260Hz。 灵敏度 99dB。 额定阻抗 8Ω。 额定功率（内置分频） 600W(AES)/8Ω。 低音单元 18寸低音×1。 最大声压级 127dB(SPL)/133dB(Peak) | 2 | 只 |
| 4 | 侧环绕音箱 | 频率响应(-10dB) 70Hz-23KHz。 灵敏度87dB。 额定阻抗 8Ω。 功率（内置分频）200W/8Ω。 低音单元5.25寸低音×1。高音单元 1.35寸高音×1。覆盖角度 H100°×V100 最大声压级 113dB(SPL) | 2 | 只 |
| 5 | 后环绕音箱 |  | 2 | 只 |
| 6 | 分频器 | 主音箱外置分频器 | 3 | 台 |
| 7 | 功放 | 大功率管。 EIA标准2U体积。 高效风洞式散热设计。 可拆卸清洗的散热通风板。 8Ω立体声功率 1100W×2。 | 2 | 台 |
| 8 | 功放 | 内置数字处理器。 8Ω立体声功率 275W×2。 | 2 | 台 |
| 9 | 数字处理器 | 1、4信号通道输入，8信号通道输出。 2、采用高性能的96k24Bit模拟字转换器。 3、音频信号处理。 4、中央处理器及数码处理均可以不断升级 5、每一个通道输出的压限均可以控制启动及释放时间 | 2 | 台 |
| 10 | 解码器 | 输入阻抗 110Ω, 平衡 。输入阻抗 75Ω 。数字输入 光纤接口 。 多声道模拟输入 8 声道 25 针D型母接口，平衡模拟，10K 差分输入阻抗。 参考电平 300 mV 。输入电平可调 。麦克风输入 XLR 接口，标准针脚，10K 差分输入阻抗，可使用 12V 幻象电源，增益可调整。 8通道。 | 1 | 台 |
| 11 | 3D蓝光DVD机 | 内置了无线技术，可以无线播放任何网络片源和蓝光网络片源,支持2000G硬盘高清读取技术。 支持高清音频解码格式：Dolby True HD、DTS-HD MA | 1 | 台 |
| 12 | 便携式电脑 | 17英寸显示器，采用i7处理器、555M独立显卡；并且支持3D播放。 | 1 | 台 |
| 13 | 高清播放器 | 1、内置硬盘,光盘,外置USB硬盘/U,局域网服务器。 2、视频接口：HDMI接口,色差分量端子,AV端子 ； 音频接口：2声道混合输出,同轴光纤数字音频 | 1 | 台 |
| 14 | 电源时序器 | 最大输入电流 30A。单路最大输出电流 16A。辅助电源输出前面板提供1路USB接口5V辅助电源输出，5V输助电源最大输出0.5A，5V供电可以提供、LED照明灯等用电设备。 工作电压 90V～240V。输出电源插座 后面板有受控16A万用插座≥8个，前面板16A万用插座≥2个直通。插座标准 兼容国标6A、10A、16A、英标13A、美标15A、欧标G/M插头。开关间隔时间 1 秒。 | 1 | 台 |
| 15 | 高清投影机 | 1、流明色彩亮度≥6000流明，可投射大画面 。 2、高分辨率WUXGA，呈现高清晰的图像 。 3、内置几何校正功能和多屏幕拼接系统，可大屏幕拼接投影 。 4、新型液晶板设计，被动3D 投影光利用率高 。 5、高画质，水晶高清技术、插帧技术 。 6、高可靠，采用无机液晶面板 。 7、安装简便，选配多款镜头，可360 度灵活安装 。 | 2 | 台 |
| 16 | 电动金属幕 | 16：9框架； 3d功能；200吋。 | 1 | 套 |
| 17 | 幕布升降系统 | 根据金属幕定制 | 1 | 套 |
| 18 | 中控主机 | 采用主频高达667MHz的32位内嵌式处理器，ARM11 CPU，内存≥256M，闪存≥1G Flash。 可编程网络控制主机提供了三类网络（CR-NET、CR-LINK、Ethernet）及多种控制端口，含IR（红外）、I/O（数字输入/输出）、RELAY（弱电继电器）、COM口等。 | 1 | 台 |
| 19 | 控制屏 | 存储容量 16GB；网络连接 WIFI+3G+蓝牙；传感器 Gyro 三轴陀螺仪 加速感应器 环境光传感器；屏幕尺寸 9.7 英寸 (对角线)；屏幕类型 LED 背光镜面宽屏幕；屏幕分辨率 1024 x 768 像素。 | 1 | 台 |
| 20 | 300M无线AP | 无线AP | 1 | 台 |
| 21 | 中控软件 | 有授权许可，可现场编程。 | 1 | 套 |
| 22 | 灯光控制器 | AC 220-240V，50/60Hz 6路，1200 W/回路照明控制 总负载3000 W 最小负载25 W | 1 | 台 |
| 23 | RS232接口 | 1、将智能控制器与用户提供的个人电脑或数码视听设备集成。 2、尺寸(宽 x 高 x 深)135 x 110 x 27 | 1 | 个 |
| 24 | 音箱墙插 | 适配常规86型底盒 | 8 | 个 |
| 25 | 机柜 | 42U | 1 | 个 |
| 26 | 音箱线 | 2*250芯 | 200 | 米 |
| 27 | 网络线 | UTP-5e | 50 | 米 |
| 28 | 电源线 | RVV3*2.5平方 | 100 | 米 |
| 29 | 音频线 | RVVSP2*0.5平方 | 100 | 米 |
| 30 | 冷光源 | 电压:220V 50Hz；色温:3200K；功率:144W-220W； | 8 | 台 |
| 31 | 3D眼镜 | 被动式3D眼镜 | 400 | 副 |
| 32 | 写真机 | 1、六色：C/M/Y/K/Lc/Lm； 2、分辨率：1200*1200 DPI； 3、喷头清洗：自动清洗； 4、打印介质幅宽210--1520mm | 1 | 台 |

四、教三楼小型报告厅设备清单：

| 1 | 调音台 | 频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz-20kHz ±0.5Db；总谐波失真和噪声：-30dBu 输入到混音，话筒增益 30Db，<0.007%；话筒输入的等效输入噪声：22Hz-22kHz 不加权，-128dBu (信源内阻150Ω)；母线噪声：20Hz-20kHz 宽带线路输入；终端负载为150Ω，RMS(有效值)测量；最大混音电平，<-85dBu；通道之间串音：通道哑音>96dB；推子位置(标记+10)>96dB；；辅助发送端口>86dB；输入和输出阻抗：话筒输入2.4kΩ；线路输入11kΩ；立体声输入100kΩ；输出75Ω；输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu；线路的最大输入电平为+30dBu；立体声最大输入电平+30dBu；最大混音输出电平为+20dBu；耳机最大输出电平为300mw/200Ω；EQ(单声道输入)：HF(高频)12kHz,±15dB，；MF(中频)140Hz-3kHz，±15dB，Q=1.5；LF(低频)80Hz±15dB，输出电平表：L 和 R 混音输出电平表≥10 段 LED 指示灯；交流输入：85V-270V，50/60Hz； | 1 | 台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 功放 | 内置数字处理器。8Ω立体声功率 275W×2。4Ω立体声功率 500W×2。 | 1 | 台 |
| 3 | 全频主音箱 | 扬声器类型:二分音，全频，可调节主动或被动分频；辐射范围:90° H x 60° V；工作范围:50 Hz to 20 kHz；频率响应:90 Hz to 16 kHz；最大输出功率(被动模式) ≥200W；灵敏度(1W/1m):102 dB SPL；额定阻抗:8 ohms；。 | 2 | 只 |
| 4 | 话筒 | 换能方式：电容式；指向性：单指向性；输出阻抗（欧姆）：75Ω；频率响应：30Hz-20KHz；；供电电压：DC3V/幻象48V；有效拾音距离：50CM。 | 4 | 套 |
| 5 | 时序器 | 每个插座输出电压:AC220V/50~60Hz每个插座输出最大电流:15A；控制插座数≥8；每个插座的开、关延时控制时间:2秒 ±0.5秒；插座输出指示；整机输入电压:AC220V/50~60Hz；本机消耗电源功率:≤20W（不接负载时；）整机最大负载电流:50A。 | 1 | 台 |
| 6 | LED 4*55三基色 | 色温：3200K-6500K 功率：220W 3、带灯泡。 | 8 | 台 |
| 7 | 投影机 | 标称亮度(ANSI流明)：3000以上； 标准分辨率（dpi）：1024×768；最大分辨率（dpi）：1600×1200 ； | 1 | 台 |
| 8 | 电动投影幕布 | 120寸 | 1 | 幅 |

备注：

1.提供的设备须有经销商代理授权并有该设备售后的服务支持授权。

2.提供详细的规格型号、功能介绍、产品资料，要有产品图示最好有实物样品。

3. 清单中主要设备推荐品牌：

1) 礼堂及大学生活动中心全频主音箱、超低音箱推荐品牌：JBL、MEYER SOUND、COMMUNITY、TWAUDIO；

2) 学术报告厅音箱推荐品牌：LAX、JBL、QSC、COMMUNITY；

3) 学术报告厅中控推荐品牌：Crestron、CREATOR、AMX、VITY；

4) 调音台推荐品牌：MIDAS、SoundCraft、ALLEN&HEATH；

5) 功率放大器推荐品牌：CROWN、POWERSOFT、QSC、IAM；

6) 手持无线话筒及头戴式麦克风推荐品牌：AKG、Beyerdynamic、SHURE、SENNHEISER；

7) 舞台灯光推荐品牌：珠江、辉鸿、莱斯、黄河。4.报价请以此表为准，注明分项报价及总价，单位为元。

5.表格不够可向下延伸，未涉及内容可自行添加。