江苏师范大学

贾汪校区改造工程钢窗制作及安装

（No：2013H08020）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年三月二十日

第一部分 投标须知

依据《中华人民共和国政府采购法》，现对我校贾汪校区改造工程钢窗制作与安装项目进行公开招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

1．项目编号：2013H08020

2．项目名称：贾汪校区改造工程钢窗制作与安装招标

3．项目概况

3.1贾汪校区改造项目中图书馆需更换塑钢窗约550平方米，塑钢窗为88系列品牌塑钢，钢衬厚度不低于2mm，要求窗框扇有足够的强度，安装牢固，窗扇开启灵活，关闭严密。教学1号楼需更换铝合金窗约1200平方米，教学4号楼需更换铝合金窗约900平方米。铝合金窗为80系列品牌普通铝合金，厚度不低于1.4mm，要求窗框扇有足够的强度，安装牢固，窗扇开启灵活，关闭严密。塑钢窗和铝合金窗玻璃采用普通中空浮法玻璃，规格为5×12A×5，要求玻璃与型材不直接接触，有密封压条贴紧缝隙，五金件坚固耐用，配备齐全，位置正确，安装牢固，使用灵活。

3.2以上所提供塑钢窗、铝合金窗面积为估算面积，准确尺寸需现场勘察、测量。

3.3招标范围包含：

3.3.1全套塑钢窗、铝合金窗的设计、加工制作与安装。需要自行考虑外观、结构与固定点设计，要求外形美观。

3.3.2全部塑钢窗、铝合金窗的送货与安装及售后服务。

3.3.3产品安装前、后现场的清理。

3.4工期：加工周期不超过20天，安装时间招标方会根据主体改造工程的进程提前一周下发安装时间表。

3.5资金情况：自筹，已落实。

3.6质量要求：合格。

3.7项目地点：我校贾汪校区。

4.投标人资格条件

4.1具有独立法人资格，且有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有类似工程业绩。

4.2具有塑钢窗或铝合金窗加工和施工专业二级及以上资质。

4.3资信良好，没有骗取中标或严重违约的不良记录以及发生重大工程质量、安全生产事故等不良记录（提供信用报告或承诺书）。

4.4未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态。

4.5具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。

5．投标、开标、评标时间及地点

5.1接受投标文件时间：2013年4月8日14:00—14:40，当日14：40投标截止。

5.2接受投标文件地点：江苏省徐州市铜山新区上海路101号（泉山校区）14号楼408室。

5.3开标、评标时间及地点：2013年4月8日14:40始，在我校招标办会议室（14号楼406室）举行。

6.其他事项

6.1本项目实行资格后审，无需报名，资格条件相符者可直接投标。资格条件审查在投标时进行。

6.2本项目收取标书费300元，投标人在投标时以现金方式递交。收取投标保证金5000元，保证金仅限于用汇票或现金形式支付,如汇票支付请在2013年4月3日前汇到以下账户，现金支付在开标当日和标书费一起递交。

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

7．联系方式

联系人：汪老师

联系电话：0516- 83536959  83536959（fax）

联系地址：江苏省徐州市铜山区上海路101号

第二部分 招标文件

本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。

8.招标文件的澄清

8.1投标人对招标文件等有关招标资料有异议或疑问需要澄清，必须以书面形式在规定时间内送达我校招标办，招标办将适时在“江苏师范大学招标网“上以公告形式向所有投标人做出澄清。

8.2 投标人对招标人提供的招标文件以及招标人对有关问题的口头解释所做出的任何推论、解释、误解和结论，所造成的后果，招标人概不负责，均由投标人自负。

9.招标文件的修改

9.1招标人可对招标文件进行修改，修改及补充部分将通过“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）进行公告。修改及补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

9.2为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

10.通知

对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

第三部分 投标文件

11.投标文件的语言和计量单位

11.1投标文件均应使用中文简化字。

11.2投标文件应使用国家法定计量单位。

12.投标文件的组成及相关要求

12.1投标文件应包含以下内容：

12.1.1投标函；

12.1.2法定代表人证书或授权委托书（需原件）；

12.1.3投标承诺书，包含产品质保期和质量服务承诺；

12.1.4投标单位情况介绍（简要说明）；

12.1.5企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、企业资质证书复印件；

12.1.6投标报价单（按招标人提供的规定格式）。

投标人投标前必须勘查现场，详细了解工程情况，根据现有实际洞口尺寸，设计选用相应的窗型及尺寸（需附图说明）；主材和五金配件采用品牌产品（需注明生产厂家）。投标人报价单中须提供详细窗型、报价清单、主材和五金配件品牌明细清单。本项目报价按每平方米计算单价，按实结算。报价包含制作及安装施工的主辅材、配件、人工费、设备投入、运输、装卸、检验试验、材料二次搬运、施工水电，因质量问题引起的维修和更换、半成品和成品保护、隐检、措施、风险、验收、售后服务、管理、保险、利润、税金等政策性文件规定的一切费用。

12.1.7企业近三年类似项目业绩，投标文件中须提供1-2份已完成的类似项目业绩完整合同（或资料）复印件。

12.2投标文件分为商务和技术两个部分。为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照本文件附后格式要求制作。

12.2.1商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。商务部分包括：企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、产品（主材和五金配件）检验报告、企业业绩信誉等资料（复印件）。

12.2.2技术文件主要指投标人按照本文件要求而制作的有关报价及完成本项目的施工组织设计方案、质量服务承诺等文件。技术标部分包括：主要材料及五金配件等产品质量证明及生产厂家有关材料、施工总体进度计划及保障措施、施工组织设计方案（应包含主要部位的施工方法、工艺和配合施工的方案）、工期承诺、质量保证措施、安全文明施工保证措施、施工设备的配备及劳动力安排、成品、半成品的保护措施、检验标准等。

12.3递交投标文件时必须持企业法人营业执照副本、组织机构代码证资质证书副本、税务登记证副本，投标代表个人身份证原件，企业资质证书原件、安全生产许可证，投标人近三年业绩证明（合同）等以上资料的原件，在开标现场备验。

13.投标内容填写说明

13.1投标人应认真按照本文件的要求编制完整的投标文件。有格式要求的应按规定的统一格式填写，没有格式要求的文本，其格式应与整本投标文件保持一致。

13.2投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝。

14.投标文件的编制及编目

投标文件统一按A4规格幅面，并统一按照规定的顺序编目编码、装订成册。

15.投标文件的签署及其他规定

15.1法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》原件附在投标文件中。

15.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

15.3投标文件必须注明“正本”“副本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

15.4投标文件一律打印，须字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

16.投标文件的密封及标记

16.1投标文件应按以下方法装袋密封：

投标文件应统一装入同一个密封袋中。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上要写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“开标时启封”字样。

16.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，招标人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，招标人有权予以拒绝，并退回投标人。

17. 无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

17.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的。

17.2未按招标文件要求提供投标保证金的。

17.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

17.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

17.5投标人名称或组织机构与资格预审时不一致的。

17.6投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

17.7投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

17.8明显不符合技术规范、技术标准的要求。

17.9投标报价超过招标文件规定的招标控制价的。

17.10不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

17.11改变招标文件提供的清单中的计量单位、工程数量。

17.12串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

17.13投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法。

17.14经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

17.15符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

18.投标文件的澄清

评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，投标人应当采用书面形式进行澄清或者说明，其澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

但是按照本招标文件第13条规定校核时发现的算术错误不在此列。

19. 投标文件错误的修正

19.1评标小组将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，修正错误的原则如下：

19.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。

19.3 当单价与工程量的乘积与合价之间不一致时，应以标出的的单价为准。除非评标小组认为有明显的小数点错位，此时应以标出的合价为准，并修改单价。

19.4 按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝。

20.投标文件的修改和撤回

20.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经招标人签字确认接受，否则无效。

20.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“开标时启封”字样。

20.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则此行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

21.投标要求

21.1本招标文件及中标单位的投标文件作为本项目施工合同的附件。

21.2招标人不接受不明确的投标方案和投标。投标人对投标如果有说明应在《投标一览表》上显著位置予以注明。报价表必须按统一格式填写，并由法定代表人或投标人代表签署。

21.3投标人如中标，其中标价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

21.4最低投标价不作为中标的保证。

22.转包、分包

禁止转包，不允许分包。

23.投标保证金

23.1投标保证金应按本项目“招标公告”中的规定递交。未中标投标人的投标保证金在宣布中标结果后退还，中标人的投标保证金在中标后转为合同履约保证金，在合同履约完毕后退还。

23.2未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

24.投标文件的有效期

24.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

24.2在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照招标人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

第四部分  评标、定标

25.开标

25.1开标将在我校监督部门监督下，由招标办统一组织，投标人应准时参加开标。

25.2开标时，法定代表人或被委托人（投标代表）要到开标现场参加开标。

26 述标

26.1每个投标人都需参加一次述标。投标人应按招标文件规定的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

26.2述标内容包括投标人阐述其对本项目招标文件的响应情况、完成本项目的有效措施、投标价格、投标人单位基本情况等，以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

26.3如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

26.4评标过程中，如果评标小组对本招标文件实质性内容作出变更，招标人将通知所有参加投标的合格投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

26.5每个投标人的述标时间5分钟左右。

27评标

27.1评标：采用综合评分法。在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，依据评分细则对投标人分别评分，并确定中标人。

27.2总分值为100分。价格分50分，商务分20分，技术分30分。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

27.3评标小组将审查投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否足额提交投标保证金、文件签署是否合格、投标文件是否编排有序、是否符合本文件要求。

27.4如果投标文件未实质性响应本招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

28.定标

评标小组将依据评标办法评分。计算投标人总得分后，按投标人总得分从高到低顺序推荐中标候选人，从中标候选人中确定一个中标人。

29中标通知

29.1在确定中标人三日后，在江苏师范大学招标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布中标公告。

29.2招标人对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

29.3中标通知书是合同的组成部分。

第五部分  其它要求

30.	合同签订

30.1评标小组将根据最终定标的结果将合同授予中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，招标人将把合同授予正序排名第二的投标人。正序排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同，则该项目择期另行招标。

30.2中标人应按招标人规定的时间、地点与招标人签订中标合同。中标人不得再与招标人订立背离本招标文件、投标文件实质性内容的其它协议或声明，否则应承担相应的法律责任。

30.3中标人与招标人签订合同时，除按照本项目《中标通知书》外，还应接受本招标文件、中标人的投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件内容的约束。

30.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

31.询问和质疑

31.1投标人对采购事项有疑问的，可以向招标人提出询问。

31.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标人进行质疑并要求答复。

31.3招标人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，通知提出质疑的投标人。但答复的内容不涉及商业秘密。

31.4质疑投标人对招标人或对招标人的答复不满意，或招标人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向我校有关监督部门投诉，也可按照《中华人民共和国政府采购法》的有关规定办理。

32.保密和披露

32.1投标人自领取本招标文件之日起，须承诺承担本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

32.2招标人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

32.3招标人有权在认为适当时，或在任何第三方提出要求时，无须事先征求中标人同意而披露关于已订立合同的资料、中标人的名称及地址及合同条款等。

33.安装施工要求

33.1中标人应按招标方要求，及时组织人员进行钢窗生产加工。按招标方要求安装施工，如工程量确实需变更，必须先征得招标方同意，并按规定办理有关手续。

33.2按照国家规范安装、填嵌缝隙和密封胶密封，提供详细安装施工方案和施工工艺说明，并经监理批准。

33.3中标人在施工前必须现场复核窗洞口尺寸，钢窗加工大样图纸必须经过招标人确认，并书面提出总包方施工配合要求，按招、投标双方确认的设计图纸进行定位、尺寸大小选型及标高要求施工，所有材料必须经过招标人再次确认后，方可进场施工。

33.4安装施工时应严格按照《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑机械使用安全技术规程》和《施工现场临时用电安全技术规范》等安全管理规范要求施工。安装施工人员应持证上岗，制定相应的施工安全措施，服从总包单位安全生产的统一管理，确保施工安全，若出现安全事故，均由中标人负责。

34.产品质量要求

本招标项目的材料、施工须达到中华人民共和国以及江苏省现行行业的标准、规范的要求。

35.竣工验收

35.1招标人有权对进场的塑钢窗、铝合金窗进行现场随机抽检，包括锯开横截面检查，若抽检结果不合格，则认定该批次门窗不合格，由中标人承担检测费用及由此造成的全部责任和损失；若抽检结果合格，由招标人承担检测费用。

35.2中标人在完成合同约定的工作内容，并自检合格，经总包复查同意，并在相关部门共同参加下完成了实体功能检测，达到设计和规范要求，可申请工程验收。招标人按国家和行业现行规范标准、地方规定、工程验收程序组织验收。

35.3整个工程验收时应提交合同约定套数的完整工程资料。

36.工期

36.1加工周期不超过20天，安装时间招标方会根据主体改造工程的进程提前一周下发安装时间表。

36.2本项目要求按合同约定时间竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

37.付款办法

无预付款。塑钢窗、铝合金窗成品进场验收合格后付至合同总款的50%，安装完毕验收合格后付至合同总款的70％，工程决算经审计后，一个月内付至工程审结总款的95％。如无质量问题，余款一年内付清（不计息）。

38.保修

具体条款在合同中另行约定。

39.违约责任

违约责任的具体条款在合同中另行约定。

第六部分  投标文件格式

有格式要求的必须按格式制作，没有要求的请自行制作。

格式一：

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）               万元（小写：          万元）总价进行投标（先按暂定数量计算总价）。按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容，为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11.我方承诺：招标人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标人工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标人同意，在采购过程中与招标人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：

邮编：

投标人代表联系电话：

投标人代表E-Mail：

投标人：                                               （公章）

投标人代表（签字）：

年    月    日

格式二：

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

格式三:

投标人业绩一览表

江苏师范大学：

根据已获取的                 （项目名称）招标文件中的要求，现将符合招标文件要求的投标人及项目负责人业绩汇总如下表。本表中内容如有不实，我单位愿承担一切法律责任。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

年     月      日

| 序号 | 工程名称 | 建设单位 | 数量 | 中标价 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

格式四：报价清单

| 序号 | 内容 | 工程量 （暂定） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆塑钢窗 | 550m2 |  |  | 尺寸按窗框外围尺寸计算 |
| 2 | 教1楼铝合金窗 | 1200 m2 |  |  |  |
| 3 | 教1楼铝合金窗 | 900m2 |  |  |  |
| 总价 | 大写： （小写￥： ） |

注：1．表格长度方向可做扩展。2．该表应详细列明单价、合价、投标总价，如单价与合价、投标总价不符，以单价为准。

质保期：          年 （投标人自报质保期但不少于2年）

投标人：（盖章）

投标代表人：（签字、盖章）                        日期：   年    月     日

格式五：主要材料表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 制造商及品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

投标代表人：（签字、盖章）                        日期：   年    月     日

格式六：五金配件等辅材表

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 制造商及品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人：（盖章）

投标代表人：（签字、盖章）                        日期：   年    月     日

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）