江苏师范大学数据中心扩容谈判采购文件

（No：2013H96187）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。如果是进口设备，因我校享受进口免税政策，可以以欧元或美元CIF南京报价（免税价格）；如不能办理免税，则以人民币报价。如所投产品指标与谈判文件要求有偏离的必须在响应文件中注明。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费等。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用汇票或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：农业银行铜山新区支行

帐  号：2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收，如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失；

      - 付款方式：项目完工经验收合格后支付合同总额的95%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因需要，我校现对数据中心扩容进行竞争性谈判采购，包括计算池、网络池、存储池、安全池、云管理平台五个方面。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品方案）。

投标人需提供详细设计方案和专业化技术服务，保证系统扩充后的稳定性和完整性，并在投标时提供原厂商针对本项目的授权文件。

### 一、技术参数及配置要求

### （一）数据中心计算池扩容

学校数据中心现有计算池中配备UCS服务器一套。UCS服务器的配置为Cisco UCS 6120XP互联矩阵两台，UCS5108机箱一台，UCS B200 M2服务器8把，现拟扩充刀片服务器与现有UCS刀片服务器在物理架构上形成冗余，并可通过Cisco UCS 6120XP互联矩阵统一管理。

具体要求如下。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 刀片服务器机箱 | 与现有的刀片服务器控制器兼容，能够被现有的控制器管理；与现有刀片机箱组成机箱级冗余。 | 1 |
|  |  | 可实现管理域内所有刀片机箱、刀片服务器、扩展矩阵、控制矩阵等硬件组件的统一管理，且一个管理域可支持≥160台服务器。 |  |
|  |  | 支持服务器物理信息（如MAC、WWNN等）和服务器剥离，可使用配置文件来配置服务器及其I/O连接，配置文件可使工作负载在服务器之间进行转移。 |  |
|  |  | 支持虚拟光驱技术安装操作系统及应用软件。 |  |
|  |  | 实现批量更新BIOS版本、HBA版本、RAID控制器版本，批量设定服务器启动顺序、SAN启动、网卡与VLAN的关联、BIOS设定等。 |  |
|  |  | 虚拟化优化：支持Vmware，支持VN-tag,支持为每个虚拟机配置QoS,流量优先级等功能，并且该配置应随虚拟机迁徙而自动跟随虚拟机迁徙。 |  |
|  |  | 服务器跨机箱冗余:单台服务器物理损坏，系统应支持将其物理参数迁徙到任意一个机箱的类似型号服务器上，实现无需更改网络交换机，SAN交换机以及SAN存储的设置。 |  |
|  |  | 单台服务器物理损坏，无需重新安装操作系统，系统应支持将其BIOS设置，IMPI设置，本地RAID设置，以及各物理部件的FIRMWARE版本迁徙到任意一个机箱的类似配置服务器上。 |  |
|  |  | 网络物理冗余：服务器网卡应实现操作系统无关的网络路径冗余。在双网卡的上行链路中，任意设备的故障（包括但不限于机箱内交换机，上行线缆，上行交换机），均可实现该网卡的failover，而无需操作系统做NIC teaming。 |  |
|  |  | 机箱高度≤6U。 |  |
|  |  | 可支持2路服务器≥8片或4路服务器≥4片，支持刀片混插, 支持热插拔。支持和现有刀片服务器混插。 |  |
|  |  | 满配冗余热插拔电源模块，支持N+N冗余，每个电源模块功率≥2500w。 |  |
|  |  | 满配冗余热插拔机箱散热风扇模块。 |  |
|  |  | 支持IP KVM；每个刀片上都有键盘、视频、鼠标接口可与外置KVM设备相连。 |  |
|  |  | 配置两个万兆FCoE扩展矩阵，每个扩展矩阵提供≥8个10Gb端口上联至接入交换机，≥32个10Gb端口下联至刀片服务器，本次配置≥8根至少3米长专用互联线缆。 |  |
| 2 | 刀片服务器 | 每台刀片配置≥4颗E5-4650或处理性能更强的Intel处理器。 | 4 |
|  |  | 每台刀片配置≥512GB内存，采用16GB DDR3-1600MHz或以上的RDIMM内存，每台刀片DIMM槽位数≥48。 |  |
|  |  | 全部采用Boot From SAN方式。 |  |
|  |  | 每台刀片配置2块虚拟化FCoE网卡，可以提供≥120Gb总带宽，提供符合SR-IOV规范的硬件级虚拟化网卡，实现≥64个PCI-E设备的虚拟化，供虚拟机直接调用，支持802.1BR。 |  |
|  |  | 支持Windows、Linux、VMware等主流操作系统。 |  |
|  |  | 可插入现有刀片服务器机箱使用。 |  |
| 3 | 管理矩阵端口授权UCS-LIC-10GE= | 激活管理矩阵端口的软件授权 | 8 |

另外，目前有较多正版软件安装运行时需要使用USB加密锁，为使USB加密锁在虚拟化环境能够正常使用，还需要配置14口Anywhere USB/14 设备一台。

### （二）数据中心网络池扩容

数据中心拟配备以下网络设备。

| 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 虚拟交换机 | 配置32个CPU许可，可部署HA模式。 | 1 |
|  |  | 智能软件分布式交换机，适用于VMware ESX环境，能够取代VMware虚拟交换机的功能。包括管理程序内部运行的虚拟以太网模块(VEM)和管理VEM的外部虚拟控制引擎模块(VSM)。 |  |
|  |  | 能够将虚拟服务器VM能与物理服务器使用相同的网络配置、安全策略、工具和运行模式，并且能够使VM虚拟机从一台物理机漂移到另一台物理机时，交换机的策略也跟着漂移生效。 |  |
|  |  | 支持802.1Q、PVLAN、VXLAN和端口聚合； |  |
|  |  | 支持SPAN, ERSPAN, NetFlow9等； |  |
|  |  | 支持DHCP Snooping、IP Source Guard、Dynamic ARP Inspection等安全防护； |  |
|  |  | 支持端口流量限速； |  |
|  |  | 支持VACL； |  |
|  |  | 支持IGMP Snooping； |  |
|  |  | 支持虚拟机级别的流量统计和可视化管理； |  |
|  |  | 支持虚拟机的安全防护； |  |
| 2 | 数据中心服务器接入交换机 | 支持与现有交换机的一体化管理，通过直连，本交换机可作为上一级交换机的扩展板卡，无须本地管理，降低管理复杂度； | 1 |
|  |  | 10/100/1000Mbps服务器端口≥48，万兆上连端口≥4（上连满配万兆多模光模块8个）； |  |
|  |  | 交换机尺寸≤1RU； |  |
|  |  | 交换能力≥176Gbps； |  |
|  |  | 包转发能力≥131Mpps； |  |
|  |  | 整机端口buffer≥32M； |  |
|  |  | 冗余热插拔的交流电源，实现1:1冗余； |  |
|  |  | 冗余热插拔的风扇模块； |  |
|  |  | 实配的所有端口支持以太网端口捆绑技术（IEEE 802.3ad）,实配必须支持跨机箱链路捆绑。 |  |

### （三）数据中心存储池扩容

学校现有存储架构中部署了两台EMC VNX5300集中存储产品，前端通过EMC VEPLX引擎实现存储虚拟化。此次要求在原有架构基础上增加存储容量，其中部分磁盘容量需做镜像保护。

1. 存储节点一

存储节点一要求扩展存储阵列两套。每套要求为：使用3TB 7200RPM NL-SAS磁盘提供35TB 的RAID6可用容量（非裸容量）；使用15K 600GB SAS磁盘提供7TB的SAS盘可用容量（非裸容量）；配置2块100G SSD硬盘提高存储性能；磁盘接口速率≥6Gbps，支持RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10；可通过VPLEX进行存储镜像或扩展；配置存储快照保护和FAST功能；配置支持自动精简配置功能，有效管理存储空间，避免出现存储资源浪费；配置支持数据迁移工具，可实现透明的在线数据迁移，不中断应用I/O；基于Web的简单易用的管理器；冗余热插拔电源及风扇。

2. 存储节点二

学校现有EMC VNX5100存储产品一台，磁盘30块，NL-SAS、SAS磁盘混插，拟进行存储容量扩充。

存储节点二要求扩展存储阵列一套。要求为：使用3TB 7200RPM NL-SAS磁盘提供65TB 的RAID6可用容量（非裸容量）；配置2块100G SSD硬盘提高存储性能；磁盘接口速率≥6Gbps，支持RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10；配置存储快照保护和FAST功能；配置支持自动精简配置功能，有效管理存储空间，避免出现存储资源浪费；配置支持数据迁移工具，可实现透明的在线数据迁移，不中断应用I/O；基于Web的简单易用的管理器；冗余热插拔电源及风扇。

说明：对于存储节点一、二的扩充方案，如果有技术、价格等更优的其他方案，也可以接受。

### （四）安全池

目前学校虚拟化环境已部署趋势DEEP SECURITY8.0病毒防护系统，拥有16个CPU的DSVA授权，由于数据中心计算资源的扩充，防护范围需进一步扩大。安全防护系统具体要求如下。

| 指标 | 指标项 |
| --- | --- |
| 品牌 要求 | 投标产品有公安部的安全产品销售许可证，必须是自主开发，拥有自主知识产权，市场主流的，非OEM产品，具有先进性，并成熟可靠，至少已在中国市场销售两年以上，以首次取得销售许可证为准，提供相应证书并盖原厂公章确认。 |
| 数量 要求 | 提供至少48个物理CPU的三年原厂授权许可。 原有16个CPU也升级到最新三年保、无CPU许可限制统一的集中控管平台三年保。 |
| 功能 要求 | 产品要求提供完整的主机安全防护，同时支持实体服务器防御和虚拟服务器的主机防御，该产品包括防火墙、防病毒、完整性监控、虚拟补丁技术、日志审计等功能；在虚拟化环境中，防病毒要求和虚拟化环境以无代理方式集成，不需要在每台虚拟机上安装防病毒软件，以便减少对物理机的资源占用；主机整体资源与搭载虚拟机数量无直接关系；虚拟资源消耗不会随虚拟机数量成长。 |
|  | 产品必须能够扩展DPI(深度内容检测)功能，必须可以同时保护操作系统和应用服务（数据库，Web，DHCP等）。 |
|  | 产品必须能够扩展操作系统虚拟补丁功能，在服务器尚无安装补丁前，提供针对此补丁攻击的防护能力。 |
|  | 产品必须可以和VMSafe集成并提供集成管理功能，支持无代理方式，不需要在每台虚拟机上安装，只需在虚拟化环境底层安装即可，对每个虚拟机没有资源占用。 |
|  | 产品必须和虚拟化环境的VMotion，Storage VMotion以及HA集成，能够自动感知和保护虚拟环境的变更和迁移。 |
|  | 产品必须具有集中控管的功能，能够统一的管理和配置，并且日志能够统一的在集中控管平台上呈现。 |
| 平台 支持 | Microsoft Windows 2000 (32位) ， XP (32 /64位) ，Vista (32/64位) ，Windows 7；Windows Server 2003 (32/64位)， Windows Server 2008 (32/64位) ，主流各类linux和UNIX操作系统；VMware：vShield Endpoint 4.1, vCloud Network and Security 5.0, 5.1,5.5以及vSphere 4.1, 5.0, 5.1,5.5。 |
| 原厂资质要求 | 厂家在国内具有独立的病毒研发和响应中心，须具有信息安全服务一级资质，已通过ISO 20000的质量体系认证，投标时提供证明材料，并原厂盖章确认。 原厂商上门安装服务，三年800免费电话技术支持。投标时提供原厂项目授权书和原厂三年服务承诺函请证明材料。 厂商（和该产品）必须是微软MAPP(Microsoft Active Protections Program)成员、VMWare的VMSafe计划的合作伙伴、VMware的NSX计划的安全合作伙伴、通过Cisco UCS 的验证成为其安全合作伙伴、通过EMC VSPEX 的验证成为合作伙伴。所有这些须可以在相应厂商的官方网站查询确认。 厂商（和该产品）必须通过国外知名第三方机构的PCI DSS标准符合性测试（如 NSS Lab）。 产品必须通过Common Criterial EAL4的认证。 |

（五）云管理平台

为实现计算、网络、存储等资源的自动化管理，数据中心拟部署云管理平台一套，对计算资源、网络服务、存储和虚拟机等统一管理，自动调度资源，以更低的成本和更快的速度部署和提供IT基础服务。

| 项目 | 功能要求 |
| --- | --- |
| 基本 功能 | 要求提供满足本次所采购服务器及数据中心虚拟化平台现有服务器的云管理平台软件许可，并可扩展，必须是服务器原厂云平台管理软件 |
|  | 此平台是综合性的基础设施云管理平台，可实现异构环境的管理，可通过浏览器对服务器、存储及其它设备的统一集中监控。 |
|  | 可自动发现、更新网络上的虚拟机、服务器和其它设备。 |
|  | 基础设施管理软件具备资源申请－资源分配－资源生成－资源交付四个环节。管理员能够从共享资源池中自动、一致地供应各种资源。 |
|  | 实现在同一个界面中管理物理服务器和虚拟服务器，支持X86服务器、主流虚拟平台系统（VMware、Microsoft Hyper-V等）。 |
|  | 管理VLAN，管理pVLAN，管理端口聚合，管理端口，端口 profile |
|  | 管理存储volumes，LUNs，管理initiators，管理initiator groups。 |
|  | 任何操作步骤的纪录，监控和回滚，实现资源释放。 |
|  | 可对不同厂商、不同虚拟平台的虚拟机进行统一监控管理。 |
|  | 借助统一管理平台对虚拟服务器进行启动、停止、暂停、重启、移动、复制 、备份、模板创建等功能。 |
|  | 所有安装，设置工作在2个工作日内完成。 |
|  | 随机提供大部分工作管理流程，所有管理流程的创建均以图形化界面提供，无需编程。 |
| 授权 | 不低于16台物理服务器设备、3个数据中心交换机管理、8个存储设备管理的授权 |

二、服务要求

1. 以上各项均应提供不少于3年的原厂商免费质保。

2. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

3. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格，以及软件产品的升级、服务策略和价格。

4. 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限和具体的维修保障内容；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务。

5. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

6. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训。

7．本项目实施时投标方应提供所有的连接配件、辅助材料等，在招标方不提供任何其他硬件支持的情况能够实现功能完备的物理连接，并激活所有需要的端口、服务、授权等；对于所有相关的软件系统，投标方有义务检查投标方已经持有、或者通过本项目可以持有的授权情况，若有不足需在投标时说明并提供解决方案，以使本项目能够顺利实施，而不需要投标方另外付费或者提供其他支持。

8．对于本项目的扩容设计如有更好、性价比更高的解决方案，或者对本方案有补充、提升、升级等建议的，可以在投标时一并提出，采购方将酌情考虑。