江苏师范大学泉山校区河东供电系统改造配套设备采购

招标文件

（No：2014G17056）

依据《中华人民共和国招标投标法》，现对我校泉山校区河东供电系统改造配套设备采购项目进行招标，欢迎符合本项目资格条件的单位前来投标。

一、项目概况

- 项目名称：泉山校区河东供电系统改造配套设备采购

采购内容及数量：

1、标段一：高压环网柜1台、高压开关柜14台（另40AH直流屏1台）。

标段二：图书馆低压开关柜9台、CFW-4-2000A低压母线槽7.6米；河东配电室低压开关柜13台、CFW-4-4000A低压母线槽8米。

标段三：800KVA干式变压器1台、1600KVA干式变压器1台、630KVA箱式变电站1台。

技术指标详见标书第五部分及设计图纸。

2.货到地点：我校泉山校区工地。

3.货到时间：2014年7月20日，具体合同约定。

二、投标人资格条件

1.必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

2.成套设备选用的断路器、负荷开关，空开、直流屏、低压SVG、高压过电压抑制柜等电器件原生产商（或该产品区域经销代理商）的授权委托书（证明）。

3．投标企业的注册资金不低于伍千万元人民币。

4．投标人具有良好银行资信和商业信誉，没有处于责令停业、财产被接管、冻结、破产状态，且不曾在任何合同中有重大违约行为。

5.产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准,

6.具有产品供应及售后服务的能力。

7.不接受代理商或联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

- 投标函；

- 资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，法人授权委托书原件，投标人二代身份证复印件；产品生产许可证复印件、产品质量合格证书复印件、ISO9001质量认证证书复印件、国家强制性产品认证证书即3C认证证书复印件、产品检验报告复印件。上述复印件，均需加盖投标单位公章。

- 报价以及报价综合说明。应包含成套设备本身及送达（包含卸车、摆放）我校指定地点后的全部成本，以单套（台）作为投标报价。组成成套设备的材料与元器件必须另附“报价明细表”明确；组成成套设备的主要电气元件及设备必须遵照设计技术要求（设计图纸），从中选取一个品牌与具体型号投报。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明，并明确其构成的主要部件。

- 货到时间。

- 售后服务方案。

（二）投标文件中有格式要求的必须按照附件格式（按附件一）填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本四本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）全套投标文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

- 投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本招标文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

- 投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目招标所涉及的一切费用，无论结果如何，招标人对此概不负责。

- 本项目实行资格后审，资格审查及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

五、产品质量、技术及数量要求

（一）总体要求：

- 符合国标及本项目技术指标要求，为全新正品，达到国家相关产品环保标准。

- 品牌、产地不限（但应在投标文件中注明）。

（二）泉山校区河东供电系统改造配套设备分项要求

标段一

1.高压设备采购清单

| 序号 | 品名 | 开关柜编号 | 设计图号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 |  | SN14-XZ-C0501S-D01-03 | 台 | 1 |  |
| 2 | 1#隔离柜 | 1AH1 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 3 | 计量柜 | 1AH2 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 4 | 1#开关柜 | 1AH3 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 5 | 1#抑制柜 | 1AH4 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 6 | 出线柜 | 1AH5 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 7 | 出线柜 | 1AH6 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| .8 | 出线柜 | 1AH7 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 9 | 联络柜 | 1AH8 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |
| 10 | 2#隔离柜 | 2AH1 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 11 | 2#开关柜 | 2AH2 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 12 | 2#抑制柜 | 2AH3 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 13 | 出线柜 | 2AH4 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 14 | 出线柜 | 2AH5 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 15 | 出线柜 | 2AH6 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |
| 16 | 直流屏 |  | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |

2.产品主要技术要求

（1）具体详见附件二设计图纸及其相关说明。

（2）配电柜柜体柜门均为冷轧钢板、表面喷塑，厚度分别不小于2mm。

（3）柜体颜色为电脑灰，柜体排列顺序中标后与招标单位一起确定。

（4）高压环网柜安装在室外，箱体外壳采用不锈钢，厚度不小于2MM,箱门按防风雨设计，顶部加隔热层，应具有强制风冷功能。

（5）高压环网柜防护等级不小于IP67。

标段二

1.低压设备采购清单

| 序号 | 品名 | 开关柜编号 | 设计图号 | 单位 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变进线柜 | AP1 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |
| 2 | SVG柜 | AP2 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |
| 3 | 馈电柜 | AP3 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |
| 4 | 馈电柜 | AP4 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |
| 5 | 馈电柜 | AP5 | SN14-XZ-C0501S-D01-05 | 台 | 1 |  |
| 6 | 馈电柜 | AP6 | SN14-XZ-C0501S-D01-06 | 台 | 1 |  |
| 7 | 馈电柜 | AP7 | SN14-XZ-C0501S-D01-07 | 台 | 1 |  |
| .8 | 馈电柜 | AP8 | SN14-XZ-C0501S-D01-08 | 台 | 1 |  |
| 9 | 馈电柜 | AP9 | SN14-XZ-C0501S-D01-09 | 台 | 1 |  |
| 10 | 主变进线柜 | AP1 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |
| 11 | 1#SVG | AP2 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |
| 12 | 2#SVG | AP3 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |
| 13 | 馈电柜 | AP4 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |
| 14 | 馈电柜 | AP5 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |
| 15 | 馈电柜 | AP6 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |
| 16 | 馈电柜 | AP7 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |
| 17 | 馈电柜 | AP8 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |
| 18 | 馈电柜 | AP9 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |
| 19 | 馈电柜 | AP10 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |
| 20 | 馈电柜 | AP11 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |
| 21 | 馈电柜 | AP12 | SN14-XZ-C0501S-D01-25 | 台 | 1 |  |
| 22 | 馈电柜 | AP13 | SN14-XZ-C0501S-D01-25 | 台 | 1 |  |
| 23 | 低压母线槽 | CFW-4-2000A | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 米 | 7.6 |  |
| 24 | 低压母线槽 | CFW-4-4000A | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 米 | 8.0 |  |

2.产品主要技术要求

（1）详见设计图纸及其相关说明。

（2）配电柜柜体柜门均为冷轧钢板、表面喷塑，厚度分别不小于2mm。

（3）柜体颜色为电脑灰，柜体排列顺序中标后与招标单位一起确定。

（4）低压母线槽为全封闭母线槽，防护等级达到IP54及以上。

（5）提供低压母线槽出厂合格的实验报告及产品合格证。

标段三

1.变压器采购清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设计图号 | 单位 | 采购数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB10-800/10/0.4 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |
| 2 | 变压器 | SCB10-1600/10/0.4 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |
| 3 | 箱变 | 630KVA 具体见图纸要求 | SN14-XZ-C0501S-D01-15 | 台 | 1 |

2.产品主要技术要求

（1）详见设计图纸及其相关说明。

（2）箱变采用不锈钢外壳，箱门防风雨，顶部及侧面均加隔热层，具有强制风冷功能，并且要求：

①箱变底座为槽钢及角钢交错焊接而成。

②骨架为槽钢、角钢焊接而成，为墙板、顶盖的受力支架。

③墙板、门板为50mm厚不锈钢板（外层304不锈钢板2mm厚、里层冷扎钢板1.5mm厚、夹层为泡沫），箱变内隔板为1.5mm厚冷扎板。

④顶盖采用不锈钢板发泡工艺制作，外层采用304不锈钢板（2mm厚），内层采用冷扎钢板，夹层为20mm厚聚氨酯发泡层。顶盖可供选择颜色为：不锈钢原色。

（3）干变采用不锈钢外壳，不锈钢厚度2MM。

（4）干变及箱变的防护等级不低于IP67.

六、合同主要条款

- 供货时间及地点：具体合同约定。中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

- 产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

- 自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

- 货款结算办法：

  - 本项目无预付款。

  - 结算办法：在产品送达、安装，并经验收合格后，凭发票付至合同总款的90％。如无质量与售后服务方面问题，余款在质保期满一年后结清（不计息）。

  - 货款计算：每种采购设备的中标价=中标数量*中标单价，中标总价为本项目采购设备中标价之和。

七、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定中标人。

评分办法：满分100分。评审因素中产品报价50分，产品质量30分，商务20分。具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

2.中标单位须在中标通知书送达后5个工作日内与采购方签订供货合同，中标人不得以任何理由拖延、拒签合同。中标单位未在规定时间内到采购方签订合同，视为自动放弃中标资格；采购单位无正当理由，不得改变中标人。

八、联系方式

1.联系电话：0516-83536671   83536959（fax）

2.联系人：李老师 汪老师

附件一：投标文件格式（部分）

附件二：图纸

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年六月八日

附件一：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     招标的有关活动，并对此项目以人民币（大写）             （人民币：       万元）分标段进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的投标文件，包括正本1份，副本4份。

4.提供和交付的投标文件符合本项目招标文件的要求，并遵守其规定。

5.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

8. 我方承诺：招标人如需追加采购本项目招标采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与招标人、其它投标人或者招标工作人员恶意串通的；

（4）向招标人、招标工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：

电话：                        传真：

投标人代表联系电话：

投标人：                                                （公章）	投标人代表（签字）：

年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）报价表

标段一：高压设备报价表

| 序号 | 品名 | 开关柜编号 | 设计图号 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压环网柜 |  | SN14-XZ-C0501S-D01-03 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 1#隔离柜 | 1AH1 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 计量柜 | 1AH2 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 1#开关柜 | 1AH3 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 1#抑制柜 | 1AH4 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 出线柜 | 1AH5 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 出线柜 | 1AH6 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 出线柜 | 1AH7 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 联络柜 | 1AH8 | SN14-XZ-C0501S-D01-20 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 2#隔离柜 | 2AH1 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 2#开关柜 | 2AH2 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 2#抑制柜 | 2AH3 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 出线柜 | 2AH4 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 出线柜 | 2AH5 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 出线柜 | 2AH6 | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 直流屏 |  | SN14-XZ-C0501S-D01-21 | 台 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

标段二：低压设备报价表

| 序号 | 品名 | 开关柜编号 | 设计图号 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主变进线柜 | AP1 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | SVG柜 | AP2 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 馈电柜 | AP3 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 馈电柜 | AP4 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 馈电柜 | AP5 | SN14-XZ-C0501S-D01-05 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 馈电柜 | AP6 | SN14-XZ-C0501S-D01-06 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 馈电柜 | AP7 | SN14-XZ-C0501S-D01-07 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 馈电柜 | AP8 | SN14-XZ-C0501S-D01-08 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 馈电柜 | AP9 | SN14-XZ-C0501S-D01-09 | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 主变进线柜 | AP1 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 1#SVG | AP2 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 2#SVG | AP3 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 馈电柜 | AP4 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 馈电柜 | AP5 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 馈电柜 | AP6 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 馈电柜 | AP7 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 馈电柜 | AP8 | SN14-XZ-C0501S-D01-23 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 馈电柜 | AP9 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 馈电柜 | AP10 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 馈电柜 | AP11 | SN14-XZ-C0501S-D01-24 | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 馈电柜 | AP12 | SN14-XZ-C0501S-D01-25 | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 馈电柜 | AP13 | SN14-XZ-C0501S-D01-25 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 低压母线槽 | CFW-4-2000A | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 米 | 7.6 |  |  |
| 24 | 低压母线槽 | CFW-4-4000A | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 米 | 8.0 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

标段三：变压器报价表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 设计图号 | 单位 | 采购 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 | SCB10-800/10/0.4 | SN14-XZ-C0501S-D01-04 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 变压器 | SCB10-1600/10/0.4 | SN14-XZ-C0501S-D01-22 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 箱变 | 630KVA 具体见图纸要求 | SN14-XZ-C0501S-D01-15 | 台 | 1 |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

投标时间：

附件二：图纸

# Text boxes

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）