学生公寓钢质入户门及智能门锁采购询价

招标文件

（No：2013H57126）

我校学生公寓改造，智能门锁一批，现公开询价。欢迎符合资格条件的供应商前来投标。

一、项目概况

1.项目名称： 学生公寓钢质入户门及智能门锁采购询价

2.采购内容及数量：

智能门锁495套（云龙校区7#楼202把，泉山校区32#楼293把）。

智能门锁主要技术要求：

（1）锁体要求：

①锁加密防伪性高，锁体造型美观大方，坚固耐用，全钢锻造；表面处理硬度4H以上，经过盐雾实验处理；游离式把手（可防止外来的压力破坏内部结构），具备低压报警功能和抗非法插卡能力。

②能在铁质防盗门（门扇边挺（装锁部位）厚度：70mm，宽度95mm；门樘边樘厚度52mm，宽度95mm）上安装。

③供货方需在木门上自行开孔安装合计268把。

④供货方应提供：房卡：1873张、楼层卡：600张。

⑤可以反锁，电池没电时处于锁闭状态,支持机械钥匙通用。

（2）钥匙卡的控制模式：

密码控制：所有钥匙卡的密码都是由系统用加密算法给出，不同的系统及系统换码后，钥匙卡的密码都必须作相应改变，未改变密码的钥匙卡将不能开锁。

时间控制：钥匙卡只能在其有效时间内才能开锁，过期或不在工作时间段内则不能开锁。

区域控制：钥匙卡只能在其有效区域内才能开锁，对其他区域的锁无效。

等级控制：不同等级的钥匙卡可开启的门锁范围不一样，最高等级能开所有锁，最低等级只能开指定单个锁。

优先控制：后发行的钥匙卡可将先发行的钥匙卡作废。

挂失功能：可以将系统里的任何一张卡片挂失，而不影响其他卡的正常使用。

档案记录：每次开锁，门锁都要记录开锁卡号和时间，以备查阅。

（3）卡的种类：

授权卡：用来设置和更换门锁密码，不能开锁。

总控卡：可开启系统所有门锁，且不受时间和反锁限制。

楼号卡：可开启某栋楼的全部门锁，受时间和反锁限制。

楼层卡：可开启某栋楼的全部门锁，受时间和反锁限制。

设置卡：和其他卡一起使用，用于门锁的参数设置。（如楼号、楼层、清洁区、房号、时间等），不能开锁。

时钟卡：和设置卡一起完成对门锁时间的设置。（感应锁的时间钟卡必须单独完成对门锁时间的设置）

房号卡：可开启受权房间门锁，受时间和反锁限制。

（4）其他要求：

①工作电源：门锁由220v交流电通过电源模块供电，在市电不正常或关闭的情况下，自动跳转为电池供电。

②管理软件必须是合法正版，终生提供免费升级和维护。

③智能锁信息可查询、可读取，开锁记录不低200条（开锁方式、时间、卡号）。

（5）按楼群，配备适用的智能门锁管理系统软件，系统安全、有效，可免费升级；配备够用的掌上电脑。

3.货到地点：我校云龙、泉山校区学生公寓。

4.货到时间：具体合同约定。

二、投标报价

1.报价应该考虑货物本身供货、安装以及销售的全部成本。

2.供货是指成交人将成交产品送达我校制定地点。安装是指按照要求，由成交人负责安装到我校贾汪校区建筑物门体上规定位置，并调试合格的全过程行为。

3.投标人应考虑供货及安装成本，并结合市场风险，自主报价。报价应符合市场行情，不能超出市场报价。按套报综合单价，价格单位为元/套。

4.投标人在投标文件中明确的报价不能修改，在合同执行过程中保持不变。

5.门锁综合单价应考虑门锁标配电池成本。

三、投标人资格条件

1.必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；是产品的原生产商或原生产商的指定/授权代理商。

2.企业具有产品生产许可证，产品具有公安部安全与警用电子产品检测中心出具的“智能门锁安全检测报告”。

3.产品符合国家规定的相应技术标准和环保标准, 具有原始厂商的质保证书与合格证书。

4.具有产品供应及售后服务的能力。

5.不接受联合体投标。

三、投标文件要求

（一）必须包含的内容

1.投标函；

2.资格证明文件：企业法人营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件，法人授权委托书原件，投标人二代身份证复印件；产品生产许可证的复印件。

上述复印件，均需加盖投标单位公章。

3.报价以及报价综合说明。报价应包含产品生产、销售（税收）、供货（送达、装卸、保养）、验收、售后服务以及安装等全部费用。综合说明应包含对产品的详细描述与使用、保养说明，并明确其构成的主要部件。

4.安装计划措施。

5. 工期：货到以及安装。

6.售后服务方案。

（二）投标文件中有格式要求的必须按照附件格式（按附件一）填写，没有格式要求的由投标人自行制作。全套投标文件应制定规范，编制目录与页号，并按顺序装订。其中正本一本、副本五本。均需在封面标注项目名称、项目编号，投标单位名称、投标时间，分别标注“正本”或“副本”字样，同时加盖投标单位公章，并由投标单位法人签字确认。

（三）全套投标文件的正本副本应一起装入一个密封袋中后密封。在封袋正面标注项目名称、项目编号，投标单位的名称、投标时间，同时加盖投标单位的公章与法人印章。

（四）投标文件正、副本内容不一致时，以正本为准。

四、投标人须知

1.投标单位无论是否中标，其投标文件概不退还；不符合本询价文件要求或未按时送达的投标文件均无效。

2.投标人自行承担编制、递交投标文件及参与本项目询价所涉及的一切费用，无论结果如何，询价人对此概不负责。

3. 本项目实行资格后审，资格审查、标书费及投标保证金递交与投标文件递交均在本文件规定的递达时间进行。

4．投标人必须提供投标样品。

五、产品质量要求

1．符合国标（中华人民共和国建筑工业行业标准《建筑智能门锁通用技术要求》）及本项目技术指标的全新正品，达到国家相关产品环保标准。

2．品牌、产地不限（但应在相应文件中注明）。

六、合同主要条款

1.供货时间及地点：具体合同约定。中标方在规定时间内未完成，每延误一天扣合同总款的1%。

2.产品供货与验收：按合同约定双方一起验收。

3.自产品送达经验收合格之日起，质保期至少一年。在质保期内，由于产品质量原因而影响使用并造成采购方损失，由供货方承担。

4.货款结算办法：

①本项目无预付款。

②结算办法：在产品送达安装经验收合格后，凭发票付至合同总款的50％。如无质量与售后服务方面问题，余款在首次付款满两年后结清。

③货款计算：成交数量*成交综合单价=成交总价。

七、评标办法

1.在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法确定最终成交人。

评分办法：满分100分。评审因素中产品报价50分，产品质量30分，商务20分。具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有投标人宣布。

2.成交单位须在成交通知书送达后3个工作日内与采购方签订供货合同，成交人不得以任何理由拖延、拒签合同。成交单位未在规定时间内到采购方签订合同，视为自动放弃成交资格；采购单位无正当理由，不得改变成交人。

2.投标文件递达地点：我校泉山校区14号楼408室

八、联系方式

1.联系电话：0516-83536671   83536959（fax）

2.联系人：李老师 汪老师

附件一：投标文件格式（部分）

江苏师范大学招投标办公室

二〇一三年七月二十日

附件一：投标文件格式（部分）

（一）投标函

投标函

江苏师范大学：

投标人全称        授权     投标人代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     询价的有关活动，并对此项目以人民币（大写）                    （¥              万元）总价进行投标。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3. 提供和交付的投标文件符合本项目询价文件的要求，并遵守其规定。

4. 保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

5. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

6. 我方已详细审核全部投标文件，确认无误。

7. 我方承诺：询价人如需追加采购本项目询价采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

8. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与询价人、其它投标人或者询价工作人员恶意串通的；

（4）向询价人、询价工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经招标办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商询价的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

地址：                         电话：           传真：

投标人代表（签字）：           投标人代表联系电话：

投标人：                                                  （公章）	                                             年    月    日

（二）法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的                   （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的                     项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标人代表签字盖章：

投标人全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

（三）报价表

报  价  表

| 序号 | 品名 | 规格型号/ 主要技术指标 | 单位 | 采购数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |

注：表格不够可自行向下扩展。

投标单位（盖章）：

投标时间：

# Text boxes

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）