江苏师范大学分析测试中心

实验室家具招标

（No：2018H69116）

招

标

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2018-09-14

第一部分   投标人须知

一、总则

1	定义

1.1“采购人”指  江苏师范大学  。

1.2“投标人”指自愿获取本项目招标文件并遵照本招标文件要求参加投标的供应商。

1.3“中标人”指经本项目评标小组确定为本项目中标单位、向其发出《中标通知书》，并授予其供应合同的投标人。

2	投标人的条件

2.1具有独立承担民事责任的能力。

2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

2.4依法缴纳税收和社会保障资金。

2.5参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

2.6被授权人投标携带有授权人的有效授权文件。

2.7所投产品主要材料须具有产品质量检验、检测报告，（检验、检测报告时间为2016年6月1号之后）。

2.8本项目只接受产品的生产商，不接受代理商或联合体投标。

2.9投标人须投本项目所有的标段，否则视为无效投标人。

3	招标费用

3.1	投标人应自行承担所有与准备和参加本项目招投标有关的所有费用。

二、招标文件

4	招标文件

招标文件由下列三部分内容组成：

第一部分  投标人须知

第二部分  项目概况与要求

第三部分  投标文件格式

5  招标文件的澄清

5.1	投标人如对招标文件有疑问要求澄清的，可在2018年9月26日16:00前以书面形式或传真方式递交到我校招标办（澄清函需加盖投标人公章；传真：0516-83536959），同时将电子版发送至招标办邮箱2561830766@qq.com（电子版包括：澄清函图片格式的扫描件及澄清函内容对应的word文档）。招标办将答疑内容9月28日17：00前 在“江苏师范大学招标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）上公告,请投标人自行关注，招标方将不再另行通知。澄清要求，逾期将不再受理。

6  招标文件的修改

6.1在投标截止期10日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

6.2对招标文件的修改，将通过 “江苏师范大学网”或“江苏师范大学招标网”公告。补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人均具有约束力。

6.3为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过上述网页公告。

7	通知

7.1	 对与本项目有关的通知，也将通过上述网页公告送达。

三、投标文件

8	投标文件的语言和计量单位

8.1	投标人所提供的投标文件均应使用中文简化字。

8.2	投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

9	投标文件的组成及相关要求

9.1	投标文件内容

9.1.1投标函

9.1.2法定代表人授权书

9.1.3报价一览表

9.1.4报价明细表

9.1.5资格证明文件

9.1.6业绩证明资料

9.1.7产品相关证明文件（如专利证书、检验报告、材料进货单等）及产品说明书（应有主要技术指标及性能的描述）

9.1.8供货及售后服务方案（包含最快供货时间、安装及调试、质保条款、售后服务、技术培训等）。

9.1.9投标人认为需要的其他文件或说明的问题。

9.2	投标文件格式：有要求的必须按照格式（按第三部分 投标文件格式）要求制作。

10	投标内容填写说明

10.1投标人应认真按照招标文件的要求编制完整的投标文件。

10.2招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

10.3投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

11	投标文件的编制及编目

11.1投标文件规格幅面统一按A4，并按规定的顺序统一编目编码，分正副本分别胶装成册。正本1份，副本7份。

11.2投标人自行编制的技术文件应能够证明投标人提供的服务是符合招标文件规定的合格的服务。

12	投标文件的签署及其他规定

12.1法定代表人如果授权投标人代表投标，其代表须持书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本招标文件要求格式填写），原件须附在投标文件正本规定位置。

12.2投标人应按照招标文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

12.3投标文件必须分别注明“正本”“副本”字样，数量见投标函，并由投标人的法定代表人或投标人代表签署。

12.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

12.5投标文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

13	投标文件的密封及标记

13.1投标文件正本和副本须装入一个密封袋中，封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。密封袋上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

13.2如果投标人未按上述要求对投标文件密封及加写标记，采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

14	投标文件的修改和撤回

14.1投标人的修改和撤回投标文件要求，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，在投标截止时间前递交到采购人，并经采购人签字确认接受，否则无效。

14.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

14.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

15	投标截止时间

15.1具体时间详见招标公告。

15.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

15.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

16	投标报价与结算

16.1所有投标均以人民币“元”为计算单位。报价包含全部货物、辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

16.2采购人不接受不明确的投标方案和投标。

16.3最低投标单价不能作为中标的保证。

17	转包、分包与联合体投标均不允许。

18	投标保证金

18.1详见“招标公告”相应规定。

18.2投标保证金人民币2万元整，请投标人于2018年10月9日16:00前将投标保证金汇入以下银行账户：

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

18.3未按前述各款要求提交投标保证金，或所提交保证金不完全符合各项要求的投标，将被视为无效投标。

18.4在公布中标结果后，未中标的投标人的投标保证金即时等额退还；中标人的投标保证金在中标后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

19	投标文件的有效期

19.1自投标日起90日历天内。如投标人无特别说明，则视为接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

19.2在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。但其要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

20 资格审查及废标条款

20.1本项目为资格后审，与开标同时进行。投标人应在投标文件恰当位置（详见本文件9.1条）载明投标人的资格条件，其证明文件须包含企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证，产品销售的有效授权证明，售后服务能力，近年业绩证明，可为加盖有效印章的复印件。

20.2投标文件有下列情形之一的，经评标小组评审后按废标处理或被否决：

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人签字或印章的。

（2）未按招标文件要求提供投标保证金的。

（3）未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

（5）投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

（6）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。

（7）明显不符合技术规范、技术标准的要求。

（8）投标报价超过招标文件规定的预算价或最高限价的。

（9）不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

（10）改变招标文件提供的清单中的计量单位、数量。

（11）经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

（12）串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

（13）与其他投标人串通投标，或者与采购人串通投标的。

（14）符合《中华人民共和国政府采购法》实施条例规定的无效投标规定的。

四、开标评标

21	开标与述标

21.1公开开标，由我校招标办组织，由投标人法人代表或委托代理（具授权函）代表准时参加；由我校监察人员现场监督。

21.2投标人放弃并撤回的投标将不予开封。

21.2.1.每个投标人可进行一次述标。投标人按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

21.2.2.述标内容包括对本项目招标文件响应情况澄清、投标方案的阐述以及评标小组认为有必要明确的其它问题。

21.2.3.如果评标小组确认需要投标人就投标文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

21.2.4.评标过程中，如果评标小组对招标文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的招标条件提交新的方案。

21.2.5.每个投标人的述标时间5分钟左右。

22  评标

22.1. 评标小组组成。评标小组将在我校监督部门监督下，由招标办负责组建，由技术专家及评标专家组成。

22.2评标：

22.2.1评审方法：综合评分法。

22.2.2评审标准：详见《评分细则》。

22.3. 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标小组将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质上响应的投标。

22.4.评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

22.5.定标。评标小组将依据评分细则进行评分，推荐中标候选人。

五、合同签订及主要条款

23  合同签订

23.1在合同签订之前，采购人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对招标文件所要求说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其投标保证金。

23.2中标人收到中标通知书后应按规定的时间，及时签订供货合同，否则按投标人撤回投标处理。

23.3招标文件和投标文件、中标通知书均为签订合同的依据。

24  合同主要条款

24.1采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

24.2本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

24.3付款方式：所有实验家具安装完毕后，经采购人验收合格，中标人提交所需票据后，采购人向中标人支付合同总价的95%，剩余5%作为质保金。从项目验收合格之日起至质保期满后无任何质量和服务等问题一次性付清（不计息）。如质保期超过二年的，中标人在质保满二年后可以商业银行开具的等额保函方式代替原合同总价5%的质保金。中标方提供质保期内银行保函后，余款一次性无息付清。

24.4在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对分析测试中心实验家具进行公开招标，该项目共分三个标段，标段一为分析测试中心边台等实验室家具、标段二为分析测试中心仪器台等实验室家、标段三为分析测试中心中央台等实验室家具。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标。

- 总体要求

总体要求对上述三个标段均适用，具体要求如下。

1、家具外形尺寸要求：

（1）长、宽、高极限偏差≤5mm；

（2）邻边垂直度：框架、台面≤1000mm时，应≤1mm，对角线≥1000mm时，应≤3mm；

（3）翘曲度：台面、门板等对角线＜700mm时应≤1mm，700mm≤对角线＜1400mm时应≤2mm，对角线≥1400mm时应≤3mm。

2、实验台及其附属设施应具有以下功能：

（1）实验室人员安全畅通的操作空间；

（2）台面的耐酸碱性、耐热性及耐化学药剂性；

（3）仪器台对仪器长期的稳定性及安全性；

（4）化学试剂及仪器、耗品的存放安全；

（5）遇到紧急事故时实验室人员的安全处置；

（6）家具与水、电、气等相关的接口耐药性及使用长期稳定性；

（7）良好的可靠性、可操作性和可维护性；

（8）合理的材料选择；

（9）安全、健康、环保、节能、便利、人性化等特点；

3、实验台整体为全钢结构，承重不小于300kg/m²。柜体在承受下述最大负荷下各工作部件不会损坏或对正常使用产生影响：

（1）底座承重：柜体可调脚直线承重每沿米300公斤；

（2）悬浮构造单元：150公斤；

（3）柜内抽屉：70公斤；

（4）工作桌（4脚）：150公斤；

（5）基本柜体和高柜内隔板承座：50公斤。

4、柜体钢材最小裸板厚度

（1）抽屉本体和面板，钢门内部钢板，家具前、后封板、搁板、顶部封板：1.0mm；

（2）钢柜上部、后部、底部和基座钢板，钢柜后背板，组件紧固板，玻璃门外框钢板，垂直衬板，钢门外部钢板和检修孔封板：1.2mm；

（3）钢柜上部支撑件，连接挡板，角撑板，桌脚，支架、桌脚连接件和延伸架必须经加强处理：1.6mm；

（4）抽屉滑轨、门及柜体合页加强件和L型前脚撑板：2.0mm。

5、柜体为全钢落地式结构，可以单独或组合使用。柜体侧板和后背板为一片成形式环绕设计，整个柜体门及抽屉面板处于同平面上，面板内部有消声材料。各种配件安装应严密，平整、端正牢固，结合处应无崩茬或松动。金属配件应做除锈和防腐处理。所有水、电路要求安全、适用，并隐藏式安装。

6、底柜中间无垂直支柱，但应满足承重要求。实验底柜适当安排抽屉和柜门形式，其中柜门内可以存放仪器、设备等，而小型耗品、工具、杂件可以防置在抽屉中。

7、所有底柜有四个可调螺丝支撑，并调节水平。柜门后背板可用简单工具方便地拆卸下来以检修水路、电路、气路系统。

8、台面外侧采用圆弧R角倒圆处理，台面下加工止水沟。边台挡水条采用台面材质，高50-100mm，外沿倒圆角处理。

9、钢制家具（所有钢制柜体、框架及支架）钢材表面处理要求：

（1）按照标准工序经酸洗磷化，采用环氧树脂粉末静电喷涂，颜色可由用户统一选择。

（2）环氧树脂粉末采用优质知名品牌产品。

（3）表面处理性能均符合国标或SEFA 8 M标准。

10、实验台必须符合GB24820-2009实验室家具通用技术条件或SEFA 8M 2016实验室金属家具标准，且具有2016年6月以后省级以上家具质量监督检验中心或授权机构出具的检测报告，送检单位必须为投标人。

二、具体要求

- 标段一：分析测试中心边台等实验室家具

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 材质和制作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边台 | 1800*750*850 | 268 | 组 | 详见技术要求 |  |
| 2 | 插座 |  | 1072 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 岛式线盒 |  | 536 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 三口水龙头 |  | 44 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 水槽 | 550*450*310 | 44 | 个 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 滴水架 | 550*120*450 | 7 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 7 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 电源线 |  |  |  | 由投标方根据实际需要提供 |  |
| 9 | 上下水管 |  |  |  | 由投标方根据实际需要提供 |  |

2.具体配置说明

1、边台 (全钢结构)

1.1 台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。在投标时提供材质检验报告。

A.断裂模数要求:提供国家建筑材料测试中心的检测报告,要求:平均值≥48Pa,最小值≥46Pa(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章)。

B.放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:外照指数≤0.6，须提供检测机构出具的射限量检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

C.为确保性能的稳定性,须提供SGS出具的2016-2017年连续2年的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章),检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。

D.高温性能：需提供耐极限高温达到1500度以上的检测报告（提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

1.2 柜门板：双层结构，采用1.0mm 以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。

1.3 抽屉：抽屉面板材质同门板，其它材质同柜身；两侧采用品牌三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。

1.4 层板：采用优质钢板,厚度≥1.2mm。所有钢制产品表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

1.5 铰链：采用优质110度自闭式铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。

1.6 导轨：采用品牌三节滚珠静音导轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间。

1.7 拉手：采用磨具一字形拉手（或不锈钢C形拉手），防腐耐蚀，外形美观，设计人性化。

1.8 地脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抗菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度。

1.9边台附属配件部分:

A.电源插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

B. 水龙头：采用具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，三头龙头的下面两个水嘴为防溅水嘴。龙头可耐水压在18KGF/C㎡（250PSI），活门可转动60万次以上。

★投标人投标时须提供水龙头省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

C. 水槽：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。含高密度PP去水、阻水盖，PP去水提笼或滤片。台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，水槽底部需配PP防虹吸瓶式存水器，美观实用。

★投标人投标时须提供水槽省级及以上质检机构的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

D. 滴水架：采用PP滴水架，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

★投标人投标时须提供滴水架省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

E. 台式洗眼器：铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；洗眼喷头，加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球；配有小型前置过滤器，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；供水软管长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

★投标人投标时须提供洗眼器省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

F．上下水系统： 水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水用实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用铝塑管及专用接头。采用高强度耐压，可耐水压18kgf/cm2(250psi)。

2．水电甲方只负责预留到每个房间，投标方负责室内连接到指定位置。电源线、水管（上下水管材质同主管道）按照国家标准设计施工。每一个用水点设一个控制阀。

- 标段二：分析测试中心仪器台等实验室家具

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 材质和制作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 仪器台 | 1800*900*850 | 377 | 组 | 详见技术要求 |  |
| 2 | 插座 |  | 1508 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 岛式线盒 |  | 754 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 电源线 |  |  |  | 由投标方根据实际需要提供 |  |

2.具体配置说明

1、仪器台 (全钢结构)

1.1 台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。在投标时提供材质检验报告。

A.断裂模数要求:提供国家建筑材料测试中心的检测报告,要求:平均值≥48Pa,最小值≥46Pa(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章)。

B.放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:外照指数≤0.6，须提供检测机构出具的射限量检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

C.为确保性能的稳定性,须提供SGS出具的2016-2017年连续2年的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章),检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。

D.高温性能：需提供耐极限高温达到1500度以上的检测报告（提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

1.2 柜门板：双层结构，采用1.0mm 以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。

1.3 抽屉：抽屉面板材质同门板，其它材质同柜身；两侧采用品牌三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。

1.4 层板：采用优质钢板,厚度≥1.2mm。所有钢制产品表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

1.5 铰链：采用优质110度自闭式铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。

1.6 导轨：采用品牌三节滚珠静音导轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间。

1.7 拉手：采用磨具一字形拉手（或不锈钢C形拉手），防腐耐蚀，外形美观，设计人性化。

1.8 地脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抗菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度。

1.9仪器台附属配件部分:

电源插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

2．电甲方只负责预留到每个房间，投标方负责室内连接到指定位置。电源线按照国家标准设计施工。

- 标段三：分析测试中心中央台等实验室家具

1.采购清单

| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 材质和制作要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*850 | 2 | 组 | 详见技术要求 |  |
| 2 | 中央台 | 4350*1500*850 | 27 | 组 | 详见技术要求 |  |
| 3 | 中央台 | 6000*1500*850 | 35 | 组 | 详见技术要求 |  |
| 4 | 插座 |  | 1992 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 5 | 三口水龙头 |  | 58 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 6 | 水槽 | 550*450*310 | 58 | 个 | 详见技术要求 |  |
| 7 | 滴水架 | 550*120*450 | 58 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 8 | 台式洗眼器 |  | 58 | 套 | 详见技术要求 |  |
| 9 | 中央试剂架 |  | 287.7 | 米 | 详见技术要求 |  |
| 10 | 电源线 |  |  |  | 由投标方根据实际需要提供 |  |
| 11 | 上下水管 |  |  |  | 由投标方根据实际需要提供 |  |

2.具体配置说明

1、中央台(全钢结构)

1.1 台面：采用20mm厚一体实芯烧制实验室专用陶瓷台面，台面表面为耐腐蚀专业釉面。釉面和黑色胚体（非后期染色处理）经高温烧结而成，釉面与胚体结合后不脱落、不脱层。在投标时提供材质检验报告。

A.断裂模数要求:提供国家建筑材料测试中心的检测报告,要求:平均值≥48Pa,最小值≥46Pa(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章)。

B.放射性核素限量要求:参照GB6566-2010《建筑材料放射性核素限量》标准,检测结果必须符合:外照指数≤0.6，须提供检测机构出具的射限量检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

C.为确保性能的稳定性,须提供SGS出具的2016-2017年连续2年的SEFA3-2010测试项目为“耐化学/耐污染”的检测报告(提供复印件并加盖所用品牌厂家公章),检测报告中应至少包含有不少于49种检测种类,且检测结果等级为0级的不少于48项。

D.高温性能：需提供耐极限高温达到1500度以上的检测报告（提供复印件并加盖所用品牌厂家公章）。

1.2 柜门板：双层结构，采用1.0mm 以上宝钢或同档次品牌冷轧钢板数控折弯制作，经酸洗磷化后环氧树脂粉末喷涂处理，涂层厚度不小于90μm。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。

1.3 抽屉：抽屉面板材质同门板，其它材质同柜身；两侧采用品牌三节式导轨，伸缩自如，存放或取物品简便。

1.4 层板：采用优质钢板,厚度≥1.2mm。所有钢制产品表面酸洗磷化再经环氧树脂静电粉末喷涂，喷塑灰白色。外表面要求平整无毛刺，无波纹、无坑不变形。在有水管、电线连接的部位，背板设活动挡板，以方便维修；柜体内背板间安置水管、电线管路等。

1.5 铰链：采用优质110度自闭式铰链，表面经电镀处理，螺栓固定处有胶垫，弹性好，外形美观，使用过程中无噪音，经久耐用。

1.6 导轨：采用品牌三节滚珠静音导轨，模具成型，伸缩自如、承重力强、可任意停所需空间。

1.7 拉手：采用磨具一字形拉手（或不锈钢C形拉手），防腐耐蚀，外形美观，设计人性化。

1.8 地脚：ABS专用注塑可调脚，承重、防潮、防滑、抗菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整柜体高度。

1.9中央台附属配件部分:

A.电源插座：铝型材塔型结构，表面经酸洗、磷化、均匀喷涂防锈处理，外型美观，使用安全方便。采用10～16A且通过国家3C认证万能单相插座，带防水盒，双插座设置，适用各种国产或进口仪器插头，安全耐用。电源线用4mm2国内知名品牌三芯软铜线。

B. 水龙头：采用具有降低水压及隔栅型铜质一体成型实验室专用水龙头，阀芯采用国际通用的瓷阀芯，表面经环氧树脂粉沫喷涂处理，三头龙头的下面两个水嘴为防溅水嘴。龙头可耐水压在18KGF/C㎡（250PSI），活门可转动60万次以上。

★投标人投标时须提供水龙头省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

C. 水槽：选用实验室专用PP水槽，6mm厚一体成型，耐强腐蚀，不易老化。含高密度PP去水、阻水盖，PP去水提笼或滤片。台下托底式安装，且利于台面残水自然回流，水槽底部需配PP防虹吸瓶式存水器，美观实用。

★投标人投标时须提供水槽省级及以上质检机构的检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

D. 滴水架：采用PP滴水架，抗化学腐蚀、抑菌、易清洁、耐潮湿、并设清洁水自动回流装置，带导流孔，接至水槽，便于残水排流，利于器皿的自然干燥；整体美观实用。

★投标人投标时须提供滴水架省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章。

E. 台式洗眼器：铜质主体，表面环氧树脂粉末喷涂处理，耐酸碱腐蚀、耐高温，防紫外线辐射；洗眼喷头，加厚铜质环氧树脂涂层外加软性橡胶,出水经缓压处理呈泡沫状水柱,防止冲伤眼睛；莲蓬头护罩：Φ70橡胶质护杯，以避免紧急使用时瞬间接触眼部造成碰撞二次伤害；PP材质防尘盖，使用时由水压自动冲开；水流锁定开关带控制水阀和止逆阀，使水流开启和水流锁定一次完成；喷水呈雾状扩散式且力度适中，快速彻底清洗眼球；配有小型前置过滤器，去除管道所产生的沉淀杂质和细菌、微生物残骸、铁锈、沙泥等大于5微米以上的颗粒杂质，避免眼睛及人体肌肤受到伤害；供水软管长度1.5米,软性PVC管外覆不锈钢网,外层包裹PE管,有效防止生锈、渗漏。

★投标人投标时须提供洗眼器省级及以上质检机构检测报告复印件并加盖生产厂家公章

F．上下水系统： 水槽配有PP材质防虹吸硬连接，瓶式隔臭回收器，灵活的拆装方式便于维修。下水用实验室专用沉淀杯硬质连接，上水选用铝塑管及专用接头。采用高强度耐压，可耐水压18kgf/cm2(250psi)。

2、中央试剂架：

2.1  主框架：40mm*100mm*2.0mm厚优质冷轧钢板，表面酸洗磷化后环氧树脂静电粉末喷涂，有效防酸碱及有机物。

2.2  层板：采用10mm厚钢化玻璃，四周车边处理，光滑，分上下两层，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调整高度。

2.3  护栏：采用￠12mmsus304圆管制作，防止试剂瓶跌落。圆管两端须用PVC塞封口，以防止圆管内部被氧化。外形设计美观大方、实用。

3．水电甲方只负责预留到每个房间，投标方负责室内连接到指定位置。电源线、水管（上下水管材质同主管道）按照国家标准设计施工。每一个用水点设一个控制阀。

三、样品要求

上述三个标段，按要求提供以下样品：

1. 仪器台1套，规格：1800*900*850mm，颜色：浅灰色；

2. 实验台相关辅件（三口水龙头、水槽、滴水架、台式洗眼器、电源插座、岛式线盒等）各一套。

所有样品费用由投标人承担，样品不得粘贴、设置制造商标志，中标后将作为成品质量对比样本封存。

四、安装调试、验收及质保、售后服务等要求：

（一）、实验室家具安装

1、安装：

(1) 家具在生产制作前应现场实测，制作尺寸与现场实际的偏差均不大于5mm，尤其嵌入家具包括两边靠墙家具必须以现场实际（包括可能墙面不勾方）既有留置洞口尺寸为准。

(2) 家具运输、安装、就位施工必须有经业主认可的成品保护方案。施工产生的废料、垃圾做到工完场清。

2、安装后自检

(1) 在安装过程中，供方应按工序进行自检；安装完毕应对家具的外观及使用性能做统一检查。安装各工序接受建设方、监理方检查、验收。

(2) 工程结束由国家认可的第三方室内环境检测机构或者环境检测站进行检测，符合国家环境标准，检测费用由供货方承担。

3、安装施工安全与成品保护：

3.1 施工安全

（1） 施工前指定项目负责人负责协调工程全过程的各项工作。负责人按要求参加工程例会、相关协调会。

（2）施工人员服从现场管理，按相关操作规程实施作业，安全施工。

（3）施工现场成品及辅助材料应码放整齐、平稳，文明施工。

3.2 成品保护

在安装过程中应采取防护措施，做好成品保护。

（二）、产品监制

在产品生产期间，中标人严格按照招投标及国家规范和技术标准要求组织生产。采购人有权到生产厂进行生产监制，在生产监制期间，生产商有责任提供有关产品（包括各种数据）的详细中文资料。但采购人监制并不解除生产商对所有产品在生产质量上应负的全部责任。

（三）、产品的防护、包装及运输

中标人应对产品的整个交货过程负责，包括运输、装卸及安装直至交付前的各项安全措施。

（四）、施工期限：全部工期在合同签订后90天内完工交付使用。

（五）、验收标准

# 1、 供货方应提供合同产品的有效检验文件，经买方认可后，与合同的性能指标一起作为合同产品验收标准。验收时，中标方应向采购人提供所有板材、金属材料、五金件等原材料的出货证明及检测合格证明，采购人将邀请原材料供应商现场验证。所有产品必须和标书要求及采购人认可的相一致。如不一致，采购人有权要求无条件退货。买方对合同产品验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现合同产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换合同产品，并负担由此给用户造成的损失，直到验收合格为止。

# 2、投标方应于投标文件中提供设备的验收标准和检测办法，并在验收中提供买方认可的相应检测手段，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若成交，经买方确认后作为验收的依据。

# 3、验收费用由合同产品供应商承担。

# 4、所有实验台（含各个五金件）样品验收时，各项指标必须与投标时封存样品的性能一致。

# 5、所有设计图纸必须得到确认后，产品供应商方可生产。

# 6、验收后问题处理：验收后使用过程中，如若发现以次充好或有未能响应招标技术参数产品，视为失信行为，扣除质保金，情况严重追究法律责任，并拉入校采购黑名单永不合作。

（六）、质保：质保期不少于2年，提供售后服务承诺，质保期自验收合格之日算起。质保期内，如产品有质量问题，投标人应主动及时免费上门保修、调换；终身上门维修（质保期满后只收取材料费）。

第三部分   投标文件格式

一、投标函

江苏师范大学（采购人）：

投标人全称  授权 投标人代表姓名 (职务、职称) 为我方代表，参加贵方组织的  项目名称与项目编号                      招标的有关活动，并对此项目三个标段的总报价为人民币                  元（大写：                     元）进行投标。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起   日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3、提供投标须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本1份，副本7份。

4、按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价一览表与服务方案。

5、保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6、保证遵守招标文件的规定。

7、如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方愿被列入不良记录名单。

8、我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

9、供货周期                    日历天；安装调试                   日历天，总工期                    日历天；质保期               年。

10、我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如果有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

11、我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

12、我方承诺接受招标文件中《中标合同》的全部条款且无任何异议。

13、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

投标人：		                  （公章）

法定代表人（签字或印章）：

投标人代表签字：

日期：			    年    月    日

二、法定代表人授权委托书

江苏师范大学（采购人）：

本授权书声明：注册于    （投标人住址）    的   （投标人名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：          ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

年  月  日

三、投标报价一览表

| 标段 | 名称 | 投标报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分析测试中心边台等实验室家具 |  |  |
| 2 | 分析测试中心仪器台等实验室家 |  |  |
| 3 | 分析测试中心中央台等实验室家 |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |

注：各标段报价已包含全部货物、辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费等一切相关费用。

投标人（盖章）：

投标代表人签字：

日期：   年  月   日

四、投标报价明细表

| 标段一：分析测试中心边台等实验室家具 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 边台 | 1800*750*850 | 268 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 插座 |  | 1072 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 岛式线盒 |  | 536 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 三口水龙头 |  | 44 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 水槽 | 550*450*310 | 44 | 个 |  |  |  |  |
| 6 | 滴水架 | 550*120*450 | 7 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 台式洗眼器 |  | 7 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 上下水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注：其它一栏包含所需辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保等一切所需费用的总和。

投标人（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

| 标段二：分析测试中心仪器台等实验室家具 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 仪器台 | 1800*900*850 | 377 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 插座 |  | 1508 | 套 |  |  |  |  |
| 3 | 岛式线盒 |  | 754 | 套 |  |  |  |  |
| 4 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注：其它一栏包含所需辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保等一切所需费用的总和。

投标人（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

| 标段三：分析测试中心中央台等实验室家具 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格/mm | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| 1 | 中央台 | 3000*1500*850 | 2 | 组 |  |  |  |  |
| 2 | 中央台 | 4350*1500*850 | 27 | 组 |  |  |  |  |
| 3 | 中央台 | 6000*1500*850 | 35 | 组 |  |  |  |  |
| 4 | 插座 |  | 1992 | 套 |  |  |  |  |
| 5 | 三口水龙头 |  | 58 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 水槽 | 550*450*310 | 58 | 个 |  |  |  |  |
| 7 | 滴水架 | 550*120*450 | 58 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 台式洗眼器 |  | 58 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 中央试剂架 |  | 287.7 | 米 |  |  |  |  |
| 10 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 上下水管 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注：其它一栏包含所需辅助材料、专利技术、安装（含安装所需材料）、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保等一切所需费用的总和。

投标人（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 相应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

日期：  年    月    日

| 江苏师范大学分析测试中心实验室家具项目评分细则 |
| --- |
| 评标方法 | 投标人三项均分相加总分最高者为中标候选人。 |
| 名称 | 评价指标 | 分值 | 评分标准 |
| 商务10分 | 投标人实力（5分） | 5 | 评委综合考虑投标人的企业规模、资金、实力、资质以及完成本项目的能力和水平等。优等的5分，良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  | 业绩与信誉（5分） | 5 | 投标人类项目业绩：投标文件中提供自2015年9月1日以来类似业绩（合同复印件，投标时须提供原件核查后方为有效）每一份得1分。本项最多得5分。 |
| 技术60分 | 安装队伍（5分） | 5 | 综合考虑投标人为本项目配备专业服务人员、施工人员及机械设备等情况进行综合评分。优等的5分，良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  | 安装组织和质量保证措施（5分） | 5 | 对本项目难点的预测及提出合理解决办法，质量保证措施；安装过程中的成品保护措施等。优等的5分，良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  | 质保和工期（5分） | 3 | 质保期二年得1分 ，三年得2分，四年及以上得3分。 |
|  |  | 2 | 工期承诺；优得2分，良得1分，差不得分。 |
|  | 功能和技术参数响应（25分） | 25 | 投标产品的功能和技术性能参数（含应提供的检测报告）与招标文件的要求的满足程度。全部符合招标文件要求得20分，有一项负偏离，扣1分，扣完为止。优于招标文件要求的，每一项加0.5分。本项最高得25分，最低得0分。 |
|  | 品牌和选型（5分） | 5 | 评委根据投标人所投产品的品牌与选型情况进行综合打分。优等5分；良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  | 服务承诺书（5分） | 5 | 评委根据投标人提供针对本项目的服务承诺、付款条件响应、售后服务措施、服务能力与服务水平等进行综合打分。优等5分；良等的4分，一般的3分，其他的3分以下。 |
|  | 样品（10分） | 10 | 评委根据投标人所提供样品的材质、质量、加工工艺、色彩等综合情况进行综合打分。优等9-10分；良等的7-8分，一般的6分，其他的6分以下。 |
| 价格30分 | 价格分计算 | 30 | 1.本项目三个标段的总价作为价格分计算依据。2.基准价：取所有有效投标报价的算数平均值为基准值。2.价格分计算。偏离基准价的相应扣分，与基准价相比，每低1%，扣0.3分；每高1%，扣0.5分；不足1%的，按照插入法计算。 |