一：教育工程投影机

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 参数 | 液晶板尺寸≥0.6英寸；亮度≥5000流明；对比度≥10000:1；原生分辨率为1024*768，刷新率≥100Hz；投影150寸最小距离不高于3.9m，1个及以上VGA接口，高压汞灯高亮模式下寿命大于2000小时。投影机出厂时默认为高亮模式，并关闭自动休眠。支持现有中控系统。投标时携带产品彩页，出具品牌授权 |
| 其他 （如有偏离请在标书中注明） | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 包含安装、调试费用 |
| 资料 | 合格证、说明书、驱动程序、保修卡等相关资料齐全 |
| 质保 | 3年，当天提供上门服务 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的教育工程投影机 |

二：教学用投影机

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 限索尼,日立,爱普生三品牌 |
| 参数 | 液晶板尺寸≥0.6英寸；亮度≥4000流明；对比度≥10000:1；原生分辨率为1024*768, 刷新率≥75Hz；1个及以上VGA接口，投影120寸最小距离不高于2.8m，高压汞灯高亮模式下寿命大于2000小时。投影机出厂时默认为高亮模式，并关闭自动休眠。支持现有中控系统。投标时携带产品彩页，出具品牌授权 |
| 其他 （如有偏离请在标书中注明） | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 包含安装、调试费用 |
| 资料 | 合格证、说明书、驱动程序、保修卡等相关资料齐全 |
| 质保 | 3年，当天提供上门服务 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的教学用投影机 |

三：投影幕布

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 红叶,得利等知名品牌 |
| 技术 要求 | 电动幕布，白塑幕，画面比例4:3，尺寸为100，120英寸、150英寸和200寸 1，4:3，100英寸 2，4:3，120英寸 3，4:3，150英寸 4，4:3，200英寸 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的投影幕布 |

四：中控系统

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 知名品牌，现有品牌优先选择 |
| 技术 要求 | 1.具有开门联动功能，即一键开／关电脑主机，投影机，幕布升降联动；2.具有投影机延时断电功能；3.可编程控制码，安装时通过10位拨码开关选择投影机控制码无需写码；4.内置红外学习模块；5.中控面板具有USB电脑主机接口，3.5MM音频、VGA视频输入接口，两相与三相220V电源接口，USB供电接口；6.投影机休眠与唤醒控制；7.开关电源90V—240V宽电压工作；8.中控关机后输出电源的相线和零线全部断电；9.内置VGA 3×2切换器，音频4×1切换器，视频2×1切换器；10.一路有线话筒输入，内置话筒混音放大器；11.系统与原有设备对接并正常工作。 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的多媒体教室中控系统 |

五：功放

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 建议品牌天龙、湖山等 |
| 技术 要求 | 三路及以上信号输入，四路及以上信号输出，支持幻象电源，每路连续输出功率≥200W，信噪比≥95dB，频率范围覆盖20hz-40Khz区间；投标时，携带产品彩页，出具品牌授权 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的150座以下多媒体教室及会议室功放 |

六：无源音箱

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | JBL，BOSE，湖山等， |
| 技术 要求 | 连续输出功率≥120W（8Ω）,声压级≥110dB,频率范围包含100 hz-20 Khz区间；两分频设计，中低音单元≥8英寸，携带产品彩页，出具品牌授权，报价为一对音箱的价格 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的150座以下多媒体教室及会议室音箱 |

七：话筒

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 |  |
| 技术 要求 | 1,无线话筒与接收机、头戴式麦克风分开报价，与现有多媒体的无线话筒及接收机均能配合工作; 2,有线鹅颈话筒，卡农接口，支持幻象电源供电，防风设计，指向性强，接收距离远，有单独开关及指示灯。 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的多媒体教室无线话筒系统 |

八：投影机灯泡

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 索尼，日立，爱普生 |
| 技术 要求 | sony EX340 原厂灯泡含灯架；sony CH279 原厂灯泡含灯架；sony EX453 原厂灯泡含灯架；sony CH373 原厂灯泡含灯架；日立380原厂灯泡含灯架；日立C1010原厂灯泡含灯架；日立3200原厂灯泡含灯架；日立630原厂灯泡含灯架；爱普生1020原厂灯泡含灯架；爱普生280原厂灯泡含灯架；爱普生6010原厂灯泡含灯架；出具品牌授权 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的投影机灯泡 |

九：液晶显示器

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 方正，宏基，三星，飞利浦等 |
| 技术 要求 | 19寸led液晶显示器，4：3比例，对比度≥5000：1，刷新率≥75Hz，物理分辨率为1024*768； |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。 质保时间：不低于一年原厂质保 包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的多媒体教室及办公电脑显示器 |

十：计算机配件

| 项目 | 设备数量与配置要求 |
| --- | --- |
| 品牌 | 内存：限金士顿、三星、创见、联想 固态硬盘：限金士顿、三星、英特尔 机械硬盘：限希捷、西部数据（绿盘、紫盘除外）、东芝、联想 |
| 技术 要求 | 台式机内存： 1，DDR3 1600Hz 8G容量 2，DDR4 2400Hz 8G容量 固态硬盘： 3，Sata接口 240-256g 3.5寸机械硬盘： 4，SATA 接口 转速≥7200转/分 2T容量 5，SATA 接口 转速≥7200转/分 4T容量 6，SAS接口 转速≥10000转/分 1.8-2T容量 |
| 其他 | 供货期：接到学校通知后两个工作日内。质保时间：不低于一年原厂质保，内存、硬盘只换新不修理，包含安装、调试费用 |
| 数量 | 合同签订之日起，我校一年的电脑内存、硬盘 |