江苏师范大学

地测学院仪器设备采购

（No：2018H93160 ）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2018年12月28日

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 1.项目名称：江苏师范大学地测学院仪器设备采购 2.项目编号：2018H93160 |
| 2 | 投标人资质要求 | 1.具有独立承担民事责任的能力； 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4.依法缴纳税收和社会保障资金； 5.符合法律、行政法规规定的其他条件； 6.进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明； 7.所投产品须具有产品质量检验、检测报告； 8.必须为独立法人，不接受联合体投标； 9.具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 联合体、转包、分包 | 均不接受 |
| 5 | 供货时间 | 见磋商文件 |
| 6 | 资金来源 | 已落实 |
| 7 | 付款方式 | 1、进口仪器设备：100%LC。合同签订后由学校将合同款100%付给外贸公司，由外贸公司开出信用证，设备验收合格后支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年后无息一次性付清。 2、国产仪器设备：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年后无息一次性付清。 |
| 8 | 投标时间 | 2019年1月15日14:00—14:30，当日14:30：00投标截止。 |
| 9 | 开标时间 | 2019年1月15日14:30整 |
| 10 | 投标地点 | 江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼403室（师大泉山校区校内）。 |
| 11 | 开标地点 | 江苏省徐州市铜山区上海路101号14号楼403室（师大泉山校区校内）。 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目统一收取投标保证金为5000元，在送达磋商文件时缴纳。收取方式为现金（投标保证金请提前用信封密封好，并骑缝签名或盖章）。 |
| 13 | 标书费 | 每个标段300元，递交磋商文件时现金缴纳。 |
| 14 | 磋商文件份数 | 文件一式6份，其中正本1份，副本5份。 |

第二章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如果投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等（材料须加盖单位公章），下同。同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱2561830766@qq.com）送达我校招标办，招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

二、磋商文件

1. 磋商文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的磋商文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2磋商文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2磋商文件的组成及相关要求

2.1磋商文件分为商务和技术两个部分，这两部分按照商务与技术的顺序装订成一册。为了方便评审，磋商文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

2.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

2.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本磋商文件要求的顺序与内容填写。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对磋商文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。磋商文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的磋商文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证磋商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价时务必以人民币为单位报价。除非合同中另有规定，供应商对《投标报价一览表》 中的的报价应包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保、各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可以与学校有合作的外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，吴经理13809005967）、免表办理费、商检费及质保期间产生的费用及其它一切可能产生的费用。如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用;若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

3.5磋商文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果磋商文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

3.6本项目有二次报价环节，二次报价为最终报价。

3.7投标人可对单个标段或多个标段进行响应。

4.磋商文件的编制

磋商文件按照以下顺序，统一编目编码装订（A4幅面）。

4.1投标函；

4.2法定代表人的授权委托书原件；

4.3投标人的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（复印件，加盖投标人公章）；

4.4投标报价一览表；

4.5投标报价明细表；

4.6企业近三年类似业绩，投标时提供合同原件备查；

4.7商务和技术偏离表；

4.8设备供货、安装调试方案；

4.9质保与售后服务方案；

4.10磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

5.4投标人如成交，其成交价格在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标证金

6.1 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知及前附表”相应要求。

6.2投标保证金如果采用现金方式，与磋商文件同时递交。

6.3 未按前述各款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

6.4 在公布成交结果后，未成交的投标人的投标保证金即时等额退还；成交人的投标保证金在成交后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

7.磋商文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，磋商文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长磋商文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改磋商文件有效期外，不能修改磋商文件的其他内容。

8.磋商文件的签署及其他规定

8.1 组成磋商文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件第四部分格式填写）原件附在磋商文件中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在磋商文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

8.4 磋商文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

8.5 磋商文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 磋商文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因磋商文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、磋商文件的递交

1.磋商文件的密封及标记

1.1磋商文件应按以下方法分别装袋密封：

磋商文件密封袋内装磋商文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。磋商文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2如果投标人未按上述要求对磋商文件密封及加写标记，采购人对磋商文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

2.投标截止时间

2.1磋商文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交磋商文件截止时间以后送达的磋商文件。

3.磋商文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回磋商文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交磋商文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改磋商文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改磋商文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交磋商文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回磋商文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在磋商文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

3.1每个投标人都需进行磋商。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

3.2在磋商中如果评标小组确认需要投标人就磋商文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

3.3评标小组对磋商文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的条件提交新的方案和报价。

3.4每个投标人的述标时间为3-5分钟。

4.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。总分值为100分。评审因素中投标报价30分，商务30分主要考虑企业实力、业绩信誉、质保、工期等因素，技术40分主要考虑系统配置、功能技术参数响应情况、质保服务等因素。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对磋商文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对磋商文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查磋商文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，磋商文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、磋商文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

1.投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

- 项目概况及质量要求

本项目共分为5个标段，各标段要求如下：

标段一：研究级正置显微镜（1套）

- 工作条件

1)  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2)  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

- 主要技术指标

1) ★光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2) 调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米；

3) 观察镜筒：宽场三目观察筒，倾角为30°；

4) ★照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作；

5) ★ 物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring，油镜）；

6) 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；

7) 目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准；

8) 物镜转换器：五孔物镜转换器；

9)  ★该显微镜后期可增加配件升级为具有八孔位的荧光显微镜。

3．成像系统

★需与显微镜同品牌的高分辨率显微专用相机

具有专业图像处理软件

- ★像素：≥1800万像素

成像传感器:  彩色

2)  感光元件尺寸:	1/2.3 英寸

3) 分辨率（最大）:	1800万

4)  灰度值:	12位

5)  实时帧速:	59 fps at 1,224 × 688 pixels (16:9)

6)  数据传输:  USB 3.0

7)  色彩配置:真实色彩ICC配置

8) ★ 支持4K UHD and Full HD, 16:9 比例

9)  自动白平衡

10) 峰值聚焦，手动聚焦辅助

11) 快速预览 (弱光下保持高帧速)

12) 操作系统:	Microsoft® Windows® 10 (64 bit only)

Microsoft® Windows® 8/8.1 (64 bit only)

Microsoft® Windows® 7 (64 bit only)

13) 接口:	C接口

4．处理器

1) 品牌显示器2台，采用i7-8700处理器、8Ｇ内存、128g固态硬盘+1TB普通硬盘、gtx1050ti-4g独立显卡

2) 品牌打印机1台，打印速度范围:15-19.9ppm，分辨率600x600dpi，USB2.0接口，打印幅面: A4。

标段二：元素分析仪（1套）

# 1、 应用范围

用于固体、粘稠物、液体、挥发性液体及高温难熔物中C、N含量的测定，包括：地矿样品、有机金属化合物、手性物质、有机物、无机物及高温材料等。

# 2、详细技术性能指标

2.1 工作原理：动态燃烧分解，气相色谱法分离，热导检测器测定；

2.2  燃烧方式：动态燃烧技术，独立压缩氧气注入助燃。在氧气辅助燃烧下瞬间温度高达1800℃；

2.3  测定范围：   0.01％－100％；

2.4  检测器： 高灵敏度TCD检测器；

2.5  响应范围： C＝0.001-30mg   N＝0.001-10mg；

2.6 ★分离方式：色谱柱分离，完全分离N2－CO2峰,并回到基线；

2.7 基线稳定性： <1％（24小时）；

2.8★ 最大称样量：≥800mg；

2.9  分析时间： CN≤5分钟；

2.10分析精度： 0.05－0.15％， 线性系数： 优于0.99985；

2.11★ 采用单炉结构，垂直进样方式，自动进样器位数≥70位，有效的减少分析时间和消耗品的用量；

2.12控制面板：包括前面板控制，工作参数设置，漏气检测，自动准备，自动诊断，置零及增益设置，自动进样位置控制；

2.13 显示： 所有温度、压力及流量；

2.14  分析模式：配置CN分析模式，可升级CNHS和O分析模式；

2.15  操作控制： 仪器可以使用面板独立工作（积分仪），也可使用外置PC工作。

气体控制采用电子质量流量控制器（EFC）自动控制；

2.16  软件： 采用Win7以上操作系统。软件工作参数显示，自动运行设置，自动分析不同样品工作参数的各种元素，校正曲线，数据处理，图形显示，报告编辑，样品重量可由天平直接自动输入软件，漏气测试等。软件免费升级。计算机与设备采用网线进行连接；

2.17   含量计算方式：采用标准曲线法校正进行样品含量测试，具有广泛的样品适应性。

标段三：微波消解仪（1套）

# 1、硬件部分：

# 1.1、腔体内具有多层PTFE涂层，具有5年防腐质量保证；

# ★1.2、采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W；

# ★1.3、微波泄漏量≤0.05mW/cm2，微波消解腔体容积≥70L；

# 1.4、门体具有自动平移泻压功能，遇到意外事故可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。自动落锁系统，防止被随意打开，操作软件具有门锁开关；

# 1.5、内置可调节排风系统，流量≥6m3/min，风道内置且抗腐蚀；

# 1.6、多功能操作平台，可扩展为微波有/无溶剂萃取，开放式消解，MHP，高温熔融，合成，微波-UV消解等；

# 2、温度/压力控制系统：

# 2.1、配置高精度红外温度控制系统，控制所有测量样品的温度，控温精度：1℃，控温响应时间1秒，要求能在控制终端上显示控温精度；

# 2.2、非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。

# 3、控制终端：

# 3.1、触摸式智能控制终端，彩色显示，可远距离在线控制微波消解系统的所有操作；

# 3.2、具有中文操作界面，图标式菜单，一键操作，内存1000种以上的应用方法；

# 3.3、主机配备多种接口，可在控制终端上在线显示视频图像。可直接连接计算机，打印机，U盘；

# 3.4、全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性；

# 3.5、方法与工作数据可同步保存到控制器和其他电脑、智能终端中。

# 4、高通量消解转子：

# 4.1、样品消解罐最高耐压：≥120bar（1800psi）；

# 4.2、样品消解罐最高耐温：≥300℃；

# 4.3、样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM；

# ★4.4、高通量消解转子：配套44位转子，样品消解罐体积：≥80ml，最多同时处理的反应罐数：44个；

# 5、仪器配置：带全套安全设施的全不锈钢主机1套；红外全罐温控系统1套；全罐压力控制系统1套；44位转子1个；消解罐22个；分离式控制终端1套。

# 6、供货期：签订合同后2个月内。

标段四：便携式多参数水质分析仪（1套）

- 总体要求：便携式多参数、宽量程的水质分析仪器，手持终端，能现场读取实时数据；具有中央清洗系统，自动清洗；操作简单方便。同时，具有7个内置的扩展口可据需要配置，监测参数要求能达到十五种，主要包括叶绿素 a、溶解氧、pH、ORP（氧化还原电位）、电导率、温度、深度、浊度、蓝绿藻、氨离子、硝酸根离子、氯离子等。

2、仪器构成：测量主机、电池仓、手持数据终端、数据电缆、标准液体和智能软件等。

3、检测范围和精度：

3.1、溶解氧: 0~50 mg/L，精度：± 0.2 mg/L， 分辨率：0.01 mg /L；

3.2、电导率：0~100 mS/cm，精度：± 0.001 mS/cm ，分辨率：0.0001个单位；

3.3、pH：0~14pH，精度：± 0.2，分辨率：0.01个单位；

3.4深度：0~10m (绝对压力） 0~25m，0~100m，0~200m，精度:± 0.003m, ± 0.05m, ± 0.05m, 分辨率：0.001m；

3.5、叶绿素a: 动态量程 高：0-500µg/L中：0-50µg/L低：0-5µg/L，精度: ± 3%， 分辨率：0.01µg/L；

3.6、ORP氧化还原电位  -999 ~ 999 mV  精度:±  20 mV   分辨率：1 Mv；

3.7、温度：-5~50℃，精度：± 0.1℃，分辨率：0.01℃；

3.8、盐度：0~70ppt，精度：± 0.2ppt，分辨率： 1mV；

3.9、硝酸根：0~100mg/L-N，精度：± 2 mg/L-N，分辨率： 0.01 mg/L-N；

标段五：电感耦合等离子体发射光谱质谱仪（1套）

一、总体要求：等离子体质谱系统用于样品中各种无机元素，特别是痕量重金属元素的分析测定。仪器要求符合美国EPA标准方法EPA200.8；EPA6020。

二、技术指标和产品配置要求：

1. 工作条件

工作电压：电源：220VAC ( 10% ，50 Hz；

温度：15℃-30℃；

湿度：20%-80%；

2. 主机配置基本要求

2.1ICP-MS主机（含双锥及接口、可视系统、射频发生器、离子透镜、碰撞反应池、预四极杆和主四极杆质量分析器、检测器、真空系统、涡轮分析泵、机械泵、形态分析软件）；

2.2数据工作站（i5以上处理器，4G内存，500G硬盘带DVD光驱 ）和打印机各 1套；

2.3循环冷却水装置1套；

2.4满足仪器正常使用的不间断电源1套；

2.5除湿机1套；

2.6耗材需求：Ni采样锥和截取锥各2套、石英矩管和中心管各4套、泵管、废液管、内标管各60根、垫片40个、嵌片2套、耐HF雾化器1套等至少满足2年正常使用。
3、技术指标

3.1 进样系统（雾室和雾化器）

3.1.1可拆卸式进样组件，炬管和中心管可分开单独拆装；

3.1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器；

*3.1.3雾化室：低频配半导体制冷装置，控温范围-10～20℃；同时配置耐高盐及HF酸雾化室；

3.1.4蠕动泵：高精度、12个滚动轴蠕动泵，四个独立的通道用于进样品、进内标溶液、冲洗液以及排废液；

3.2 射频发生器

*3.2.1 自激式射频发生器，频率不高于27.12MHz；

3.2.2 功率400w～1600w，连续0.5w可调；

3.2.3 采用变频技术快速匹配，适用乙腈等有机试剂直接进样；

*3.2.4具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术（使用屏蔽炬技术的产品，需配备40套屏蔽炬以备更换）。

3.2.4 等离子体可视系统：可以实时监控等离子体状态，观察锥孔和炬管中心管是否需要清洗。

3.3接口和离子透镜

*3.3.1接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，避免采用对分析腔真空度有明显影响的大锥孔设计，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；同时配有不损失样品灵敏度的接口耐盐设计，可在高灵敏度情况下实现对25%盐度样品的连续稳定分析；

3.3.2低背景的90度偏转加离轴偏转透镜或双离轴偏转透镜设计，彻底与未电离的中性粒子和光子分离；

3.3.3离子透镜彻底免维护（若有离子传输系统透镜污染致仪器性能下降，则离子透镜清洗维护以及更换所涉及的全部费用均由仪器制造商承担。）

3.4 碰撞反应池

*3.4.1池体内部或池体的前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计。针对不同的被测元素，该四极杆结构可通过控制软件分别自动给出相应元素所需的质量筛选区段，更好的去除二次多原子离子干扰或反应副产物；

3.4.2碰撞池条件和标准条件的切换为全自动化，模式切换时间<10s；

*3.4.3碰撞模式可使用He气，H2/He混合气， NH3/He混合气；反应模式可使用O2气，H2气，NH3气及混合气；

3.4.4反应池四级杆彻底免维护；

3.5主四级杆质量分析器和检测器；

3.5.1双曲面温控四极杆，全钼材质；

3.5.2为了降低分辨率更小，驱动频率不高于2.0MHz；

*3.5.2分析的质量范围2-290amu；

3.5.3具有高分辨和标准分辨率两种模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，四级杆在不同分辨率下自动切换；

3.5.4检测器：脉冲、模拟双模式；动态范围：>11个数量级。

3.6 真空系统:

3.6.1 真空部分包括四级真空；

3.6.2  1个机械泵加1个分子泵。抽速不低于370L/sec，关机后24小时冷启动至工作所需要的真空度时间≤10分钟；

3.6.3 工作时真空度 <1.5×10-6 mbar，静态真空度维持在<1.5×10-7mbar。

4仪器整体性能

*4.1检测要求：ICPMS能通过同一软件实现与液相色谱仪或者离子色谱联用，实现对Hg、As、Cr等元素的形态检测（需要验收）；

4.2要求带智能谱图解释进行定性分析，要求半定量分析的内存工作曲线可以校正，要求样品分析时能一次同时完成半定量和全定量分析，全定量分析要求符合美国EPA200.8,EPA6020,NS30等国际标准要求；

*4.3仪器整体性能（以仪器制造商官方网站可供下载的本仪器产品的英文样本上公布的数据为准，时间截止到招标当时）；

（1）灵敏度：轻质量元素：Li > 50Mcps/ppm，中质量数: ≥300 M cps/ppm 高质量数: ≥ 500 M cps/ppm；

（2）仪器检出限：轻质量元素: <0.5ppt，中质量数元素: < 0.1ppt，高质量数元素: <0.1ppt

（3）丰度灵敏度：低边5×10-6，高边1×10-6；

（4）背景稳定性：<1 cps(4.5amu或220amu)；

（5）标准模式信噪比(中质量灵敏度/背景）：不小于200M；

（6）多电荷离子：在正常的仪器运行条件下，Ba++的峰强度小于Ba+强度的3％；

（7）质量校准稳定性：0.025amu/8hours；

（8）长期稳定性(RSD)：< 3%(不用内标，每分钟一组数据，共120组数据)；

短期稳定性 (RSD): < 2%（不用内标,每分钟一组数据，共20组数据)；

4.4应用要求（注：第4.4.1--4.4.6项中的文献证明即为已发表过的且达到相应检出限水平的参考文献，要求分别提供对应的参考文献来证明，不提供的认定为不能满足应用要求）

4.4.1对于高Cl和高Ca样品（5% HCl，200ppm Ca）中As元素的分析，可直接利用碰撞模式消除ArCl+和CaCl+离子对As元素的干扰并获得0.5ppt的检出限水平，无需使用O2或其他反应气体以及复杂的反应模式，并提供文献证明；

4.4.2可以通过碰撞模式直接消除ArAr+多原子离子对Se元素的干扰，无需使用CH4或H2气的反应模式即可获得3ppt的Se元素检出限水平，并提供文献证明；

4.4.3具有使用反应模式分析P和S元素的能力，在同一个方法中可通过氧气的反应性，把P和S元素反应到PO47，SO48位置，并获得优于0.05ppb和1ppb的检出限水平，并提供文献证明；

4.4.4仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析，并提供文献证明（需要验收）；

4.4.5可实现15分钟内对砷甜菜碱，二甲基砷，亚砷酸根（As3+），砷胆碱，一甲基砷，阿散酸，砷酸根（As5+），卡巴胂，硝苯砷酸，洛克沙砷共10种As形态进行完全分离，并提供文献证明（需要验收）；

4.4.6可实现超低含量的Cr3+和Cr6+形态检测，对于Cr6+可达到0.5ppt的检出限能力，并提供文献证明。

5商务要求

5.1设备在完成供应、安装、调试，并经验收合格后，质保期不少于1年。质保期内设备操作软件免费升级。提供终身维修服务；

*5.2供货期：合同签订后2个月内；

5.3安装调试：免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供全套完整的仪器安装、管理、操作及维修的说明书；

5.4技术培训：提供免费技术培训，免费提供2个厂家进阶培训名额；

5.5投标品牌型号必须是制造商官方网站已经发布的品牌和型号。

5.6*指标为实质性响应指标，不接受负偏离。

十、质保及其它要求

1. 质保期自设备安装及系统调试完毕、经招标单位验收合格之日算起。提供不少于1年的原厂商免费质保。

2. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

3. 采购方使用该设备的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

4. 提供必要的软硬件系统的安装、使用、运维等的免费培训。

6.供货期：标段5为合同签订后2个月内；其余标段投标人自报。

第四章    磋商文件格式

一、投标人提交文件须知

1．磋商文件中有磋商文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。磋商文件的编写顺序按“第二章总则 4.磋商文件的编制”要求进行，混乱的编排以致磋商文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、商务部分

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                              元（大写：                       元 ），质保期为：          年，工期：         ；为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部磋商文件，包括磋商文件正本1份，副本5份。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（三）投标人营业执照（经年检的副本）、税务登记证副本、企业组织机构代码证。（如三证合一，请提供新证，以上文件提供原件，原件当场审核后退回）；

（四）投标报价一览表

| 标段 | 设备名称 | 数量（台） | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 合计： 人民币 元 （大写：人民币 元） |
| 供货+安装总时间： |
| 质保期： |

注：投标报价包含了设备运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（五）投标报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注： “设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（六）投标人主要业绩（2015年7月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 合作单位 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（七）、商 务与技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本磋商文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（八）设备供货、安装调试和方案；

（九）质保及售后服务承诺。

（十）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）