江苏师范大学智能语音实验室谈判采购文件

（No：2017H48098 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：中国农业银行徐州新区支行

行  号：10330332 4667

帐  号：10 2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对智能语音实验室进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

对于此次我院智能语音实验室建设，要求实现既能作为语言教学室，同时可作为普通电脑教学室、多媒体教学室、自主学习室等环境使用，满足一室多用的教学应用需求。主要技术要求和教学功能如下：

- 主要技术参数及要求

1、功能要求:

产品除了具备教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、小组讨论、呼叫、电子白板、学生录音等基本语音室功能外，还需具备以下功能：

1.1  听力教学

1.1.1  复听训练：教师广播听力资料，学生可各自复听，学生复听过程实时反馈，复听结果以图表等形式反馈，教师可针对复听结果进行讲评。

1.1.2  ★听写教学：教师选取资源库、自带资料或互联网资料，自动、手动选取听写内容；文本内容可以按难度级别自动提取关键词，并配备标准发音（即任意文本转音频功能：教师选取资源库、自带资料或互联网等文本资料，文本内容可以自动合成语音听力资源并配备标准发音，系统并能自动抽取出相关难度的单词，实时提供标准发音、解析及例句供老师讲解。），由计算机控制完成听写全过程，系统自动完成学生结果的实时评估，学生作答成绩和完成情况，以图表等形式反馈给教师，教师可按成绩或内容展开讲解。

1.1.3  听力选答：教师从听力测试库中按条件选取测试内容，或自己组织测试资料，进行听力测试，由计算机控制完成测试过程，系统自动完成学生结果的实时评估；学生测试成绩及完成情况，以图表形式反馈给教师，教师可按成绩或内容展开讲解。

1.2  口语教学

1.2．1★具有计算机自动领读、跟读打分等先进教学模式。系统带领学生对音频或文本资料进行模仿朗读，并自动的完成对学生跟读录音的评估，系统根据学生得分分别控制各自领读进度。领读结束后，教师可以对任意学生的跟读结果进行回放或讲评。

1.2.2★智能口语评测：采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。

1.3  阅读教学

1.3.1  具有嵌入快速阅读、测试等先进教学模式的专业化系统。系统可以快速从题库中按多种条件抽取试题或按教师要求自编试题，系统控制完成测试过程，系统自动完成学习结果的实时评估。

1.4  协作式小班化互动教学

1.4.1 ★ 具有协作式的讨论写作、配音练习、协作翻译等功能。实现各班内成员间声音全通、小班内成员可以实现屏幕的转播,实现文字交流；营造同时听、同时说、同时读、同时写的立体式交互的最佳训练环境，并提供对各班学习结果进行学生互评和教师讲评功能。

1.5  自学辅导教学

1.5.1  自学方式设置：教师设定课上自学方式和内容。可进行指定浏览点播资料、技能训练资料、测试资料等内容的指定内容自学方式；也可进行无指定内容的自由学习方式。

1.5.2  自动跟踪：学生自学的完成情况，用图表等形式反馈给教师，教师可有针对性的辅导。

1.5.3  评估讲评：根据资源类型不同，可对学生自学完成情况进行相应打分，形成学生自学成绩，自学成绩可以图表等形式反馈给教师，教师可进行讲评。

1.6  专业化考试

满足各类国家级正规口试以及校级大规模口试要求。

1.6.1  能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。

1.6.2  具备完整的口语考试流程：包括组卷系统、考试实施系统、阅卷管理系统、试卷管理系统等，支持问答式、讨论式考试形式，可满足各类口语考试要求。

1.6.3  考试实施：具备考前试音（测耳机和话咪）、考后回放环节；实现一键式自动化完成考试全过程的操作；采用无压缩的音频格式，完整记录考生的发音情况。

1.6.4  阅卷及阅卷管理：提供阅卷任务分工等功能，实现阅卷进度跟踪和阅卷调控等功能，支持离线阅卷和网络阅卷等阅卷形式，可以实现横向和纵向阅卷。

1.6.5  综合组卷：具备组卷系统、考试实施系统、阅卷系统等考试流程模块，可实现主、客观题型的综合组卷。

1.7  四六级仿真训练系统

1.7.1  可模拟国家四六级网考系统，学生可自行测试，系统自动评分。

2、设备清单:（基本配置， 42座）

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言教学系统 | 1 | 套 | 一、数字化教学系统1套，包括： （1）基础教学平台：具备学生信息管理、教师信息管理、身份认证、资源库及管理、系统设置等系统管理功能。 （2）综合教学平台：具备教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、小组讨论、呼叫、电子白板、随堂提问、学生录音、教案录制、课堂加分等综合教学功能。 二、智能化教学系统1套，包括： （1）智能化听力教学平台：具有计算机自动评估的听写教学系统、听力选择系统等。教师手动或系统自动组织听写资料或听选试题，由计算机控制完成听写或听选测试的全过程，系统自动完成学生结果的实时评估，并以图表形式立即反馈，教师可据此讲评。具备复听训练系统：教师广播听力资料，学生可根据自身水平各自复听，学生复听过程实时对教师以图表等形式进行反馈，教师可针对复听结果进行讲评，以满足差异化教学效果。 （2）智能化口语教学平台：具有计算机自动领读、跟读打分等先进教学模式。系统带领学生对音频或文本资料进行模仿朗读，并自动的完成对学生跟读录音的评估，系统根据学生得分分别控制各自领读进度。领读结束后，教师可以对任意学生的跟读结果进行回放或讲评。在整个系统中具备口语评测功能，采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。 （3）智能化阅读教学平台：具有关键词解释的阅读讲解系统、计算机自动评估的阅读测试系统等。系统可以快速从题库中按多种条件抽取试题或按教师要求自编试题，系统控制完成测试过程，系统自动完成学习结果的实时评估，并以图表形式立即反馈，教师可据此讲评。 （4）协作式互动教学平台：具备协作式的讨论写作、配音练习、协作翻译等教学系统。实现各班内成员间声音全通、屏幕共享、文字交流，并提供对各班学习结果进行学生互评和教师讲评功能，作文可自动批改。 （5）自学辅导教学平台：教师设定自学范围，学生按教师要求进行自学。系统自动将学生自学的过程及成绩用图表形式反馈给教师，教师可有针对性辅导或讲评。 （6）智能口语评测系统：采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。 （7）TTS语音自动合成系统：教师可选取资源库、自带资源或网络文本资料库，系统自动将文本转换成标准语音，以适应国家大学英语四、六级听力考试的新变化对篇章听力的更高要求。 |
| 2 | 专业口语考试平台 | 1 | 套 | 具备多种国家级口语考试形式的模板。满足校级口试、英语专业四/八级口试等要求，采用通用音频格式，完整记录考生的发音情况。能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。具备组卷、考试实施、阅卷、成绩统计与查询等系统，支持问答式、讨论式考试形式，满足各类口语考试要求。 |
| 3 | 云桌面管理平台 | 1 | 套 | 系统支持学生工作站失效备援，当某台云终端学生工作站出现故障时备用工作站能主动救援，确保整个系统安全高效的运行远程管理：通过浏览器即可访问云桌面管理平台，对连接到该主机的云终端进行管理，实现随时随地对系统远程管理；资源池按需分配：可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源；多频道环境部署：为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，批量安装，可快速切换教学应用环境。实现随时恢复全新环境，免受运行速度慢，病毒困扰等； 镜像链接：针对统一系统的环境，通过镜像链接引用，无需虚拟机逐台克隆，实现更快捷的环境部署，且占用更少空间 |
| 4 | （多媒体）同步传输主卡 | 1 | 块 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网服务器卡，语音信号传输无断裂、无延迟；可负载128台终端；4个3.5mm立体声音频接口及1个千兆以太网络接口（RJ45），频率响应63~10KHZ（±2db） |
| 5 | （多媒体）同步传输交换主机 | 1 | 台 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网交换主机；1路千兆RJ45数据输入接口，16路百兆RJ45数据输出接口 |
| 6 | （多媒体）同步传输交换分机 | 3 | 台 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网交换网卡；有1路RJ45数据输入接口，8路RJ45数据输出接口；可负载16台云终端 |
| 7 | 语言学习云 终端 | 42 | 台 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的云终端，支持桌面虚拟化技术，支持标准鼠标键盘、显示器接入；云网络瘦客户端，ARM 四核 1.2GHz 低功耗处理器，1GB DDR3内存，4GB存储空间，1个标准网络接口（RJ45）、1个VGA接口、4个USB接口（两个前置，两个后置，支持USB鼠标键盘）、3.5mm立体声耳机2个、电源适配器接口 |
| 8 | 多媒体控制平台 | 1 | 台 | 支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口 |
| 9 | 以太网交换机 | 1 | 台 | 24口网管型交换机，全双工/半双工自适应，二层以太网交换机；传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps；支持IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1X，IEEE802.1p，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3网络标准；支持VLAN、QOS、网管等功能；非模块化端口，2个1000Mbps端口，24个100Mbps端口 |
| 10 | 高档教师耳机 | 1 | 副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关 |
| 11 | 高档学生耳机 | 42 | 副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，弹簧型导线（推荐语音室同一品牌） |
| 12 | 操作管理主机 | 1 | 台 | Intel I5/Intel Q系列主板/4G DDR3/1T 硬盘/1G双头独立显卡/DVD刻录/集成声卡/网卡/280W电源/鼠标/键盘/19lcd*2 |
| 13 | 工作站 | 4 | 台 | 不低于Intel I7 4790/Intel B85主板/32G DDR3/120G SSD+1T SATA3硬盘/集成声卡、显卡/双/千兆网卡/2U机箱/导轨/电源可实现系统“模块化备援” |
| 14 | 显示器 | 42 | 台 | 19寸品牌液晶显示器 |
| 15 | 键盘鼠标 | 42 | 套 | 有线光电键鼠套装 |
| 16 | 教师控制台 | 1 | 张 | 240*80*80（cm）按需定制 |
| 17 | 教师椅 | 1 | 把 | 可升降五轮转椅 |
| 18 | 学生桌椅 | 42 | 位 | 尺寸按需定制 |
| 19 | 配套线材及杂配件 | 42 | 位 | 网线/电缆线/等 |
| 20 | 功放 | 1 | 台 | 额定功率70w+70w，阻抗8欧姆，频率响应20-20KHz |
| 21 | 音箱 | 1 | 对 | 60W+60W，阻抗8欧姆，自带音箱支架 |
| 22 | 网络机柜 | 1 | 台 | 标准网络机柜,符合相关标准，采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计，静载500KG以上。承重部分钢板厚度不低于1.5 mm，其余部分钢板厚度不低于1.0 mm |
| 23 | 静电地板 | 80 | ㎡ | 国标常用品牌 |

3、其他要求

★投标人须提供近3年高校3个或以上应用案例。

★整体规划：要求听力教学、口语教学、阅读教学、互动教学、自学辅导、技能训练、口语考试功能的操作方式统一，资源、信息、数据能够实现共享，不接受多方产品拼凑的方案。

★安全认证：须提供生产厂家的国家3C强制性认证证书，提供国家相关证明。须提供产品提供厂商生产许可证，所投产品须符合《数字语言实验室系统建设规范》中的甲类或A类产品要求，提供相关证明材料。各平台软件分别具有独立的国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，提供厂商相关证明材料。

★  云计算网络要求：在数字语言实验设备基础上，应用云技术构建一个普通的网络语音室，只需要多台工作站，同时配备自主研发的语音学习终端。每个学生端都可获得独立的桌面体验，满足了计算机教室、语音教室和电子阅览室为一体的授课需求，不接受PC+虚拟桌面软件+语音教学软件的形式。为方便老师操作与管理语音软件、虚拟化桌面与云网络终端必须为同一品牌。

★系统性能：学生端（采用云技术虚拟分配）运算能力必须达到CPU：I5，内存：4G。

★现场勘查：潜在的投标人请发标后安排相关技术人员进行现场勘查。预演示要求：中标后三天内中标人需主动联系用户，针对功能要求部分做演示（尤其是专业口语考试功能），演示中有大部分项目不符合招标要求的，予以取消中标资格的处理。

★要求产品厂家具有本地化售后能力，在徐州当地有专人负责，并且每次专业口语考试时需安排技术人员进行现场指导及技术保障，不收取任何费用。

二、 安装、调试及售后

1、提供现场免费安装、调试，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

2、供应商投报的软件需具有软件著作权或软件产品登记证书。提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3、投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限、具体的维修保障内容和培训方案；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务。

4、软件应为最新版本，应免费提供软件使用手册和定期升级。要对软件运行环境进行说明，特别是软件运行所需要的服务器推荐配置以及其他硬件设施。

5、采购方使用该产品的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

五、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

六、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日