江苏师范大学

人才公寓15号楼五六层空调采购与安装

（No：2018G33138 ）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2018年11月8日

- 投标人须知及前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及编号 | 1.项目名称：江苏师范大学人才公寓15号楼五六层空调采购与安装 2.项目编号：2018G33138 |
| 2 | 投标人资质要求 | 1.独立法人，具有独立承担民事责任的能力，有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 2.具有机电工程施工总承包三级及以上资质或机电安装工程专业承包三级资质，安全生产许可证在有效期。 3.具有国家级行业协会颁发的D/Ⅰ级维修安装资质。 4.项目经理要求具备机电安装工程专业二级注册建造师及以上资格。 5具有良好的信誉，企业近三年内无不良经营行为和违法记录。 6.所投空调的室内、外机必须同一品牌、同一产地，压缩机采用全直流变频且与室内外机为同一品牌。 7.企业和项目负责人近三年均应具有类似业绩。 8.不接受联合体投标。 |
| 3 | 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 4 | 联合体、转包、分包 | 均不接受 |
| 5 | 工期 | 合同签订后20个日历天内 |
| 6 | 资金来源 | 已落实 |
| 7 | 付款方式 | 本工程无预付款；设备进场并经数量、型号、外观、随机资料等验收合格后，付设备款的50%；工程竣工验收合格后付至工程总款的95%；系统运行满五年后（质保期自竣工验收合格之日起五年），若无质量与售后服务方面问题，5%余款在期满后一月内一次付清（无息）。 |
| 8 | 投标时间 | 2018年11月19日14:00—14:30，当日14:30：00投标截止。 |
| 9 | 开标时间 | 2018年11月19日14:30整 |
| 10 | 投标地点 | 江苏省徐州市解放路246号江苏师范大学科技园文峰大厦613室。 |
| 11 | 开标地点 | 江苏省徐州市解放路246号江苏师范大学科技园文峰大厦608室 |
| 12 | 投标保证金 | 本项目收取投标保证金为5000元，在送达磋商文件时缴纳。收取方式为现金（投标保证金请提前用信封密封好，并骑缝签名或盖章）。 |
| 13 | 标书费 | 500元，递交磋商文件时现金缴纳。 |
| 14 | 磋商文件份数 | 文件一式6份，其中正本1份，副本5份。 |
| 15 | 最高限价 | 77.1万元 |

第二章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件的全部内容。如果投标人没有按照磋商文件要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在规定时间按招标公告中的联系地址以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同。同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱2561830766@qq.com）送达我校招标办，招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

二、磋商文件

1. 磋商文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的磋商文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2磋商文件所使用的计量单位，除工程规范另有规定外，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2磋商文件的组成及相关要求

2.1磋商文件分为商务和技术两个部分，这两部分可以按照商务与技术的顺序装订成一册，也可以分开装订。为了方便评审，磋商文件中的各项表格必须按照磋商文件格式要求制作。

2.2商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

2.3商务文件、技术文件与投标人认为需要编写的技术文件的组成均按本磋商文件要求的顺序与内容填写。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致磋商文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对磋商文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。磋商文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的磋商文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证磋商文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

投标报价须包括设备运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切费用。

投标人务必考察现场，并参考图纸及清单进行报价。

3.5磋商文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果磋商文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

4.磋商文件的编制

4.1 投标人商务与技术文件规格幅面（A4）应与正文一致，按照磋商文件规定的顺序，统一编目编码装订。

4.2投标函；

4.3法定代表人的授权委托书原件；

4.4投标人的营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本（复印件，加盖投标人公章）；

4.5 所投设备的产品合格证书复印件，提供原件备查；

4.6投标报价一览表

4.7投标报价明细表；

4.8企业近三年类似业绩，投标时提供合同原件备查；

4.9商务和技术偏离表；

4.10设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案；

4.11质保与售后服务方案；

4.12磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标，但投标人可投报不同的确定方案。投标人对投标如果有说明应在投标一览表显著处予以注明。

5.4投标人如成交，其成交综合单价在合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标证金

6.1 投标人应提供的投标保证金额详见“投标人须知及前附表”相应要求。

6.2投标保证金如果采用现金方式，与磋商文件同时递交。

6.3 未按前述各款要求提交投标保证金，将被视为无效投标。

6.4 在公布成交结果后，未成交的投标人的投标保证金即时等额退还；成交人的投标保证金在成交后转为履约合同保证金，在合同履行完毕后等额退还。

7.磋商文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，磋商文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长磋商文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改磋商文件有效期外，不能修改磋商文件的其他内容。

8.磋商文件的签署及其他规定

8.1 组成磋商文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件第四部分格式填写）原件附在磋商文件中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在磋商文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。

8.4 磋商文件一式6份，其中正本1份，副本5份。

8.5 磋商文件的正本必须用不褪色的蓝黑墨水填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 磋商文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因磋商文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、磋商文件的递交

1.磋商文件的密封及标记

1.1磋商文件应按以下方法分别装袋密封：

磋商文件密封袋内装磋商文件正副本共一式6份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。封口处应有法定代表人或投标人代表的签字及投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2如果投标人未按上述要求对磋商文件密封及加写标记，采购人对磋商文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的磋商文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。

2.投标截止时间

2.1磋商文件须按照磋商文件规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交磋商文件截止时间以后送达的磋商文件。

3.磋商文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回磋商文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交磋商文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改磋商文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改磋商文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交磋商文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回磋商文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在磋商文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

3.1每个投标人都需进行磋商。投标人应按采购人通知的时间、地点，由法定代表人或其授权代表参加。

3.2在磋商中如果评标小组确认需要投标人就磋商文件中的相关问题作出补正，须由投标人代表签字确认。

3.3评标小组对磋商文件实质性内容作出变更，采购人将通知所有参加投标的投标人，使每个投标人均有同等机会根据修改后的条件提交新的方案和报价。

3.4每个投标人的述标时间为3-5分钟。

4.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。总分值为100分。评审因素中投标报价30分，商务30分主要考虑企业实力、业绩信誉、质保、工期等因素，技术40分主要考虑系统配置、功能技术参数响应情况、质保服务等因素。具体评分细则将在本项目开标当日举行的“标前会”上由评标小组确定后向所有投标人宣布。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对磋商文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对磋商文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查磋商文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交投标保证金，文件签署是否合格，磋商文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人将把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行招标。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1在确定成交人后三日后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.2采购人同时在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、磋商文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

六、询问和质疑

1.投标人有权就招标程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2招标程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及招标制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审磋商文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

第三章  项目概况及质量要求

八、项目概况

江苏师范大学人才公寓坐落于江苏省徐州市铜山区北京南路以东、玉泉河以南、淮河路以北、牛山路以西。现就人才公寓15号楼5、6层空调采购与安装事项进行磋商；具体要求详见附件中主要设备及辅材清单。

九、施工要求

1.施工单位应按招标方要求，及时组织人员施工；施工人员应持证上岗，施工单位应制定相应的施工安全措施，确保施工安全，若出现安全事故，均由施工单位负责。

2.施工单位应严格按施工方案施工，如工程量清单有瑕疵或应招标方要求确需变更，必须先征得招标方同意，并按规定办理有关手续。

3.施工单位应服从监理工程师的现场管理，施工材料和施工工序按规定报验，不符合图纸和规范要求的，须无条件返工重做，直至合格。

4.施工单位应加强施工人员的安全与纪律教育，应严格遵守国家法律法规以及相关规定，安全施工，文明施工。

5.验收标准：按有关施工规范和验收标准进行验收。

6.竣工文档：要求施工技术资料规范完整，须向招标人提供竣工图纸一套和相关的完整的技术资料一套。

十、工期

1.工期不得超过20个日历天，投标人可根据自身能力自报工期。

2.本工程要求按合同工期竣工交付使用，不得拖延，每拖延一天扣合同价款的千分之一。

十一、质保期

质保期自设备安装及系统调试完毕、经招标单位验收合格之日算起。全系统免费质保期不得少于5年。

十二、质量要求

所提供货物质量必须符合国家相关标准，必须满足本次采购的要求，若所供货物经产品质量检测机构检测认定质量不合格，造成的损失和后果由该供应商负全责。所有报价设备的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准、各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标设备按采购文件约定的技术要求和规范。

第四章    磋商文件格式

一、投标人提交文件须知

1.投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排以致磋商文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

二、商务部分

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目进行投标，投标总价为                              元（大写：                       元 ），质保期为：          年，工期：         ；为此：

1.我方同意在本项目磋商文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部磋商文件，包括磋商文件正本1份，副本5份。

4.按磋商文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守磋商文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目磋商文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受磋商文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

(二)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（三）投标人营业执照（经年检的副本）、税务登记证副本、企业组织机构代码证。（如三证合一，请提供新证，以上文件提供原件，原件当场审核后退回）；

（四）所投设备的产品合格证复印件，并提供原件备查；

（五）投标报价一览表

主要设备投标品牌：_______  _________

| 序号 | 名称 | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备费 |  |  |
| 2 | 辅材费 |  |  |
| 3 | 安装费 |  |  |
| 4 | 其它费用 |  |  |
| 合计： 人民币 元 （大写：人民币 元） |
| 工期： |
| 质保期： |

注：投标报价包含了设备运输、装卸、安装、调试、配合费、保质期内的服务、利润、税金和承担的风险等一切可能产生的费用。

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（六）投标报价明细表（请投标人按附件中清单格式进行报价，根据最终用量按实结算！）

（七）投标人主要业绩（2015年7月1日以来类似业绩）

投标人名称：

| 序号 | 项目名称 | 地点 | 合同金额 | 业绩时间（年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：应提供类似合同复印件加盖单位公章

（八）、商 务与技 术 条 款 偏 离 表

| 条款号 | 磋商文件条款内容 | 招标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本磋商文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（九）设备供货、安装调试和与其它施工单位的配合方案；

（十）工期及售后服务承诺。

（十一）投标人认为需要提供的其他说明和资料。

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）