江苏师范大学

科技园电梯维保专项服务

（No：2022F07020）

磋

商

文

件

江苏师范大学招投标办公室

2022年5月24日

第一章 总 则

一、磋商文件

1.投标人应详细阅读磋商文件、采购公告的全部内容。如果投标人没有按要求提交全部资料或者没有对磋商文件在各方面的要求都做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝。

2.磋商文件的澄清

投标人可要求对磋商文件进行澄清。澄清要求应在2022年5月29日前以书面或传真形式（须加盖单位公章）送达我校招标办，同时将澄清要求以WORD文档形式发送到招标办邮箱（2561830766@qq.com）。招标办将以书面形式或通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。

3.磋商文件的修改

3.1在投标截止期5日以前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对磋商文件用补充文件的方式进行修改。

3.2对磋商文件的修改，将通过“江苏师范大学招投标网”（http://ztbb.jsnu.edu.cn/）发布公告。补充文件将作为磋商文件的组成部分，对所有领取了磋商文件的投标人均具有约束力。

3.3为使投标人有足够的时间按磋商文件的修改要求考虑修正磋商文件，采购人可酌情推迟投标日期，并将具体变更情况通过 “江苏师范大学招投标网”公告。

4. 通知

对与本项目有关的通知，采购人将通过 “江苏师范大学招投标网”发布公告，请投标人自行关注。

5.付款时间：维保服务费按年度支付，如无违约情况，维保期满一年时，支付维保方合同价款的50%，维保期满两年时，支付剩余的合同价款。

付款方式：维保期满验收合格后，乙方开具增值税专用发票（税率   %），甲方收到发票后15天内付款。

6.供应商资格条件：

1）中华人民共和国境内注册的法人，具备企业合法经营的基本条件；

2）需具有电梯安装维保A级及以上资质；

3）具有维保内容涉及的设施（设备）配件、备品备件的采购能力，具有完成相应项目维保内容的专业队伍；

4）具有已经完成的类似项目业绩；

5）不接受联合体投标

二、投标文件

投标文件即为投标人的响应文件，下同。

1. 投标文件的语言和计量单位

1.1投标人所提供的投标文件包含技术文件、有关资料、说明等，均应使用中文简化字。

1.2投标文件所使用的计量单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

2投标文件的组成及相关要求

为了方便评审，投标文件中的各项表格必须按照磋商文件要求制作。

3.投标内容填写说明

3.1投标人应认真阅读文件的所有内容，按照磋商文件的要求编制完整的磋商文件。磋商文件应按照磋商文件规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，是投标人的责任。

3.2磋商文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件中格式文件留有空项的，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

3.3投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人对其中任何资料进一步审查的要求。

3.4报价一览表要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

报价须包含投标人服务成本、利润、税金和承担的风险等可能发生的一切费用。

3.5投标文件须对磋商文件中的内容做出实质性和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，将导致投标被拒绝或废标。

3.6本项目有二次报价环节，二次报价为最终报价。

4.投标文件的编制

投标人应按照以下顺序制作投标文件（标书）；投标文件有格式要求的（具体格式见“第三章 投标文件格式”）在制作投标文件时须按照招标文件提供的格式填写，无格式要求的投标人自行编制；混乱的编排以致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

- 资格审查符合性审查材料索引表；

- 评分索引表；

- 投标函及投标函附表；

- 投标报价一览表；

- 法定代表人的授权委托书（原件封于投标文件正本中）；

- 承诺书（原件封于投标文件正本中）；

- 无重大违法记录的书面声明（原件封于投标文件正本中）；

- 投标单位情况介绍（简要说明）；

4.9企业营业执照复印件；

4.10投标人财务状况良好，提供：

（1）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1日的资产负债表复印件1份；

（2）投标人提交首次响应文件时间前6个月内任何1月（不含本公告发布当月）利润表月报表复印件1份。

本条中（1）、（2）要求的材料无法提供时，可提供有审计资格的第三方出具的投标人2019年财务审计报告复印件。

4.11未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，否则投标无效。（须提供信用查询截图）

4.12投标人资格条件中对企业、项目负责人资质（资格）有要求时须提供相关证书复印件，否则无须提供；

4.13投标单位为投标代表缴纳社保证明（提交首次响应文件时间前6个月内任何1月的依法缴纳社保的相关材料复印件）；

4.14商务和技术偏离表；

4.15服务方案；

4.16投标人自2019年1月1日以来类似业绩复印件（业绩原件备查）；

4.17项目组成员基本情况一览表；

4.18磋商文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。

5.投标要求

5.1 所有投标均以人民币“元”为计算单位。

5.2投标人要按报价表(统一格式)的内容填写综合单价、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人代表签署。

5.3采购人不接受不明确的投标方案和投标。

5.4以可调整的价格提交的投标将被视为非响应性投标而被拒绝。

5.5最低投标价不能作为成交的保证。

6.投标保证金及标书费

6.1本项目不收取投标保证金。

6.2标书费金额及缴纳方式见“磋商公告”。

7.投标文件的有效期

7.1 自投标日起90日内，投标文件应保持有效。如投标人无特别说明，则视为投标人接受此条款。有效期短于该规定期限的投标，将被拒绝。

7.2 在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求而不会被列入不良行为记录名单。同意延长有效期的投标人除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

8.投标文件的签署及其他规定

8.1 组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

8.2 法定代表人如果授权投标人代表处理一切与本次招投标有关事宜，须将书面形式的《法定代表人授权委托书》（按照本磋商文件格式填写）原件附在投标文件正本中。

8.3 投标人应按照磋商文件要求，在投标文件适当的位置填写投标人全称并加盖公章，同时签署法定代表人或投标人代表的中文全名。投标文件须编制目录及页码。投标文件书脊处应打印或书写投标人全称，打印或书写应清晰可辨。投标文件正本每一页均须加盖投标单位鲜章，副本可为正本的复印件。正副本内容须清晰可辨。

8.4 投标文件一式7份，其中正本1份，副本6份。

8.5 投标文件的正本必须用不褪色的黑色签字笔填写或打印，注明“正本”字样，并由投标人的法定代表人或投标人代表签字。

8.6 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。如果有修改错漏处，修改处须有投标人公章及法定代表人或投标人代表签字。

8.7因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。

三、投标文件的递交

1.投标文件的密封及标记

1.1投标文件应按以下方法分别装袋密封：

投标文件密封袋内装投标文件正副本共一式7份（及投标人认为有必要提交的其他资料）。投标文件正副本装于一个密封袋内，不得分开封装。封口处应有投标人公章。封皮上写明项目编号、项目名称、投标人全称、地址，并注明“投标时启封”字样。

1.2投标人未按要求对投标文件密封及加写标记，投标可能被拒绝；采购人对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购人有权予以拒绝，并退回投标人。因投标人未按要求对投标文件密封及加写标记产生的不良后果，由投标人承担。

2.投标截止时间

2.1投标文件须按照磋商文件或磋商公告规定的时间、地点送达。

2.2采购人推迟投标截止时间时，采购人和投标人的权利及义务将受到新的截止期的约束。

2.3拒绝接收在提交投标文件截止时间以后送达的投标文件。

3.投标文件的修改和撤回

3.1如果投标人有修改和撤回投标文件要求的，应以书面形式提出，由投标人法定代表人或投标人代表签署，须在提交投标文件截止时间前提出，并经采购人签字确认接受，否则无效。

3.2投标人修改投标文件的书面材料，须密封提交，同时应在封套上标明“修改投标文件(并注明项目编号)”和“投标时启封”字样。

3.3在提交投标文件截止时间之后，投标人不得撤回投标。否则撤回投标文件的行为将被记录在案，投标人今后参与同类采购项目的机会可能会受到影响。

四、开标评标

1.评标原则

1.1投标人资格与资质条件是否符合磋商文件的要求；

1.2投标人在投标文件中提交的商务和技术文件是否响应本磋商文件的要求；

1.3投标人的技术文件是否合理可行；

1.4投标人是否具备良好的经营状况和履行本项目的能力。

2.开标

3.磋商

评标小组视投标文件情况可要求投标人进行述标；如投标文件描述清晰、明确可不进行该环节。

4.评标

在学校监督部门参与下，由我校招标办负责组建的评标小组本着公平、公正的原则，采用综合评分法评标。

4.1评标过程的保密与投标的澄清。开标后，直至向成交的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人与评标无关的其他人员透露。在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

4.2为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标小组有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以书面形式提交。

4.3评标小组将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，是否足额提交相关费用，文件签署是否合格，投标文件是否编排有序，且基本符合磋商文件要求。

五、授予合同

1.授予合同的顺序

评标小组将根据最终定标的结果将合同授予成交人。成交人放弃成交或因不可抗力提出不能履行合同，或者本文件规定应当提交履约保证金而在规定期限未能提交的，采购人可把合同授予排名第二的投标人。排名第二的投标人因前款规定的同样原因不能签订合同的，该项目另行采购。

2.采购人拒绝投标的权利

出现下列情况之一时，采购人有权拒绝所有投标，并将理由通知所有投标人：

2.1出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2.2投标人的投标均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

2.3因重大变故，采购任务取消的。

3.成交通知

3.1采购人在江苏师范大学招投标网（http://ztbb.jsnu.edu.cn）发布成交信息。采购人对未成交的投标人不做未成交原因的解释。

3.2成交结果公告结束后，成交人需到招标办领取成交通知书。

3.3成交通知书是合同的组成部分。

4.签订合同

4.1成交人应按采购人规定的时间、地点与采购人签订成交合同。成交人不得再与采购人签署订立背离合同实质性内容的其它协议或声明，否则按投标后撤回投标处理。

4.2成交人应按照磋商文件、投标文件及评审过程中有关的澄清说明或补正文件的内容与采购人签订合同。

4.3投标人一旦成交，签订合同后不得分包或转包，否则将被视为成交后撤回投标处理。

4.4不按约定签订或履行合同，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。

4.5成交后无正当理由拒不与采购人签订采购合同或不按约定签订或履行合同，采购人将其失信行为列入不良记录并报省财政厅备案，且3年内禁止在我校参与招投标活动。

4.6合同签订前，招标人有权要求中标单位提供投标文件中相关材料的原件以便查证；如投标人无法按时提供原件或提供虚假材料，按投标人虚假应标处理。

5.合同主要条款

产品维保服务合同(备用）

| 甲方（委托方） |  | 乙方（受托方） |
| --- | --- | --- |
| 单位名称：(章) 江苏师范大学科技园有限公司 |  | 单位名称：(章) |
| 单位地址： 江苏省徐州市和平路57号 |  | 单位地址： |
| 法定代表人： 廉澄 |  | 负 责 人： |
| 法人委托人： 晁大伟 |  | 保养部门： |
| 联系人： 王春海 |  | 地址： |
| 电话： 83656901 |  | 电话： 邮政编码： |
| 传真： / |  | 急修电话： 传真： |
| 邮政编码： 221000 |  | 法人委托人： |
| 休息日： 周六、周日、法定休息日 |  | 联系人： |
| 户名： 江苏师范大学科技园有限公司 |  | 户名： |
| 开户银行：中国银行徐州分行解放南路支行 |  | 开户银行： |
| 账号： 539158206736 |  | 账号： |
| 统一社会信用码: 913203005629818249 |  | 统一社会信用代码: |
| 签约地点：江苏师范大学科技园文峰大厦213 |  | 签订日期： 年 月 日 |

双方按照《中华人民共和国特种设备安全法》及相关法律法规、安全技术规范的规定，遵循公平、诚实和信用的原则，共同确定以下由乙方向甲方提供的产品保养服务内容条款。

一、本合同经双方代表签字并盖章后，符合本合同第二条的前提情况下生效。

二、本合同内所述及的“电梯设备”是指在本合同中列出的、由甲方委托乙方保养的、已经政府主管部门检验合格并允许使用的各类乘客电梯、载货电梯、液压电梯、杂物电梯、自动扶梯和自动人行道等甲方设备的总称。

三、服务对象

甲方委托乙方对于          年     月安装，位于地址                                 的名为                           建筑物内的共计    台电梯设备提供保养服务。（电梯设备的具体规格详见本合同条款：“八、电梯设备和服务费用”中表一/表二所列）

四、服务期限

自 2022 年07月01日起至2024年06月30日止。

五、服务时间

1.本合同提供的服务，确定在乙方的正常工作时间（周一至周五上午8：00—下午4：30）内进行，

2.本合同所保养的电梯设备，若发生故障需要应急处理时不受上述时间限制。

3.每15天1次根据国家有关的技术规范和乙方的工艺要求对电梯设备进行保养。

六、乙方的服务内容

甲方根据需要，确认并要求乙方以     方式（按附件）提供服务，具体服务内容详见“附件”。

七、双方的责任

（一）乙方的责任：

1.在提供服务时，当甲方保证提供实施服务条件的前提下，应严格遵守甲方有关的规章制度。

2.严格按照附件一规定的内容提供服务，并根据乙方所提供的“产品保养作业报告”所列的项目进行，每15日进行一次清洁、润滑、调整和检查等保养工作。

3.按照本合同约定的保养方式，提供确保整机正常和安全运行所需的备品备件（期间确保电梯使用不受影响）。

4.配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检，对政府主管部门提出的保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。

5.在乙方按本合同规定提供有效服务期内，对存在的非保养责任故障，应及时书面通知甲方整改；当存在的故障可能严重影响电梯设备安全运行时，应及时以书面通知甲方暂停使用该电梯设备。

6.维保人员必须持证上岗，遵守师大科技园规章制度。

（1）检修时，必须两人或两人以上，一人监护，一人工作；

（2）检修某台电梯时，必须通知监控室或安全管理员；

（3）检修时必须遵守安全规程，戴好安全工作帽，穿好工作服，做好安全防护方能工作；

（4）工作遗留下的残物，必须按规定放在指定位置；

（5）工作时如违章作业，不按操作规定工作，造成安全事故由乙方负责。

7.零配件（500元以下）及养护类所需耗材由乙方承担(包括润滑油)，如不及时更换配件造成电梯发生故障由乙方承担，最低扣除一台电梯费用一半。

8.人工费属于维保公司正常维修范围。

9.电梯由于维护保养不到位造成电梯困人、造成人身伤害和设备损坏由乙方承担。

10.由于维保不到位，电梯限速器安全钳动作，钢丝绳脱槽，撞坏平层器，随行电缆，补偿绳，非正常使用损坏造成人身伤害和设备损坏由乙方承担。

11.维修人员在检修中，不得任意短接，如任意短接造成设备发生安全故障或设备损坏及人身伤害由乙方承担。

12.电梯出现故障维修人员应在30分钟到达。一般故障应在24小时内修复，如故障复杂，难度较大应及时组织技术人员在三天修复。超出天数扣除相应维修费，如出现两台或两台以上的电梯三天内不能运行扣除部分年维保费。如乙方在维修过程中没能及时做好安全防护，出现故障由乙方承担。

13.如某一台电梯多次出现同一故障，没能及时修复，给物业造成损失扣除月维保费用。

14.电梯月度故障应该控制在百分之零点二范围内，如超出一个百分点，相应扣除总维保费用千分之二。

15.乙方应提供元件价格表，维保期间零件价格不允许超出元件价格表的价格。未提供价格表的元器件视为免费部分。

16.更换电器元器件的质保期为十三个月。

（二）甲方的责任：

1.甲方应按照《中华人民共和国特种设备安全法》的规定，履行电梯使用单位的义务。该法律在签订本合同时，甲方已经获得并知晓。

2.负责按照政府主管部门对电梯设备日常管理的法规、规定和要求进行全面管理，对乙方的服务项目、服务内容和服务质量进行确认。

3.在乙方提供保养服务期间，负责给予乙方合理和充分的停梯时间并协助和管理设置现场安全警示标志。

4.在有效服务期内，甲方若需对本合同电梯设备实施改造、修理、装饰、更换的，必须严格按国家有关法规、规章、规定实施，因非乙方实施的上述工程而影响到乙方保养电梯设备的使用性能和安全性能的，乙方不承担任何责任。

5.电梯使用过程中，因人为原因有明显损伤由甲方承担费用。

八、电梯设备规格及服务费用

根据服务形式和服务内容，服务期含税（增值税税率为：  %）保养费为：

表一：

| 管理编号 | 买卖合同号 | 梯 号 | 型 号 | 速度 | 层站 | 数量 | 服务期 | 不含税保养费小计 | 含税保养费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m/s) | (站/门) | (台) | (月) | （元） | （元） |
| 1 | 三菱15N4V10-P89 | 1、2 | LEHF-3 | 2.5 | 18/18 | 2 | 24 |  |  |
| 2 | 三菱15N4V10-P90 | 3 | LEHY-3 | 3 | 18/18 | 1 | 24 |  |  |
| 3 | 三菱15N4V10-P91 | 8 | LEHY-3 | 3 | 25/25 | 1 | 24 |  |  |
| 4 | 三菱15N4V10-P89 | 4、5、6 | LEHY-3 | 2.5 | 27/27 | 3 | 24 |  |  |
| 5 | 三菱15N4V10-P92 | 9、10、11、12、13 | LEHY-3 | 2.5 | 25/25 | 5 | 24 |  |  |
| 6 | 三菱15ELE16-327 | 7 | ELENESSA | 2.5 | 5/5 | 1 | 24 |  |  |
| 7 | 三菱15N2L10-265 | 14 | LEHY-MRL | 1.75 | 5/5 | 1 | 24 |  |  |
| 8 | 三菱15N2L10-265 | 15 | LEHY-MRL | 1.75 | 3/3 | 1 | 24 |  |  |
| 9 | 三菱15N2L10-265 | 16 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |  |  |
| 10 | 三菱15N2L10-266 | 19 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |  |  |
| 11 | 三菱15N2L10-267 | 20 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |  |  |
| 12 | 三菱15N2L10-268 | 21 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |  |  |
| 13 | 三菱15N2L10-269 | 22 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |  |  |
| 14 | 日立14G078795 | 17 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 | 1 | 24 |  |  |
| 15 | 日立14G078796 | 18 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 | 1 | 24 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |

上述保养费总计（含税率增值税  ￥       元，大写         元整 ）

中标人报价中除含有合同周期内由于电梯维保发生的人工、配件、材料费外，还含有制动试验、保险、税收等其他所有费用。

九、支付方式

1.支付时间

维保服务费按年度支付，如无违约情况，维保期满一年时，支付维保方合同价款的50%，维保期满两年时，支付剩余的合同价款。

2.支付方式

2.1维保期满验收合格后，乙方开具增值税专用发票（税率   %），甲方收到发票后15天内付款。

开票信息如下：

| 名称 | 江苏师范大学科技园有限公司 | 纳税人识别号 | 913203005629818249 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 | 徐州市和平路57号 | 电话 | 0516-83867705 |
| 开户行 | 中国银行徐州分行解放南路支行 | 账号 | 539158206736 |

甲方要求开具增值税专用发票的，应当在本合同封面将甲方注册地址、邮编、账户信息、统一社会信用代码和纳税人代码填写完整无误。

2.2甲方若未按规定时间支付费用的，按未付款部分的每天万分之四比例向乙方支付逾期付款违约金。

2.3 甲方需购置的零部件，费用应在更换前以同一支付方式一次性付给乙方。

十、本合同不承担项目

1.土建工程中的电梯井道壁、井道工字钢、井道灯、井道防水、井道隔离网、机房电源等附属设施的改造、修理、装饰、更换、清理和维修等工作。

2.本合同及合同附件所述及内容之外的其他项目。

十一、违约责任

1.除不可抗力外，甲方未按约定按期、足额支付保养费或乙方未按合同规定履行保养义务，违约方应当按照未履行部分总额的每天万分之四比例向守约方支付逾期违约金，并继续履行合同义务，该违约金最高不超过合同总额的百分之五。

2.双方协商一致，在结清实际服务期内的保养费用后，可解除合同。

3.若在乙方保养有效期内，电梯发生事故、停运而给甲方带来损失并书面提出赔偿要求的，由政府主管部门介入并做出鉴定结论。若判定由乙方保养责任所致造成的损失，乙方应当按照鉴定结果及法律规定对甲方作相应赔偿。

4.任何一方若在合同生效后无故解除合同或以实际行动表示不履行合同的，则需根据有偿服务期内的保养价格对所有实际服务期结清保养费，且违约方应向守约方支付保养合同总价30%的违约金。

十二、其他

1.服务期内，甲方需要增加电梯设备功能和改变性能时，或因国家颁布或修订有关标准而需对电梯设备进行改造时，双方应在另行签订《产品改造合同》后实施。

2.保养中产生的各类废弃物，由甲方负责按照当地环境管理法律法规及有关规定予以处理。

3.因电梯设备属于特种设备，甲方同意将保养（包括另行修理、改造中）更换下的专用部件，交由乙方回收销毁，以保证废、旧专用部件不流入市场。

4.合同签订时，需要对合同条款增加和更改的，或者要求提供本合同约定以外的服务时，乙方以报价单形式交甲方确认，确认后，双方在“另行约定事项”中约定，经双方签字、盖章后生效。

5.合同生效后，需要对原条款进行变更的，双方应另签“合同修改书”，经双方签字、盖章后生效。

6.“产品保养方式”、“产品保养年度作业计划表”、“另行约定事项”和“合同修改书”等其他与本合同有关协议、文件为本合同之附件，属本合同不可分割部分，具有同等效力。本合同及上述的协议、文件一经签署和确定，均取代之前的口头或其他书面的协定。

7.本合同届满前三个月，双方就合同是否续签进行协商。若本合同服务期满前一个月，双方暂未及时续签《产品保养服务合同》，且甲方未书面提出合同续签确认书，则本合同在服务期限结束后自行解除。

8.若在保养过程中发生安全事故，应由政府主管部门介入并做出事故鉴定结论，或在政府主管部门不介入之时由双方共同委托有能力的第三方权威检测机构作鉴定。双方的安全责任及法律责任根据鉴定结论进行划分。

9.双方发生争议时，应先协商解决，协商不成，任何一方可依法向原告住所地人民法院起诉。

10.本合同正本一式肆份，双方各持贰份。

附件-产品保养方式

1.乙方对电梯设备进行保养的具体内容包含以下项目：

1.1 机房内电梯主机减速器、曳引电动机、曳引轮、导向轮、编码器、控制柜内的印板及各种电器元件、限速器、变压器、紧急停靠屏和制动器等的更换、检查、调整、润滑和清洁。

1.2 井道内支架、导轨、层门装置及预报灯、缓冲器、井道内开关、随行电缆和限速器张紧装置等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

1.3 电梯轿厢操纵箱及其内部印板、按钮及各种元件、整个轿门装置、轿厢和对重的导靴及油杯、平层感应装置、轿顶操纵箱及其内部元件等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

1.4 电梯曳引钢丝绳、补偿钢丝绳、补偿链、限速器钢丝绳的清洁、张力或长度调整，并根据年度检测结果调换。

1.5 自动扶梯主导轨、扶手带及其驱动装置、梯级及梯级主副轮、主驱动链、安全装置、减速器、电动机、自动加油装置和电磁制动器等部件的更换、检查、调整、润滑和清洁。

1.6 电梯平层精度的检查和调整。

2.每年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每二年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时向甲方提交检测报告。

3.乙方免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料，自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

4.提供全天候应急处理服务，并在接到甲方紧急报修通知后  30 分钟内赶到现场。在非正常时间内进行应急服务时，不再加收其他费用。

5.免费调换在服务期因保养不当而损坏的零部件。

6.代办电梯设备年检申报手续，配合政府主管部门实施年检。（年检费由甲方提供）

7.保养完毕后，将保养单据交甲方工程部签字认可，然后交到甲方物业管理中心。保养任务的完成与否，以保养单据为准。

8.保养期内乙方免费提供（500元以下）保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如甲方电梯发生重大零配件需要更换，乙方必须在24小时内提供配件并及时更换。

9.由于甲方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件（500元以上）损坏需要更换，维修费由甲方承担，但必须事先征得甲方同意，数额双方另行商议。商议不成时，必须允许甲方另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于乙方维保责任的由乙方承担，不属于乙方责任的甲方方承担。

10.包含每年购买一次电梯保险。

11.包含每二年曳引机滑轮加注润滑油一次。

12.若发生下列情况之一的，则在结算时按每部每次扣除总承包费用的10%：

（1）未完成保养任务；

（2）电梯发生故障，甲方通知乙方，乙方在24小时内没有来人解决问题；

（3）电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。

13.甲方有重大活动时，乙方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

14.根据甲方实际需要提供电梯操作的系统培训。

六、询问和质疑

1.投标人有权就采购程序或签订合同的事宜提出质疑

1.1投标人对采购事项有疑问的，可以向采购人提出询问。

1.2采购程序受《中华人民共和国政府采购法》相关法律法规的约束，并受到严格的内部监察，以确保授予合同过程的公平公正。如果投标人认为其投标未获公平评审或磋商文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人进行质疑并要求答复，逾期不再受理。

1.3采购人或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。如果质疑涉及采购制度或程序，将被转交学校采购管理的上一级部门审查。

1.4质疑投标人对采购人或对采购人的答复不满意，或采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向江苏师范大学有关监督部门投诉。

七、保密和披露

1.保密和披露

2.投标人自领取磋商文件之日起，须承诺承担本采购项目下的保密义务，不得将因本次采购获得的信息向第三人外传。

3.采购人有权将投标人提供的所有资料向其他政府部门或有关的非政府机构负责评审投标文件的人员或与评审有关的人员披露。

4.采购人有权在认为适当时，或在任何第三人提出要求（书面或其他方式）时，无须事先征求成交人同意而披露关于已订立合同的资料、成交人的名称及地址及合同条款等。

八、无效标书的判定

投标文件有下列情况之一的，应作为无效投标文件，不再参加评标：

- 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）或委托书无委托代理人签字或印章的。

- 未按招标文件要求要求缴纳相关费用的。

- 未按招标文件要求编制，内容不全或关键字模糊、无法辨认的。

- 投标人名称或组织机构等与原件不一致的。

- 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的。

- 投标文件载明的项目完成期限超过招标文件规定的期限。

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求。

- 投标报价超过招标文件规定的采购控制价的。

- 不同投标人的投标文件出现了评标小组认为不应当雷同的情况。

10.投标文件提出了不能满足招标文件要求或采购人不能接受的支付办法。

11.串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的。

12.经评标小组认定投标人的投标报价低于成本价的。

13.从项目开标之日前3年起算，投标人如存在严重失信行为，无投标资格。

第二章  项目概况及要求

一、项目概况

我校大学科技园部分电梯维保服务即将到期。现对其新的服务竞争性磋商，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

电梯系统，维保周期两年，具体合同约定。

| 管理编号 | 买卖合同号 | 梯 号 | 型 号 | 速度 | 层站 | 数量 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (m/s) | (站/门) | (台) | (月) |
| 1 | 三菱15N4V10-P89 | 1、2 | LEHF-3 | 2.5 | 18/18 | 2 | 24 |
| 2 | 三菱15N4V10-P90 | 3 | LEHY-3 | 3 | 18/18 | 1 | 24 |
| 3 | 三菱15N4V10-P91 | 8 | LEHY-3 | 3 | 25/25 | 1 | 24 |
| 4 | 三菱15N4V10-P89 | 4、5、6 | LEHY-3 | 2.5 | 27/27 | 3 | 24 |
| 5 | 三菱15N4V10-P92 | 9、10、11、12、13 | LEHY-3 | 2.5 | 25/25 | 5 | 24 |
| 6 | 三菱15ELE16-327 | 7 | ELENESSA | 2.5 | 5/5 | 1 | 24 |
| 7 | 三菱15N2L10-265 | 14 | LEHY-MRL | 1.75 | 5/5 | 1 | 24 |
| 8 | 三菱15N2L10-265 | 15 | LEHY-MRL | 1.75 | 3/3 | 1 | 24 |
| 9 | 三菱15N2L10-265 | 16 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |
| 10 | 三菱15N2L10-266 | 19 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |
| 11 | 三菱15N2L10-267 | 20 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |
| 12 | 三菱15N2L10-268 | 21 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |
| 13 | 三菱15N2L10-269 | 22 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 | 1 | 24 |
| 14 | 日立14G078795 | 17 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 | 1 | 24 |
| 15 | 日立14G078796 | 18 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 | 1 | 24 |

注：其中管理编号1-13项为标段一；14-15项为标段二。两个标段可兼投兼中。

最高限价：标段一：24.5万元；标段二：2.5万元。

二、维保工作要求

1、维保方式：全面维保。质量标准：优良。保证所有机组的正常运行。

2、保证招标方通过年检。（检测费用由招标方承担）

3、每月对每台机组进行两次检查保养，保养符合行业安全运行标准。每年对曳引钢丝绳作一次探伤检测，每年对整机作一次安全运行和运行质量检测，每二年进行一次舒适感运行曲线的检测，并在检测结束时提交检测报告。

4、保养完毕后，将保养单交招标方各电梯具体使用部门签字认可，然后交到招标方物业管理中心。保养任务的完成与否，以保养单为准。

5、中标方自行配备工作所需要的工具及设备，保养时设置现场安全警示标志。

6、中标方免费提供例行保养所需的润滑油、润滑脂和清洁材料。

7、电梯发生故障时，投标方必须在30分钟内赶到现场解决问题。

8、保养期内中标方免费提供（500元以下）保养设备安全和正常使用所需的所有配件和辅助材料。如招标方电梯发生重大零配件需要更换，中标方必须在24小时内提供配件并及时更换。

9、由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，维修费由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额双方另行商议。商议不成时，必须允许招标方另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于中标方维保责任的由中标方承担，不属于中标方责任的由招标方承担。

10、若发生下列情况之一的，则在结算时按每部每次扣除总承包费用的10%：

（1）未完成保养任务；

（2）电梯发生故障，招标方通知投标方，投标方在24小时内没有来人解决问题；

（3）电梯非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。

11、中标方提供24小时招修服务，在非正常时间内进行保养服务时，不再加收其他费用。

12、招标方有重大活动时，中标方需派专门的维修技术人员到达现场，免费提供全程监护服务。

13、根据招标方实际需要提供电梯操作的系统培训。

付款方式：无预付款；如无违约情况，维保期满一年时，支付维保方合同价款的50%，维保期满两年时，支付剩余的合同价款。

第三章    投标文件格式

投标人提交文件须知：

1．磋商文件中有投标文件格式模板的，按本文件提供的模板填写；没有模板的，投标人自行编制。投标文件的编写顺序按“第一章总则 4.投标文件的编制”要求进行，混乱的编排以致投标文件被误读或采购人查找不到有效文件，后果由投标人承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.采购人将依据投标人提交的资料并根据自己的判断，决定投标人履行合同合格性及能力。投标人提交的材料将被保密保存，但不退还。

(一)投标函

江苏师范大学：

(投标人全称)授权         (投标人代表姓名)           (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的                          (项目名称、项目编号)采购的有关活动，并对此项目标段      进行投标，投标总价为：标段一投标报价为      元；标段二投标报价为      元。为此：

1.我方同意在本项目招标文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备及本项目规定的资格条件。

3.提供投标须知规定的全部招标文件，包括招标文件正本1份，副本6份。

4.按招标文件要求提供和交付的货物和服务的投标详见报价明细表及服务方案。

5.保证忠实执行双方签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

6.保证遵守招标文件的各项规定。

7.如果在规定的投标有效期内撤回投标，我方同意将被列入不良记录名单。

8.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10.我方承诺：采购人如果需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

11.我方承诺接受招标文件中《成交合同》的全部条款且无任何异议。

12.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如果有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- 提供虚假材料谋取成交的；

- 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

- 与采购人、其它供应商或者采购人工作人员恶意串通的；

- 向采购人、采购人工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

- 未经采购人同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

- 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

- 拒绝质量技术监督部门对投标样品或成交货物作质量检验的。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：__________________________

邮编：__________________________

电话：                         _

投标人：                  （公章）

法定代表人签字：_________________

法定代表人盖章：_________________

日期：			    年    月    日

（二）投标函附表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目地点 |  | 招标编号 |  |
| 投标人名称 |  |
| 项目负责人 | 姓 名： 注册类别： 注册编号： |
| 投标报价 总额 | 标段一： (大写) 元人民币； (小写) 元人民币。 标段二： (大写) 元人民币； (小写) 元人民币。 |
| 维保周期 |  |
| 备注 |  |

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

(三)法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于            （投标人住址）的            （投标人名称）法定代表人            （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的          （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的                     项目，项目编号：          ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人印刷体姓名、签字或盖章：

投标人代表印刷体姓名、签字或盖章：

投标人全称、投标人公章：

日期：			    年    月    日

（四）承诺书

致江苏师范大学：

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目相关资质要求。

我单位按照采购（招标）文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

我单位兹宣布同意如下:

一、完全承担根据本项目招标文件规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核招标文件（含竞招标文件的澄清或者修改），完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为90个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次招标采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（五）无重大违法记录的书面声明

我单位在参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或投标人代表（签字或盖章）：

联系电话：

移动电话：

（六）投标报价一览表

|  | 管理编号 | 买卖合同号 | 梯 号 | 型 号 | 速度 | 层站 | 不含税 | 数量 | 服务期 | 不含税保养费小计 | 含税保养费小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | (m/s) | (站/门) | 月价 | (台) | (月) | （元） | （元） |
|  |  |  |  |  |  |  | (元/台) |  |  |  |  |
| 标段一 | 1 | 三菱15N4V10-P89 | 1、2 | LEHF-3 | 2.5 | 18/18 |  | 2 | 24 |  |  |
|  | 2 | 三菱15N4V10-P90 | 3 | LEHY-3 | 3 | 18/18 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 3 | 三菱15N4V10-P91 | 8 | LEHY-3 | 3 | 25/25 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 4 | 三菱15N4V10-P89 | 4、5、6 | LEHY-3 | 2.5 | 27/27 |  | 3 | 24 |  |  |
|  | 5 | 三菱15N4V10-P92 | 9、10、11、12、13 | LEHY-3 | 2.5 | 25/25 |  | 5 | 24 |  |  |
|  | 6 | 三菱15ELE16-327 | 7 | ELENESSA | 2.5 | 5/5 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 7 | 三菱15N2L10-265 | 14 | LEHY-MRL | 1.75 | 5/5 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 8 | 三菱15N2L10-265 | 15 | LEHY-MRL | 1.75 | 3/3 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 9 | 三菱15N2L10-265 | 16 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 10 | 三菱15N2L10-266 | 19 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 11 | 三菱15N2L10-267 | 20 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 12 | 三菱15N2L10-268 | 21 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 13 | 三菱15N2L10-269 | 22 | LEHY-MRL | 1.75 | 7/7 |  | 1 | 24 |  |  |
| 标段二 | 14 | 日立14G078795 | 17 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 |  | 1 | 24 |  |  |
|  | 15 | 日立14G078796 | 18 | HGD-01050-C0105 | 1.75 | 18/25 |  | 1 | 24 |  |  |
| 报价总计 | 标段一： 元（含税） 标段二： 元（含税） |

投 标 人(加盖公章)：

投标人代表签字：

日          期：

（七）商务与技术条款偏离表

| 条款号 | 招标文件条款内容 | 投标人响应内容 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如无偏差，投标人不需要填表，但应声明：“本投标文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏差。”

投标人：   （单位全称） （盖章）

投标人代表签字：___________________

日期：

（八）业绩一览表（自2019年1月1日以来的类似业绩）

| 序号 | 维保单位 | 维保内容 | 维保时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

（九）项目组成员基本情况一览表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 学历 | 专业 | 技术职称 | 在本项目拟任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（十）资格审查符合性审查材料索引表

| 序号 | 文件名称 | 备注 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标函 |  |  |
| 2 | 法定代表人的授权委托书 |  |  |
| 3 | 承诺书 |  |  |
| 4 | 无重大违法记录的书面声明 |  |  |
| 5 | 营业执照复印件 |  |  |
| 6 | 资产负债表、利润表 |  |  |
| 7 | 信用查询截图 |  |  |
| 8 | 投标单位为投标代表缴纳社保证明 |  |  |
| 9 | 企业资质（资格）证明 |  |  |
| 10 | 商务和技术偏离表 |  |  |

注：

1）投标人需标明相关材料在投标文件中的对应页码。

2）资格审查符合性审查包含但不限于上述材料。

（十一）评分索引表

| 项目权重 | 二级权重 | 评价指标 | 评标细则 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术与商务40分 | 10分 | 技术服务方案 | 售后服务措——如服务方案的细化程度、合理性、科学性等。服务能力与服务水平，响应速度、响应便捷程度。定期、定点、定人上门服务承诺。每月对每台机组进行两次检查保养，保证通过年检。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |  |
|  | 10分 | 人员配置 | 项目组成员结构与层次：电梯维保服务规范健全；有专业、稳定的维保队伍，公司拥有自己的质量检验人员；技术人员持证上岗。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |  |
|  | 10分 | 公司实力 | 综合考虑维保公司的规模、经营状况、行业资信、市场占有率、财务状况、服务和管理水平。以电梯维保或经营为主营业务的专业公司(特种行业许可)，维修技术队伍状况和技术水平。零配件储备情况。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |  |
|  | 10分 | 公司业绩及信誉 | 良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的行业满意度、营运状况。具有电梯维保的经验，有大于或接近本次投标规模的经营业绩。具有良好的用户评价。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |  |
| 价格60分 | 60分 | 投标报价 | A、平均价计算。将所有通过符合性评审的有效投标报价取平均值。B、基准价计算。在有效报价中取平均值作为基准价。C、价格分计算。偏离基准价的相应扣分。与基准价相比，每低1%，扣0.2分；每高1%，扣0.3分；不足1%的，按照插入法计算。 |  |

本项目评分细则：

| 项目权重 | 二级权重 | 评价指标 | 评标细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术与商务40分 | 10分 | 技术服务方案 | 售后服务措——如服务方案的细化程度、合理性、科学性等。服务能力与服务水平，响应速度、响应便捷程度。定期、定点、定人上门服务承诺。每月对每台机组进行两次检查保养，保证通过年检。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |
|  | 10分 | 人员配置 | 项目组成员结构与层次：电梯维保服务规范健全；有专业、稳定的维保队伍，公司拥有自己的质量检验人员；技术人员持证上岗。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |
|  | 10分 | 公司实力 | 综合考虑维保公司的规模、经营状况、行业资信、市场占有率、财务状况、服务和管理水平。以电梯维保或经营为主营业务的专业公司(特种行业许可)，维修技术队伍状况和技术水平。零配件储备情况。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |
|  | 10分 | 公司业绩及信誉 | 良好的信誉和诚实的商业道德，具备良好的行业满意度、营运状况。具有电梯维保的经验，有大于或接近本次投标规模的经营业绩。具有良好的用户评价。优等的9-10分，良等的8分，一般的6-7分，其他的6分以下。 |
| 价格60分 | 60分 | 投标报价 | A、平均价计算。将所有通过符合性评审的有效投标报价取平均值。B、基准价计算。在有效报价中取平均值作为基准价。C、价格分计算。偏离基准价的相应扣分。与基准价相比，每低1%，扣0.2分；每高1%，扣0.3分；不足1%的，按照插入法计算。 |

# Text boxes

（法定代表人二代身份证正反面复印件粘贴处）

（投标人代表二代身份证正反面复印件粘贴处）