江苏师范大学外国语学院语言实验室

竞争性谈判采购文件

（No：2018H61094）

第一部分   供应商须知

- 总则

- 本采购文件仅适用于江苏师范大学组织的采购活动；

- 无论采购结果如何，供应商自行承担因此所产生的全部费用；

- 本次采购活动及由本次采购产生的合同受国家法律制约和保护；

- 凡参与此采购项目的供应商，除供应商有特别声明外，均视为接受并遵守本文件；

- 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判程序

- 发布竞争性谈判采购公告；

- 供应商获取谈判采购文件；

- 供应商制作谈判响应文件；

- 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

- 竞争性谈判；

- 确定成交供应商，等额退还未成交供应商的谈判保证金；

- 签署供货合同并执行合同。

- 资质要求

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 依法缴纳税收和社会保障资金；

- 参加采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 符合法律、行政法规规定的其他条件；

- 进口产品递交响应文件时必须携带有效授权证明；

- 所投产品须具有产品质量检验、检测报告；

- 必须为独立法人，不接受联合体投标；

- 具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。

- 响应文件要求

1.必须包含的内容

供应商提交的响应文件由以下部分及供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括：

(1)投标函；

(2)法人授权委托书；

(3)谈判报价汇总表；

竞争函须在投标截止时间前送达到指定的投标地点。其他事项。(4)谈判报价明细表；

(5)相关服务；

务必明确供货时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

(6)技术偏离表；

(7)商务偏离表；

(8)响应文件附件；

由供应商自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准等。

(9)供应商资格证明文件；

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

(10)货物证明文件；

包括产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

(11) 供应商须保证所投设备（系统）所涉及的软件均为正版软件。若因知识产权纠纷影响用户正常使用或给用户带来经济损失，用户有权追究中标人责任。此项要求请供应商在投标文件中以“保证书”形式明示。

(12)供应商认为必要的其它资料。

2.响应文件格式

供应商应严格按照第一部分第四项“响应文件要求”所要求的内容及顺序编写、装订响应文件，具体格式见第四部分“响应文件格式”。

3.响应文件份数、签署和封装

（1）响应文件正本一份，副本五份，须各自装订成册。响应文件的封面须清楚地标明“正本”或“副本”、项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期；

（2）响应文件的正本和副本均需打印，由法人或授权代表签字；

（3）当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

（4）响应文件的正本和五份副本需装入一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与供应商一致的有效印章；密封袋上应注明项目名称、项目编号、供应商名称、投标标段（如有多个标段时需标明）、投标代表姓名、联系电话和日期。

4.其它说明

（1）响应文件一经提交，无论成交与否，响应文件恕不退还；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动；

- 投标报价

投标报价时务必以人民币为单位报价。除非合同中另有规定，供应商对《谈判报价表》 中的全部货物和服务的报价应包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保、各种税费、外贸代理费（如有需要可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间产生的费用及其它一切可能产生的费用。如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用;若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

本项目存在二次报价环节，二次报价为最终报价。除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，供应商不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化而调整。

- 响应文件的递交

响应文件必须在投标截止时间前送达指定的地点，在投标截止时间以后送达的响应文件，采购人拒绝接收。响应文件送达的指定地点以及投标截止时间见采购公告。

- 谈判日期

供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

- 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间及指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

- 谈判小组只对确定为实质上响应采购文件要求的响应文件进行评价和比较；

- 谈判专家组可对方案、配置作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行；

- 评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等），商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分；具体评分细则在当日举行的“标前会”上确定后向所有供应商宣布；

- 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

- 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

- 谈判小组将视谈判情况决定成交供应商；

- 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

- 供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

- 谈判保证金的缴纳方式仅限于现金支付或银行转账，具体要求见采购公告（建议采用现金方式）；

银行转账账户如下：

户    名：江苏师范大学

开 户 行：南京银行股份有限公司徐州分行

大额行号：313303016019

帐    号：16 0129 0000 0004 24

- 采购结果公布后，未成交的供应商所缴纳的保证金五个工作日内无息等额退还；成交供应商所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还；如成交供应商拒绝遵守采购文件规定、拒绝履行响应文件承诺、拒绝签订供货合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

- 在合同签订之前，采购人有权对成交供应商的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交供应商提供虚假材料或对采购文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

- 成交供应商收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

- 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

第二部分  合同主要条款及付款方式

一、合同是指由采购人和成交供应商按照谈判采购文件、补遗书和响应文件以及书面承诺的实质性内容，规范成要约和承诺，通过协商一致达成的书面协议。

二、项目完成时间

由成交供应商提供最快到货、完成安装调试及验收时间。

三、合同价格

合同价格即合同总价。本合同结算货币为人民币，单位元（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

四、项目验收

1、在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

2、对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免税申请必须的材料盖章事宜。

3、按照国家及行业相关标准验收，如验收达不到规定要求，对采购人造成一定的影响，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

4、若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

五、付款

付款方式：

验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年后无息一次性付清。

第三部分 采购项目的功能要求及技术参数（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对外国语学院语言实验室进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标。

- 项目背景及要求

对于此次语言实验室建设，要求该实验室既能作为语言教学室，同时可作为普通电脑教学室、多媒体教学室、自主学习室等环境使用，满足一室多用的教学应用需求。语言实验室建设地点为：泉山校区15#503室。本项目要求2018年8月28日前完工。

主要功能要求及技术参数如下：

1、功能要求

产品除了具备教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、小组讨论、呼叫、电子白板、学生录音等基本语音室功能外，还需具备以下功能：

1.1  听力教学

1.1.1  复听训练：教师广播听力资料，学生可各自复听，学生复听过程实时反馈，复听结果以图表等形式反馈，教师可针对复听结果进行讲评。

1.1.2  ★听写教学：教师选取资源库、自带资料或互联网资料，自动、手动选取听写内容；文本内容可以按难度级别自动提取关键词，并配备标准发音（即任意文本转音频功能：教师选取资源库、自带资料或互联网等文本资料，文本内容可以自动合成语音听力资源并配备标准发音，系统并能自动抽取出相关难度的单词，实时提供标准发音、解析及例句供老师讲解。），由计算机控制完成听写全过程，系统自动完成学生结果的实时评估，学生作答成绩和完成情况，以图表等形式反馈给教师，教师可按成绩或内容展开讲解。

1.1.3  听力选答：教师从听力测试库中按条件选取测试内容，或自己组织测试资料，进行听力测试，由计算机控制完成测试过程，系统自动完成学生结果的实时评估；学生测试成绩及完成情况，以图表形式反馈给教师，教师可按成绩或内容展开讲解。

1.2  口语教学

1.2．1★具有计算机自动领读、跟读打分等先进教学模式。系统带领学生对音频或文本资料进行模仿朗读，并自动的完成对学生跟读录音的评估，系统根据学生得分分别控制各自领读进度。领读结束后，教师可以对任意学生的跟读结果进行回放或讲评。

1.2.2★智能口语评测：采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。

1.3  阅读教学

1.3.1  具有嵌入快速阅读、测试等先进教学模式的专业化系统。系统可以快速从题库中按多种条件抽取试题或按教师要求自编试题，系统控制完成测试过程，系统自动完成学习结果的实时评估。

1.4  协作式小班化互动教学

1.4.1 ★ 具有协作式的讨论写作、配音练习、协作翻译等功能。实现各班内成员间声音全通、小班内成员可以实现屏幕的转播,实现文字交流；营造同时听、同时说、同时读、同时写的立体式交互的最佳训练环境，并提供对各班学习结果进行学生互评和教师讲评功能。

1.5  自学辅导教学

1.5.1  自学方式设置：教师设定课上自学方式和内容。可进行指定浏览点播资料、技能训练资料、测试资料等内容的指定内容自学方式；也可进行无指定内容的自由学习方式。

1.5.2  自动跟踪：学生自学的完成情况，用图表等形式反馈给教师，教师可有针对性的辅导。

1.5.3  评估讲评：根据资源类型不同，可对学生自学完成情况进行相应打分，形成学生自学成绩，自学成绩可以图表等形式反馈给教师，教师可进行讲评。

1.6  专业化考试

满足各类国家级正规口试以及校级大规模口试要求。

1.6.1  能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。

1.6.2  具备完整的口语考试流程：包括组卷系统、考试实施系统、阅卷管理系统、试卷管理系统等，支持问答式、讨论式考试形式，可满足各类口语考试要求。

1.6.3  考试实施：具备考前试音（测耳机和话咪）、考后回放环节；实现一键式自动化完成考试全过程的操作；采用无压缩的音频格式，完整记录考生的发音情况。

1.6.4  阅卷及阅卷管理：提供阅卷任务分工等功能，实现阅卷进度跟踪和阅卷调控等功能，支持离线阅卷和网络阅卷等阅卷形式，可以实现横向和纵向阅卷。

1.6.5  综合组卷：具备组卷系统、考试实施系统、阅卷系统等考试流程模块，可实现主、客观题型的综合组卷。

1.7  四六级仿真训练系统

1.7.1  可模拟国家四六级网考系统，学生可自行测试，系统自动评分。

2、设备清单

| 序号 | 分项名称 | 数量 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言教学系统 | 1 | 套 | 一、数字化教学系统1套，包括： （1）基础教学平台：具备学生信息管理、教师信息管理、身份认证、资源库及管理、系统设置等系统管理功能。 （2）综合教学平台：具备教师广播、多媒体广播、屏幕广播、师生对讲、示范教学、小组讨论、呼叫、电子白板、随堂提问、学生录音、教案录制、课堂加分等综合教学功能。 二、智能化教学系统1套，包括： （1）智能化听力教学平台：具有计算机自动评估的听写教学系统、听力选择系统等。教师手动或系统自动组织听写资料或听选试题，由计算机控制完成听写或听选测试的全过程，系统自动完成学生结果的实时评估，并以图表形式立即反馈，教师可据此讲评。具备复听训练系统：教师广播听力资料，学生可根据自身水平各自复听，学生复听过程实时对教师以图表等形式进行反馈，教师可针对复听结果进行讲评，以满足差异化教学效果。 （2）智能化口语教学平台：具有计算机自动领读、跟读打分等先进教学模式。系统带领学生对音频或文本资料进行模仿朗读，并自动的完成对学生跟读录音的评估，系统根据学生得分分别控制各自领读进度。领读结束后，教师可以对任意学生的跟读结果进行回放或讲评。在整个系统中具备口语评测功能，采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。 （3）智能化阅读教学平台：具有关键词解释的阅读讲解系统、计算机自动评估的阅读测试系统等。系统可以快速从题库中按多种条件抽取试题或按教师要求自编试题，系统控制完成测试过程，系统自动完成学习结果的实时评估，并以图表形式立即反馈，教师可据此讲评。 （4）协作式互动教学平台：具备协作式的讨论写作、配音练习、协作翻译等教学系统。实现各班内成员间声音全通、屏幕共享、文字交流，并提供对各班学习结果进行学生互评和教师讲评功能，作文可自动批改。 （5）自学辅导教学平台：教师设定自学范围，学生按教师要求进行自学。系统自动将学生自学的过程及成绩用图表形式反馈给教师，教师可有针对性辅导或讲评。 （6）智能口语评测系统：采用先进的语音评测技术和自然语言处理技术，支持语言的全方位智能分析，覆盖基本音素、音节、字词、句子以及段落各个范围，覆盖语调、声调、流利程度、母语程度等各个评估维度。评估结果分为优秀、良好、及格、待及格等层次。训练结束后，可看到每位学生的跟读详情，包括每一句的真实录音和评估结果，对规范学生发音提供科学指导。 （7）TTS语音自动合成系统：教师可选取资源库、自带资源或网络文本资料库，系统自动将文本转换成标准语音，以适应国家大学英语四、六级听力考试的新变化对篇章听力的更高要求。 |
| 2 | 专业口语考试平台 | 1 | 套 | 具备多种国家级口语考试形式的模板。满足校级口试、英语专业四/八级口试等要求，采用通用音频格式，完整记录考生的发音情况。能与国家英语专业四八级网络化口语考试平台对接，成为国家英语专业四八级网络化考试的正式考场。具备组卷、考试实施、阅卷、成绩统计与查询等系统，支持问答式、讨论式考试形式，满足各类口语考试要求。 |
| 3 | 云桌面管理平台 | 1 | 套 | 系统支持学生工作站失效备援，当某台云终端学生工作站出现故障时备用工作站能主动救援，确保整个系统安全高效的运行远程管理：通过浏览器即可访问云桌面管理平台，对连接到该主机的云终端进行管理，实现随时随地对系统远程管理；资源池按需分配：可根据实际需要，为每台云终端分配适合的CPU、内存等系统资源；多频道环境部署：为每个教学应用场景分配相互独立的操作系统，批量安装，可快速切换教学应用环境。实现随时恢复全新环境，免受运行速度慢，病毒困扰等； 镜像链接：针对统一系统的环境，通过镜像链接引用，无需虚拟机逐台克隆，实现更快捷的环境部署，且占用更少空间 |
| 4 | （多媒体）同步传输主卡 | 1 | 块 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网服务器卡，语音信号传输无断裂、无延迟；可负载128台终端；4个3.5mm立体声音频接口及1个千兆以太网络接口（RJ45），频率响应63~10KHZ（±2db） |
| 5 | （多媒体）同步传输交换主机 | 1 | 台 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网交换主机；1路千兆RJ45数据输入接口，16路百兆RJ45数据输出接口 |
| 6 | （多媒体）同步传输交换分机 | 3 | 台 | 采用ATM技术开发的适用于多媒体数据同步传输的以太网交换网卡；有1路RJ45数据输入接口，8路RJ45数据输出接口；可负载16台云终端 |
| 7 | 语言学习云 终端 | 48 | 台 | 采用同步以太网技术开发的适用于多媒体数据同步传输的云终端，支持桌面虚拟化技术，支持标准鼠标键盘、显示器接入；云网络瘦客户端，ARM 四核 1.8GHz 低功耗处理器，1GB DDR3内存，4GB存储空间，1个标准网络接口（RJ45）、1个VGA接口、4个USB接口（两个前置，两个后置，支持USB鼠标键盘）、3.5mm立体声耳机2个、电源适配器接口 |
| 8 | 多媒体控制平台 | 1 | 台 | 支持接入并调控多种外围设备（DVD、录音卡座、功放、投影机、投影幕等），具有4组RCA音视频输入、2组RCA音视频输出、2路VGA输入、2路VGA输出等接口 |
| 9 | 以太网交换机 | 1 | 台 | 24口网管型交换机，全双工/半双工自适应，二层以太网交换机；传输速率10Mbps/100Mbps/1000Mbps；支持IEEE 802.3X、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1X，IEEE802.1p，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3网络标准；支持VLAN、QOS、网管等功能；非模块化端口，2个1000Mbps端口，24个100Mbps端口 |
| 10 | 高档教师耳机 | 1 | 副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，直放型导线，带音量调节和话咪开关 |
| 11 | 高档学生耳机 | 48 | 副 | 头戴封闭式立体声耳机，带抗静电话咪，动圈式工作方式，弹簧型导线（推荐语音室同一品牌） |
| 12 | 操作管理主机 | 1 | 台 | Intel I5/Intel Q系列主板/4G DDR3/1T 硬盘/1G双头独立显卡/DVD刻录/集成声卡/网卡/280W电源/鼠标/键盘/19lcd*2 |
| 13 | 云计算服务器（4节点刀片服务器 ） | 1 | 台 | ★4节点，每节点配置：1颗Intel Xeon processor E3-1231 v3 主频 3.4GHZ CPU/Intel PCH Lynxpoint C222主板芯片组/32G DDR3 ECC内存/1T企业级SATA3硬盘/显卡/3个千兆网口/支持SATA DOM电源连接器。主电源：1+1冗余800W电源/2U机架式/可实现远程管理功能(支持IPMI智能平台管理接口)/可实现系统“模块化备援”，充分保障使用稳定性 |
| 14 | 显示器 | 48 | 台 | 19寸品牌液晶显示器 |
| 15 | 键盘鼠标 | 48 | 套 | 有线光电键鼠套装 |
| 16 | 教师控制台 | 1 | 张 | 240*80*80（cm）按需定制 |
| 17 | 教师椅 | 1 | 把 | 可升降五轮转椅 |
| 18 | 学生桌椅 | 48 | 位 | 尺寸按需定制 |
| 19 | 配套线材及杂配件 | 48 | 位 | 网线/电缆线/等 |
| 20 | 功放 | 1 | 台 | 功能特点如下： 1)针对教室扩声需求而设计，人声处理更加清晰，适合教学环境； 2)完善的自身保护功能，如过载、短路等； 3)每次开机可自动恢复音乐和麦克风的预设音量，并且可以限制最大音量，便于管理； 4)LCD中文显示功能，清晰直观； 5)支持鹅颈话筒供电； 6)具备两个USB通讯接口，支持电脑翻页功能，可同时接笔记本和台式机； 7)4路混音输入，无需考虑信道切换问题; 主要技术指标： 1)音频输入：MIC×5（其中2路具有幻想供电），RCA×4（混音输入）； 2)音频输出：RCA×2； 3)接口：USB×2； 4)输出功率：150W×2； 5)信噪比：90dB； 6)推导阻抗:4-8Ω。 |
| 21 | 音箱 | 1 | 对 | 音箱采用1+2三喇叭2分频方式，音质适合教学应用。音箱采用木质箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。 技术指标： 1、8"×1(BASS) 3"×2(TREBLE)两分频音箱； 2、频率响应: 45Hz—18KHz； 3、灵敏度: 88dB 1W1M； 4、阻抗: 8Ω； 5、功率: 160W； |
| 22 | 多媒体麦克风 | 1 | 支 | 功能特点如下： 1)多功能蓝牙麦克风是具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备； 2)无线麦克风采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配，全部通用； 3)系统采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，优先选择信号最强的发射器并根据发射器的信号强度确定是否连接，可防止各教室之间串扰；使用距离可确保15米无遮挡范围内无噪音、断音、无死角； 4)超低功耗，满电状态下可连续使用时间不小于20小时； 5)发射器具有电脑翻页器功能，与接收机对频成功后，可以实现电脑翻页功能；自动配对、 连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制； 6)发射器可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头，可直接手持使用； 7)音质清晰，适合教学。麦克风灵敏度高，具有自动增益功能，确保拾音距离不小于25CM； 8)发射器具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，可自动静音，敲击键盘等杂音不会带入音箱； 9)使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器； 10)发射器小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式； 11)具有状态显示（含四种状态指示：连接、使用、电量提示，充电）。 主要技术指标： 1)发射使用频率：2402 -2480 MHz； 2)调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian； 3)充电接口：Micro USB； 4)咪头主要参数：三芯2.5接口，超心型指向,-47±2dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz),1.5V 680Ω； 5)供电方式：聚合物锂电池； 6)发射功率：小于2.5 mW； 7)激光笔功率：小于3mW； 8)有效接收距离：无遮挡不低于15米。 |
| 23 | 网络机柜 | 1 | 台 | 标准网络机柜,符合相关标准，采用优质冷扎钢板制作，整体框架结构设计，静载500KG以上。承重部分钢板厚度不低于1.5 mm，其余部分钢板厚度不低于1.0 mm |
| 24 | 静电地板 | 90 | ㎡ | 国标常用品牌 |
| 此次采购包含采购范围内所需全部设备、材料、软件运抵项目现场，安装、调试，直至验收合格，交付使用，即交钥匙工程。布局示意图见采购文件（供参考）。 |

3、其他要求

3.1★投标人须提供近3年高校应用案例。

3.2★整体规划：要求听力教学、口语教学、阅读教学、互动教学、自学辅导、技能训练、口语考试功能的操作方式统一，资源、信息、数据能够实现共享，不接受多方产品拼凑的方案。

3.3★安全认证：所投产品须通过3C认证，并提供证明材料；软件须具有国家版权局颁发的“计算机软件著作权登记证书”，并提供相关证明材料。

3.4★云计算网络要求：要求运用桌面虚拟化技术，每个学生端应可获得独立的桌面体验，应满足计算机教室、语音教室和电子阅览室为一体的授课需求，不接受PC+虚拟桌面软件+语音教学软件的形式。为保证语音质量，语音信号需单独通过专业语音声卡及语音交换机进行信号传输。

3.5★系统性能：学生端（采用云技术虚拟分配）运算能力必须达到CPU：I5，内存：4G。

3.6★功能演示：招标现场需提供功能演示，如果不具备演示条件须提供可进行功能演示的录像。

3.7★要求产品厂家具有本地化售后能力，在徐州当地有专人负责，并且每次专业口语考试时需安排技术人员进行现场指导及技术保障，不收取任何费用。

- 安装、调试及售后

- 提供现场免费安装、调试，进行操作试验，直至运行正常，免费提供操作及维护培训。在未验收前，货物保管、安全均由供应商负责。

- 供应商投报的软件需具有软件著作权或软件产品登记证书。提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

- 投标方需注明仪器设备的免费上门质保期限、具体的维修保障内容和培训方案；以及质保期满后，应提供终身上门维护及升级服务。

- 软件应为最新版本，应免费提供软件使用手册和定期升级。要对软件运行环境进行说明，特别是软件运行所需要的服务器推荐配置以及其他硬件设施。

- 采购方使用该产品的任何一部分，当受第三方提出的侵犯其专利权、商标权或工业设计权的投诉时，一切后果由供应商负责。

- 系统配置要求

- 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商应视自己仪器的具体情况，必须提供满足采购方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定采购书时要求不够具体，否则因此导致的负面影响及给采购方带来的损失由成交供应商承担；

- 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，设备安装验收后即可正常使用；

- 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

## 第四部分 响应文件格式（部分）

一、投标函

投标函

江苏师范大学：

供应商全称        授权     供应商代表姓名 (职务、职称)   为我方代表，参加贵方组织的       项目名称与项目编号     采购的有关活动。为此：

1.我方同意在本项目采购文件中规定的投标日起90日内遵守本文中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。

3.提供的响应文件，包括正本1份，副本5份。

4.提供和交付的响应文件符合本项目采购文件的要求，并遵守其规定。

5.供货期          天，质保期           年。

6.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。如果贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

7.我方已详细审核全部响应文件，确认无误。

8. 我方承诺：采购人如需追加采购本项目采购采购文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣保证供货。

9.我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，如有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵校采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购办同意，在采购过程中与归口管理单位进行协商采购的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的；

（7）拒绝质量技术监督部门对中标货物作质量检验的。

供应商地址：

电话：

传真：

供应商代表联系电话：

供应商：                                 （公章）

投标代表（签字）：

年    月    日

二、法人授权委托书

法定代表人授权委托书

江苏师范大学：

本授权书声明：注册于    （供应商住址）    的   （供应商名称）  法定代表人   （法定代表人姓名、职务）   代表本公司授权在下面签字的（供应商代表姓名、职务）为本公司的合法代理人。就贵方组织的项目（项目名称：                            ，项目编号：                ），该代理人可以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于      年      月        日签字生效，特此声明。

法定代表人签字盖章：

投标代表签字盖章：

供应商全称（加盖公章）：

年      月      日

附：

三、谈判报价汇总表

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌 型号 | 生产 厂家 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 语言实验室 |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

供应商（盖章）：

投标代表人签字：

日期：   年  月   日

四、谈判报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 生产厂家 | 技术参数 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 人民币： 元（大写： 元） |
| 质保期 |  |

注： “设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

五、相关服务

响应文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施。

六、技术偏离表

对于采购文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

七、商务偏离表

对于采购文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 采购文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

供应商（公章）：

投标代表人签字：

日期：  年   月   日

八、响应文件附件

由供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述，以及产品制造、安装、验收的执行标准。

九、资格证明文件

主要包括单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）、企业法人营业执照复印件、税务登记证明复印件、组织机构代码证复印件、近三年主要经营业绩等背景资料复印件等（所有复印件均需加盖相应的有效印章）；近三年经营业绩清格式见下表。如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效响应文件处理并处以一定的经济处罚。

近三年经营业绩清单

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

十、货物证明文件

产品授权证书及代理证书（证明供应商提供的货物及相关服务是合法、合格的货物（服务）且符合采购文件规定）。

十一、供应商认为必要的其它资料

48座布局图(供参考)

# Text boxes

（投标代表二代身份证正反面复印件粘贴处）