江苏师范大学智慧教室系统谈判采购文件

（No：2017H93168 ）

第一部分   谈判供应商须知

一、   总则

      - 本谈判采购文件仅适用于江苏师范大学组织的谈判采购活动。

      - 凡符合资质要求的公司均可参与。

      - 无论结果如何，参加谈判公司自行承担因此所产生的全部费用。

      - 本次谈判采购活动及由本次采购活动产生的合同受国家法律制约和保护。

      - 凡参与此采购项目的谈判方，除谈判方有特别说明外，均视为接受并遵守本谈判采购文件。

      - 本次采购活动细则由江苏师范大学招投标办公室负责解释。

- 竞争性谈判工作程序

      - 发布谈判采购公告；

      - 谈判供应商获取谈判采购文件；

      - 谈判供应商咨询了解本项目基本情况，制作谈判响应文件；

      - 采购方接受谈判响应文件，同时收取相关费用、保证金；

      - 竞争谈判；

      - 确定成交商，等额退还未成交方的谈判保证金；

      - 签署供货合同，执行合同。

- 对谈判供应商的要求

谈判供应商除具备公告中的资质要求外，还应满足下列要求：

      - 必须为独立法人；

      - 必须具有《中华人民共和国消费者权益保护法》所规定的售后服务的能力。成交方必须派出技术人员提供现场服务及有关技术培训；

      - 提供的设备必须附有原始生产厂家的质保书及产品合格证，如提供假冒伪劣产品，采购方将根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定要求赔偿。

      - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。

      - 投标人须提供高校同类项目案例合同复印件（不少于1个）（加盖投标人红章），并提供案例用户负责人与联系方式。

- 谈判响应文件的要求

      - 谈判响应文件的构成：

- 竞争性谈判响应声明函；

- 谈判报价明细表：自做报价表，注明型号、规格、技术指标，详细的交货清单；特殊工具及备件清单。

- 相关服务：文件中务必明确最快完工时间、产品技术服务和售后服务的内容及措施；

- 响应文件附件：由谈判供应商根据各自情况自行编制，规格幅面与正文一致，主要内容包括：产品组成系统说明，产品主要技术性能和结构的详细描述；提供必要的数据、产品制造、安装、验收的执行标准；

- 参加谈判供应商资质证明文件：单位简介（包括组织机构、人员、经营规模、经营特色、对企业员工的业务培训情况、经营场地使用性质、主要负责人简历介绍等）；企业法人营业执照复印件；税务登记证明复印件；组织机构代码证；同类产品近三年主要经营业绩等背景资料复印件，所有复印件均需加盖相应的有效印章，经营业绩须按附表一的表格形式填写（见下）；如供应商提供虚假的资质证明文件，一经查实，将以无效谈判文件处理并处以一定的经济处罚。

附表一：近三年经营业绩清单：

| 序号 | 使用单位 | 产品型号 | 数量 | 金额 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 货物证明文件：产品授权证书及代理证书（证明谈判供应商提供的货物及其伴随服务是合格的货物和服务且符合采购文件规定）。

      - 谈判响应文件的份数、签署和封装

- 谈判响应文件份数为正本一份，副本五份，须各自装订成册。每套谈判响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本均需打印，由法人或授权代表签字。授权代表须将以书面形式出具的“授权证书”附在响应该文件中；

- 谈判响应文件的正本和所有的副本一并装入密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与谈判供应商一致的有效印章，否则视为无效；密封袋上应注明谈判供应商名称、联系人及联系电话。

      - 谈判响应文件的样式

谈判供应商应严格按照第四项要求的内容及顺序编写、装订谈判响应文件；

      - 一经交给，无论是否成交，其谈判响应文件恕不退还。

- 谈判报价及谈判范围

      - 货物谈判价格，应报货物递送到谈判文件规定的实际交货地（买方指定的最终用户学校的校园内）的价格，应包括运保费、税费、材料费、装卸费、安装调试费、施工费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可咨询设备供应科）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。

      - 谈判专家组在确定时，对方案、配置可作必要调整，谈判工作小组审定后可予以执行。

- 谈判日期

谈判供应商应按照本次谈判采购公告中的日程安排，在规定的时间到指定地点进行谈判，逾期不予受理。

- 谈判、评审

      - 采购人按照本次采购公告中的日程安排，在规定的谈判时间在指定地点召开谈判前会，谈判供应商的法定代表人或授权代表须准时参加；

      - 谈判小组只对确定为实质上响应谈判文件要求的响应文件进行评价和比较。

评分标准构成为技术40分（包含产品的品牌型号、质量、技术指标、稳定性等）商务30分（包括企业规模、实力、财务状况、企业信誉、业绩、质保和售后服务承诺等），价格30分。

      - 学校监察、纪委、审计对谈判全过程进行监督；

      - 谈判结束后，采购人将公布最终结果，并向成交单位发成交通知书；

      - 谈判小组将视谈判情况决定由一家或多家中标；

      - 对未成交单位，采购人可不作解释。

- 谈判保证金

      - 谈判供应商在参加谈判时，须向采购人交纳谈判保证金，具体金额详见采购公告；

      - 谈判保证金仅限于用现金转账或现金形式支付；

户  名：江苏师范大学

开户行：中国农业银行徐州新区支行

行  号：10330332 4667

帐  号：10 2466 0104 0000 050

      - 结果公布后，未成交的公司所缴纳的保证金即时等额退还；成交的公司所缴纳的保证金自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还，如成交方拒绝遵守采购文件规定、响应承诺，或拒绝签订合同，或虽签署供货合同但不予履行，则此款作为违约金不予退还。

- 签订合同

      - 在合同签订之前，采购人有权对成交方的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现成交公司提供的材料虚假或对响应文件所要说明的情况故意隐瞒或虚报，则采购人有权取消其签约资格，没收其保证金，并另行评定成交者（在采购有效期内）；

      - 成交公司收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与需方代表签订合同；

      - 签订合同书应以采购文件和谈判响应文件承诺为依据。

- 合同主要条款及付款方式

      - 采购方与成交方按合同共同进行验收；如未能达到合同要求，采购方有权退货并要求成交方赔偿损失。

      - 本合同结算货币为人民币，包括全部货物、辅助材料、专利技术、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、劳保，各种税费、外贸代理费（美元：根据货值大小约加（0.05－0.2）/美元，具体可与学校相关外贸代理商联系：江苏新海天国际贸易有限公司，联系人电话：陈经理15380875966。江苏汇鸿国际集团外经有限公司，郭经理13809002757。江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司，张经理13584098522）、免表办理费、商检费及质保期间等一切费用。（如为进口设备，含外贸代理费、免税办理费、商检、法检费等一切费用）。若非进口设备，供方必须提供增值税专用发票（含报销联和抵扣联）。

      - 付款方式：设备验收合格后，支付合同总额的90%，如无质量与售后服务等方面问题，余款半年内一次性付清。

      - 在设备到货后，供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票（进口设备为全额形式发票，付汇水单和代理费票（需盖外方章））等至设备供应科办理付款相关手续。

      - 对于进口设备外贸手续的办理：建议供方在校方提供的外贸公司中选择，由供方负责办理相关免税手续，需方配合供方完成办理免表必须的材料盖章事宜。

      - 若按国家规定必须办理商检或其他手续的进口设备，由供方负责办理相关手续及承担所需费用（由需方配合相应盖章事宜）。

      - 供方配合用户完成验收相关工作，并持中标通知书、合同、发票、入库单等至设备供应科办理付款相关手续。

第二部分   采购项目的技术规格、要求和数量（项目需求书）

因教学科研需要，我校需对智慧教室系统进行谈判采购。现将需求及相关事项明确如下，欢迎各企业或代理商积极投标（参数描述为基本要求，欢迎供应商投报高于建议配置但性价比更优的产品）。

一、基本功能、性能要求

1、在智慧教室内，学生学习样式多样：既可以是传统的老师集中讲授，也可以是小组研讨、网络学习、远程协助等。

2、两间教室既可单独上课，也能实现两间教室由一名教师同步授课，且可以实时互动。401为主教室，403为副教室。

3、具备同步教学功能。能实现教学视频同步、教学内容同步、教学音频同步等。

1）教学内容同步：上课时教师机可快速广播教学内容到学生平板电脑、触控一体机上展示，学生可使用平板电脑、触控一体机学习；

2）教学音视频同步：副教室学生可看到听到主教室教师授课情况，主教室教师可看到听到副教室学生上课情况。

4、具有评测功能：教师在教学过程中能随时将测试内容分发到学生端由学生作答，教师端具备测试结果实时统计分析功能；教师可将任意学生的答题结果投射到所有学生平板端展示，并可进行手写批注、讲解点评。

5、通过课堂教学支持系统可将学生分组，每组学生利用平板电脑、触控一体机进行组内学习讨论。

详细要求见本文件《设备数量、性能、技术参数基本要求》。

二、 安装、调试及售后

1. 提供现场免费安装、调试设备，进行操作试验，直至运行正常，提供操作及维护培训。

2. 提供的产品须为原装正品，相关的配套附件质量优良，数量齐全。并在标书中注明可选配件的价格。

3.质保期不低于3年，自验收合格之日算起；在质保期内设备或软件出现质量问题，中标人应免费提供维保服务；检修人员响应时间应不超过2小时，并能在4小时内上门维修并排除故障；由于硬件原因，24小时内不能排除故障，必须替换故障设备，保证用户使用。保修期内同一设备、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用时，中标方负责免费更换同品牌、同型号的新设备，而更换设备的质量保证期从更换后起再延长1年。

4.在保修期内，属用户人为因素造成设备的损坏，中标人只收取零件成本费，免收维修费和其他费用。质量保证期到期后，中标人应继续提供维护或修理服务。

5、工期为15个工作日。

三、系统配置要求

1. 采购方要求报价中包括所有费用，即采购方不需再花费任何资金，安装验收后就能正常工作，配置附件请单独报价。

2. 因各参加竞标厂商的仪器设计原理不完全相同，各厂商可视自己仪器的具体情况，必须提供满足购买方正常使用仪器的必要配置及附件，即使采购方在制定招标书时要求不够具体。

3. 在评标过程中经专家组论证，确认配置有缺陷的标书，作废标处理；因配置缺陷导致仪器检测参数达不到投标书中所列数值，责任由供货方承担。

四、其他要求、说明

1、每个房间已预留强弱电接口，但设备与预留口之间的连接由中标人自行解决，必须采用开槽穿管暗埋方式。全部布线产品、辅材的用量须满足本次工程的要求，其性能必须达到系统稳定安全运行10年以上的要求。

2、投标价格包括产品价格、运输、安装调试、验收、培训、应用保障、技术服务、税费等所有费用。

3、为了保障项目工程质量及售后服务要求，中标人不得以任何方式转包或分包本项目，否则采购方有权终止合同,所有损失由中标人承担。

4、系统设计时，投标人必须实地考察，制定详细的设计方案，便于实施。

5、投标人须保证系统所涉及的软件均为正版软件。若因知识产权纠纷影响用户正常使用或给用户带来经济损失，用户有权追究中标人责任。此项要求请投标人在投标文件中以“保证书”形式明示。

6、电气设备须通过CCC认证。

五、设备数量、性能、技术参数基本要求

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 技术参数/性能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧教室课堂教学支持系统 | 2 | 套 | ★其中一套系统支持1路教师端和70个学生端；★另一套系统支持1路教师端和35个学生端。 2.课堂教学： ★屏幕广播：将教师机屏幕和教师讲话实时广播给单一、部分或全体学生，可选择全屏或窗口方式。窗口模式下或教师机与学生机分辨率不同情况下，学生机可以以不同的窗口方式接收广播。 屏幕广播速度增强：屏幕广播时调节多种画面质量，根据网络的不同选择最好的效果进行教学。 屏幕笔：教师教学使用的辅助工具，突出显示项目、添加注释，添加批注等等。 ★网络影院：实现教师机播放的视频同步广播到学生机。 ★共享白板：教师通过导入图片、文档或截图创建白板，将白板内容共享给学生，学生和教师可以共享在白板上通过绘图工具和文本书写完成学习任务或绘画作品，提高学生团队合作的兴趣。教师也可以允许学生自己独立完成学习任务，教师可以在教师机上监看所有学生的完成情况。 视频直播：通过USB摄像头将教师的画面实时广播到学生机，达到更形象的教学效果，具有引导客户选择视频设备的提示画面，以便客户快速完成摄像头设备的设置。 学生演示：教师选定一台学生机作为示范，由此学生代替教师进行示范教学。 文件分发：文件已存在选择自动覆盖或保留原始文件。 作业提交：学生把做好的作业直接提交到教师机，方便教师批改作业要收取的麻烦。通过特殊设置，学生提交作业时必需经过教师审批通过后才可提交，教师可以选择接收和拒绝学生提交的文件。并且教师可以限制学生提交文件的数目和大小。 网络快照：教师可以在监控学生的时候，对学生画面拍快照，保存学生画面的截图。 屏幕监视：教师机可以监视单一、部分、全体学生机的屏幕，教师机每屏可监视多个学生屏幕（最多36个）。可以控制教师机监控的同屏幕各窗口间、屏幕与屏幕间的切换速度。可手动或自动循环监视。 2.教学评测： 随堂小考：教师启动快速的单题考试（可在试题中添加图片）或随堂调查，限定考试时间，学生答题后立即给出结果，结果显示学生答案柱状图分析和答题时间，可作为抢答依据。 ★答题卡考试：教师导入word、ppt、excel、pdf等文档类型的考试内容共享给学生，直接生成答题卡用于学生作答，包含多种不同的题型：多选题，判断题，填空题，问答题和手写题等。教师可运行独立的答题卡编辑器编辑多种题型的答题卡以供上课时测验需要，测试过程中教师实时监看学生答题情况和答题结果。 ★抢答竞赛：教师可以出任意题目请学生作答，学生抢答时只需按下按钮即可，作答正确“星星”奖励，并可升级为月亮，吸引学生注意力，主动参与活动。 3协作训练： 分组教学：通过分组教学，将学生分成几个组进行合作学习。小组长可使用多种功能来辅导同伴，例如：广播教学、监视、文件分发和网络影院。 讨论：教师可能组织学生使用文字、图片、手写板等多种方式开展讨论，可进行分组讨论或主题讨论，分组讨论允许教师将学生分成若干组，同组的组员之间可以相互讨论，教师可以参加任意组的讨论；主题讨论是由教师建立若干个主题，学生选择自己感兴趣的主题开展讨论。 4.课堂管理： 电子点名：通过电子点名教师机的主界面的学生机的名称将会变成学生签到的姓名。电子点名列表可被保存，备以后查看。 ★班级模型：有单独的管理界面，实现对班级模型的统一管理，并能够导入、导出，调用不同网络教室中的班级模型。 ★签到：提供学生名单管理工具，为软件和考试模块提供实名验证。提供点名功能，支持保留学生多次登录记录、考勤统计、签到信息的导出与对比。 ★学生端属性查看：教师可以获取学生端登录名和其它常用信息，并可以列出学生端的应用程序、进程和进程 ID，教师还可以远程终止学生端的进程。 系统日志：显示和自动保存系统运行过程中的关键事件，包括学生登录登出，资源不足，提交文件等。 黑屏肃静：教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏肃静来禁止其进行任何操作，达到专心听课目 企业具有双软企业认证、ISO9000认证、ISO27001信息安全体系认证，符合标准。 系统具有软件产品登记证书及著作权证书。 系统具有软件评测中心的“软件产品登记测试报告”。 |
| 2 | 教师场景跟踪摄像机 | 1 | 台 | 主要参数： 有效像素：240万像素 白平衡：自动 / 手动 / 自动跟踪白平衡 /室外/室内/日光灯白平衡/钠灯白平衡 增益控制：自动 / 手动 信噪比：≥55dB 电子快门：50Hz: 1/1-1/30,000s 60Hz: 1/1-1/30,000s 数字变倍：16倍 镜像功能：根据重力感应自动镜像 焦距：4.7mm - 94mm, 20 倍光学 变倍速度：大约2.7秒(光学, 广角-望远) 水平范围：360°连续旋转 2）系统功能： 采用高性能传感器，图像清晰，分辨率可达1920x1080 支持教育智能专用功能，能实现对老师授课和学生回答问题的分析跟踪 支持HD-SDI、YPbPr、HDMI高清视频输出 支持DC12V、POE+供电模式（可选） 精密电机驱动，反应灵敏，运转平稳，精度偏差少于0.1度，在任何速度下图像无抖动 支持标准的API开发接口，支持海康SDK、ONVIF、CGI、PSIA和E家协议接入 支持PAL/NTSC制式切换，具有良好的地区适用性 支持RS-485控制下对HIKVISION、Pelco-P/D协议的自动识别 支持RS-232级联控制，支持VISCA协议 支持红外遥控功能（可选） 支持Wi-Fi功能（可选） 支持三维智能定位功能，配合DVR/客户端软件/IE可实现点击跟踪和放大 支持3D数字降噪 支持多语言菜单及操作提示功能，用户界面友好 支持系统双备份功能，确保数据断电不丢失 支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态 支持防雷、防浪涌、防突波 支持定时任务预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描/球机重启/球机校验/辅助输出等功能 3）机芯功能： 支持自动光圈、自动聚焦、自动白平衡、背光补偿、宽动态功能 支持超低照度，0.02Lux/F1.6(彩色),0.002Lux/F1.6(黑白) 支持支持电子防抖、强光抑制、透雾功能 支持多边形隐私遮蔽，多区域可设，多颜色、马赛克可选 支持重力感应自动镜像功能 4）网络功能： 采用高性能平台，性能可靠稳定 支持以太网控制，同时支持模拟输出 可通过IE浏览器和客户端软件观看图像并实现控制 支持64G Micro SD/SDHC/SDXC 卡本地存储 支持NAS存储录像，录像可断网续传，可支持8个NAS盘 支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持HTTPS加密和IEEE 802.1x网络访问控制、IP地址过滤 支持ROI感兴趣区域增强编码 支持三码流技术 支持H.264/MJPEG/MPEG4视频压缩算法，支持多级别视频质量配置、H.264编码复杂度Baseline/Main/High Profile，支持实时视频输出分辨率为HDTV1080p(符合SMPTE274M标准)、960p和HDTV720p(符合SMPTE296M标准) 支持多种网络协议，IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x, Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP, TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE 支持1路音频输入和1路音频输出 5）云台功能： 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°-90°,无监视盲区 水平预置点速度可达270°/s,垂直预置点速度可达200°/s 水平键控速度为0.1°-150°/s,垂直键控速度为0.1°-120°/s 支持256个预置位,并具有预置点视频冻结功能 支持8条巡航扫描,每条可添加32个预置点 支持4条花样扫描,每条路径记录时间大于10分钟 支持比例变倍功能,旋转速度可以根据镜头变倍倍数自动调整 支持守望功能，预置点/花样扫描/巡航扫描/自动扫描/垂直扫描/随机扫描/帧扫描/全景扫描可在空闲状态停留指定时间后自动调用(包括上电后进入的空闲状态) 支持报警功能，内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动，可在报警后触发调用预置点/巡航扫描/花样扫描/SD卡录像/触发开关量输出/客户端电子地图/智能抓图/上传FTP/邮件联动 |
| 3 | 学生场景摄像机 | 1 | 台 | 功能： 支持最大1920×1080@30fps高清画面输出 支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间 支持4倍光学变倍，16倍数字变倍 视频输出接口为HD-SDI接口，实现无损耗数字信号传输 支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出 支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率 支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能 支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放 支持光学宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能 支持镜像、一键恢复功能 支持350°水平旋转，垂直方向0°-90° 支持300个预置位，8条巡航扫描 支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉 支持定时抓图与事件抓图功能 支持定时任务、一键守望、一键巡航功能 内置1路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 支持最大128G的Micro SD/SDHC/SDXC卡存储 防雷、防浪涌、防突波，IP66防护等级 Smart侦测：区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测、视频遮挡侦测 Smart录像：断网续传、智能后检索 Smart图像增强：光学宽动态、透雾、强光抑制、电子防抖 Smart编码：低码率、ROI 设备异常检测：网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问 水平及垂直范围：水平350°监控无死角；垂直0°-90° 水平速度：水平键控速度：0.1°-60°/s,速度可设；水平预置点速度：60°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-50°/s,速度可设；垂直预置点速度：50°/s 3D定位：支持 比例变倍：支持 预置点个数：300个 巡航扫描：8条，每条可添加32个预置点 断电记忆：支持 方位角信息显示：开 / 关 预置点视频冻结：支持 2）基础参数： 图像传感器：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.05Lux @ (F2.0，AGC ON)；黑白：0.005Lux @ (F2.0，AGC ON) 视频压缩H.265/H.264/MJPEG 信噪比：大于52dB 3D数字降噪： 支持 背光补偿：支持 区域曝光/聚焦 ：支持 电子快门：1/1-1/30,000s 日夜模式：自动ICR彩转黑 数字变倍：16倍 隐私遮蔽：最多8块区域 聚焦模式：自动/半自动/手动 镜头焦距：2.8-12mm，4倍光学 变倍速度：大约1秒(广角-望远) 水平视角：105–33度(广角-望远) 近摄距：10-1500mm(广角-望远) 光圈数：F1.6-F2.7 |
| 4 | 教学情景融合系统 | 1 | 套 | 能实现教、学实时情景视频采集，视频与教学内容同屏呈现。 多路视频采集，最少支持10路视频接入； 自定义视频窗口编辑，可任意编辑显示视频窗口数量，大小及位置，也可自动排序； 视频导播，可通过鼠标对所有接入视频进行导播，具备跟踪、特效、全景、及指定放大功能； 实时视频能与教学内容融合。在系统内能直接打开教师课件以及教学软件，打开的界面可与视频同屏显示，且不重叠； 课件预览功能：在教师讲解课件时能预览课件的下一页内容； 视频录制功能：可对视频窗口及电脑桌面进行录制或截屏。 |
| 5 | 平板电脑 | 60 | 台 | 操作系统：支持Windows 10 CPU核数：≥四核 CPU主频：≥1.44GHz 屏幕尺寸：10.1英寸 屏幕类型：IPS屏 分辨率：1280x800 WLAN: 802.11 b/g/n/ac, Miracast无线显示 运行内存（RAM）：≥2GB 存储容量（ROM）：≥32GB 扩展支持 Micro SD卡 旅行键盘:拔插式、分岛式、全尺寸键盘（原装键盘） 前置摄像头: 720P (1280 x 720) B&O调音的立体声扬声系统/数字立体声降噪双麦克风 接口：HDMI*1、USB3.0*1、电源接口/支持USB2.0的Type C接口*1 电池类型：锂离子聚合物电池 电池容量: 33Whr 平板部分集成支架，提供150度角度调节 电源适配器*1 手写笔*1 |
| 6 | 专用充电柜 | 1 | 个 | 移动式充电设备，能运送、保护、充电60台移动教学终端；有良好的防盗防撬功能，带刹车脚轮 |
| 7 | 无线支持系统 | 3 | 套 | 企业级，支持2.4GHz与5GHz同步双频，支持WLAN (802.11a/b/g/n)，兼容各类电脑及智能终端，支持Wi-Fi Protected Access™ (WPA/WPA2)；具备NAT 防火墙；具备DoS攻击保护功能，具备一个千兆广域以太网端口；具备三个千兆 Ethernet LAN 端口；具备802.11n无线网络接口，支持60人同时共享网络连接，使用教学系统进行屏幕广播和视频下发，不卡顿。 |
| 8 | 无线话筒 | 2 | 支 | 载波频段：554MHz~936 MHz 频带宽度 Band：HF：797 MHz~936 MHz( 139MHz) Band：AD：662 MHz~796 MHz( 134MHz) Band：EJ：554MHz~651 MHz( 97MHz) 频率稳定度：±0.002 % 谐波辐射：低于主波60dBm 最大偏移度：±75KHz 音频增益范围：0 to 35 dB 频率响应：40 Hz至20 kHz（+ / - 1 dB） 音频低切滤波器可选择35，50，70，100，125Hz，36 dB /倍频程 音头：动圈式/电容式（可拆卸） RF输出功率：可选择50或100 mW 电池：AAx2 电流消耗：180mA(典型) 电池耗电/寿命：约7小时（碱性） 尺寸(mm)：53(φ)x265(长) 重量(kg)：约300(不含电池) |
| 9 | 无线接收器 | 1 | 台 | 电源电压：~110V-240V / 50Hz-60 Hz 最大电流：0.5A 载波范围：554MHz~936 MHz 频带宽度 Band：HF：797 MHz~936 MHz( 139MHz) Band：AD：662 MHz~796 MHz( 134MHz) Band：EJ：554MHz~651 MHz( 97MHz) 频率稳定度：±0.001 % 调制方式：调频 接收灵敏度：-100 dBm输入时，SINAD：>20dB 镜像和杂散抑制： 85 dB 最大频偏：±75 KHz 失真：<0.3% 频率响应：32~20KHz (+/- 1dB) 信噪比：>110dB 输入动态范围：>100 dB 含接收器天线延长线 |
| 10 | 电脑 | 2 | 套 | i7/8G/SSD128G+SATA 1T/1G独立显卡/19液晶 |
| 11 | 组合式桌椅 | 32 | 套 | 梯形桌面，桌面规格：上边50*下边130*高40 cm,桌腿带轮，桌面下带书包架。环保材质、美观大方。提供样品图片。 |
| 12 | 辅材 | 1 | 批 | 包含搭建整体系统的所有线材、辅料及其他配套器材 |

六、投标报价单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 制造商 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |

质保期：

注：“设备名称”一栏应详细填写该套设备（系统）的组成部分，包括主要零部件、配件、模块等，应明确反映出该套设备（系统）的价格构成。

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年   月 日

七、技术偏离表

对于招标文件的技术要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：  年    月    日

八、商务偏离表

对于招标文件的商务要求，如有任何偏离请如实填写下表：

| 序号 | 偏离名称 | 招标文件要求 | 响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人（公章）：

法人（负责人）（签章）：

日期：      年    月    日