标段一   泉山三食堂及园丁餐厅排烟系统报价清单

| 一 | 泉山三食堂排烟系统 |
| --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 厂家品牌 | 备注 |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按投影面积计价； 3、整体材质：1.0mm厚304不锈钢板； 4、加强筋材质：38*25mm1. 0mm厚304不锈钢矩形管； 5、过滤沥油网，配进口耐高温防爆灯及集油壶； 6、烟罩对接要求用不锈钢螺丝对接； 7、烟罩出风喉采用可调节阀控制； | M2 | 30 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集烟箱 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管内拼缝必须加耐高温防油硅胶密封处理，不得焊接； | M2 | 45 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢烟道及弯头管件等 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管道采用辘骨机咬口拼缝，不得焊接拼缝，拼接缝必须加耐高温防油硅胶密封； 5、管道对接必须采用201不锈钢法兰盘加密封垫对接，对接缝加耐高温防油硅胶密封； | M2 | 160 |  |  |  |  |
| 4 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：25寸，7.5Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥30000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：25寸，11Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥34000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥25000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 3 |  |  |  |  |
| 7 | 油烟在线监测系统 | 建设依据符合以下标准： 1、GB18483－2001《饮食业油烟排放标准(试行)》； 2、HJ/T212-2005《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 3、HJ477-2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》； 4、CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》； | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 风柜支架 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 净化器支架 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 二次启动装置 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 软连接 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 减震弹簧 | 配套 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 13 | 防火阀 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 排烟系统土建施工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 排烟系统安装辅材及人工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 二 | 泉山园丁餐厅排烟系统 |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 厂家品牌 | 备注 |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按投影面积计价； 3、整体材质：1.0mm厚304不锈钢板； 4、加强筋材质：38*25mm1. 0mm厚304不锈钢矩形管； 5、过滤沥油网，配进口耐高温防爆灯及集油壶； 6、烟罩对接要求用不锈钢螺丝对接； 7、烟罩出风喉采用可调节阀控制； | M2 | 34 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集烟箱 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管内拼缝必须加耐高温防油硅胶密封处理，不得焊接； | M2 | 55 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢烟道及弯头管件等 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管道采用辘骨机咬口拼缝，不得焊接拼缝，拼接缝必须加耐高温防油硅胶密封； 5、管道对接必须采用201不锈钢法兰盘加密封垫对接，对接缝加耐高温防油硅胶密封； | M2 | 170 |  |  |  |  |
| 4 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：36寸，18.5Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥35000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：25寸，7.5Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥30000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥30000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥25000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 油烟在线监测系统 | 建设依据符合以下标准： 1、GB18483－2001《饮食业油烟排放标准(试行)》； 2、HJ/T212-2005《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 3、HJ477-2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》； 4、CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》； | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 风柜支架 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 净化器支架 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 二次启动装置 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 软连接 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 减震弹簧 | 配套 | 套 | 16 |  |  |  |  |
| 12 | 防火阀 | 配套 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 排烟系统安装土建施工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 排烟系统安装辅材及人工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 标段一投标报价 | 总价（大写）： （小写）： |  |

标段二 泉山五食堂排烟系统报价清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号/技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 厂家品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢油烟罩 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按投影面积计价； 3、整体材质：1.0mm厚304不锈钢板； 4、加强筋材质：38*25mm1. 0mm厚304不锈钢矩形管； 5、过滤沥油网，配进口耐高温防爆灯及集油壶； 6、烟罩对接要求用不锈钢螺丝对接； 7、烟罩出风喉采用可调节阀控制； | M2 | 47 |  |  |  |  |
| 2 | 不锈钢集烟箱 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管内拼缝必须加耐高温防油硅胶密封处理，不得焊接； | M2 | 55 |  |  |  |  |
| 3 | 不锈钢烟道及弯头管件等 | 1、规格型号：投标单位根据现场自报； 2、报价要求：按板材展开面积计价（含辅材价）； 3、整体材质：1.0mm厚201不锈钢板； 4、管道采用辘骨机咬口拼缝，不得焊接拼缝，拼接缝必须加耐高温防油硅胶密封； 5、管道对接必须采用201不锈钢法兰盘加密封垫对接，对接缝加耐高温防油硅胶密封； | M2 | 210 |  |  |  |  |
| 4 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：25寸，7.5Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥30000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 低噪音猪笼式抽风柜 | 1、规格型号：25寸，11Kw； 2、材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 3、气流方向：多翼双吸式； 4、风机压力：中压风机； 5、性能：低噪音风机（≤50分贝）； 6、涡轮头材质：镀锌板，实际厚度≥1.2mm； 7、流量：≥34000m3/h； 8、厂家品牌：安徽徽朋、广东东莞铭国、山东汇鑫达或同等知名厂家品牌； | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥25000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥20000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 油烟净化器 | 1、处理风量：≥30000m3/h； 2、净化率：(CADR值)≥120； 3、能效比：≥3.5； 4、厂家品牌：红鹰、科蓝、埃尔斯虏森或同等知名厂家品牌； | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 7 | 油烟在线监测系统 | 建设依据符合以下标准： 1、GB18483－2001《饮食业油烟排放标准(试行)》； 2、HJ/T212-2005《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》； 3、HJ477-2009《污染源在线自动监控（监测）数据采集传输仪技术要求》； 4、CCAEPI-RG-Y-020《环保产品认证实施规则饮食业油烟浓度在线监控系统》； | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 8 | 风柜支架 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 9 | 净化器支架 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 10 | 二次启动装置 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 软连接 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 减震弹簧 | 配套 | 套 | 24 |  |  |  |  |
| 13 | 防火阀 | 配套 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 14 | 排烟系统安装土建施工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 排烟系统安装辅材及人工费 | 配套 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 标段二投标报价 | 总价（大写）： （小写）： |  |